ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОВОЧЕБОКСАРСК

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

(измененная редакция проекта РосНИПИ Урбанистики 2004 года)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Директор института А.В.Кольяков

Главный архитектор института Р.К.Рахимов

Руководитель архитектурного отдела Ю.М.Новоселов

г.Чебоксары — 2011

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование | Масштаб | Количство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектный план (основной чертеж). | 1:10 000 | 3 экз. |
| 2. | Карта (схема) планируемого функциональ-ного зонирования территории. | - | 3 экз. |
| 3. | Карта (схема) транспорта. Карта (схема) культурно-бытового обслуживания. | 1:10 000 | 3 экз. |
| 4. | Карта (схема) инженерной подготовки территории. Мероприятия по охране окружающей среды. | 1:10 000 | 3 экз. |
| 5. | Карта (схема) водоснабжения и канализации. | 1:10 000 | 3 экз. |
| 6. | Карта (схема) электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. | 1:10 000 | 3 экз. |
| 7. | Пояснительная записка. |  | 3 экз. |

# Оглавление

Введение.............................................................................................................................................................5

1. Основные постановочные положения и идеи генерального плана МО ГО Новочебоксарск 7

2. Общие сведения о городе и краткая историческая справка 8

3. Особенности и проблемы развития системы расселения Чебоксары – Новочебоксарск 10

4. Роль и место ГО Новочебоксарск в системе общехозяйственных связей Чувашской Республики 11

5. Анализ реализации генплана г. Новочебоксарска 12

6. Природные условия и ресурсы 16

6.1. Климат 16

6.2 Инженерно-геологическая характеристика 18

6.2.1 Минерально-сырьевые ресурсы....................................................................................................20

6.3. Гидрологическая характеристика 23

6.4. Существующая экологическая ситуация и экологические проблемы 25

6.4.1 Состояние воздушного бассейна...................................................................................................27

6.4.2 Гидрохимическое состояние поверхностных вод.......................................................................30

6.4.3 Загрязнение почв.............................................................................................................................31

6.4.4 Отходы производства и потребления...........................................................................................32

7. Комплексная оценка территории 33

8. Экономическая база развития МО ГО Новочебоксарск 36

8.1 Краткая характеристика современного состояния экономики города, основные направления ее развития 36

8.2. Население и трудовые ресурсы 46

8.3. Формирование структуры занятости населения 53

9. Планировочная организация территории города 54

9.1. Современная планировочная организация города 54

9.2. Функционально-планировочный анализ территории 55

9.3. Модель планировочного и территориального развития города 55

9.4. Вопросы градорегулирования и правовое зонирование территории города 57

9.5. Жилой фонд и жилищное строительство 65

9.5.1 Существующееположение.............................................................................................................65

9.5.2 Проектные предложения................................................................................................................67

9.5.3 Сведения о реконструкции 5-этажных жилых домов индустриально-массовой застройки...71

9.6. Социальная инфраструктура 73

9.6.1 Существующее положение............................................................................................................73

9.6.2 Проектные решения........................................................................................................................74

9.7. Зеленые насаждения 84

9.8. Рекреация, туризм 87

9.9. Основные направления формирования производственной зоны города 89

10. Транспортная инфраструктура 92

10.1. Внешний транспорт 92

10.1.1. Автомобильные дороги и автотранспорт..................................................................................92

10.1.2 Железнодорожный транспорт......................................................................................................94

10.1.3. Водный транспорт.......................................................................................................................97

10.1.4 Воздушный транспорт..................................................................................................................99

10.2. Городские улицы и дороги 101

10.3 Городской транспорт 104

11. Инженерная инфраструктура 117

11.1. Водоснабжение 117

11.2 Хозяйственно-бытовая канализация 120

11.3 Энергоснабжение 122

11.3.1 Электроснабжение......................................................................................................................122

11.3.2 Теплоснабжение..........................................................................................................................122

11.3.3 Газоснабжение............................................................................................................................123

11.3.4 Определение электрических и тепловых нагрузок..................................................................123

11.4. Инженерная подготовка территории 127

12. Природоохранные мероприятия 133

12.1. Охрана воздушного бассейна 133

12.2. Организация санитарно-защитных зон 134

12.3 Охрана водных ресурсов 135

12.3.1 Охрана поверхностных вод........................................................................................................135

12.3.2 Охрана подземных вод...............................................................................................................138

12.4.Охрана почв 138

12.5. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления 139

12.6. Охрана ландшафтов и особо охраняемые природные территории 141

12.7. Проектно – планировочные мероприятия по защите от транспортного шума 142

13. Качество жизни..... 143

14. Вопросы инвестиционной политики 146

15. Сводные данные об использовании земель МО ГО Новочебоксарск (баланс территории) 151

16. Основные технико-экономические показатели генерального плана ГО Новочебоксарск 153

# Введение

Генеральный план г.Новочебоксарска Чувашской республики, выполнен институтом РосНИПИ Урбанистики по заданию Администрации г. Новочебоксарска в 2004 году. Изменения внесены институтом «Чувашгражданпроект» на основании Постановления главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 16.12.2010г. №463

«О подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план города Новочебоксарска»

Генеральный план разработан в соответствии с общими принципами, основными требованиями и генеральными направлениям государственной концепции перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития, где «…Устойчивое развитие населенных пунктов сочетает в себе экономическое развитие и культурный прогресс и охрану окружающей среды при полном уважении всех прав человека и основных свобод, включая право на развитие.». (Доклад конференции ООН по населенным пунктам 
(Хабитат II), Стамбул, 3 – 14 июня 1996 года).

В связи с этим, одним из основных принципов в проекте генерального плана выступает экологизация производства. Экология – основное условие, которому подчиняются все экономические, хозяйственные, природные людские и производимые человеком ресурсы.

Проект выполнен с учетом происходящих в стране перемен – геополитического, социального, экономического характера, строящихся в соответствии с рыночными отношениями, которые характерны множеством форм собственности и потенциальных инвесторов и застройщиков.

Разработке данного документа предшествовала «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Чувашской Республики», выпущенная в 2003г. и утвержденная указом № 9 Президента Чувашской Республики от 
30 января 2004 года.

Основные положения Схемы явились базовой основой для разработки генерального плана города.

Предыдущий генеральный план был выполнен институтом Ленгипрогор в 1985 и утвержден постановлением № 674 Совета Министров Чувашской АССР 
от 30.12.1985г.

С изменением акцентов градостроительной политики, новый генеральный план становится частью этой политики, и сообразно с ним должны действовать все субъекты хозяйственной и иной деятельности в городе.

Основные этапы проектирования:

Расчетный срок – 2025 год.

В связи с тем, что по генплану института РосНИПИ Урбанистики 1 очередь проектирования — 2010 год истек, в измененной редакции данный этап не рассматривается.

ИЗМЕНЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗРАБОТАН АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ИНСТИТУТА «ЧУВАШГРАЖДАНПРОЕКТ»

Главный архитектор института Р.К. Рахимов

Начальник архитектурного отдела Ю.М.Новоселов

Главный инженер проекта В.Г.Алексеев

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТА ВЫПОЛНИЛИ:

Планировочная организация и

функциональное зонирование территории: архитектор В.Г. Алексеев

Экологическая ситуация и проблемы,

охрана окружающей среды: инженер О.В. Васильева

Инженерная инфраструктура:

Водоснабжение и водоотведение - инженер Н.Г. Егорова

Теплоснабжение - инженер Н.П. Михайлова

Газоснабжение - инженер П.Ю. Васильев

Электроснабжение - инженер А.Ю. Кротов

Системы связи - инженер С.Н. Иванова

Риск уязвимости от природных и техногенных опасностей:

инженер О.В. Васильева

Графическое оформление: архитектор Л.М.Чулакова

Компьютерная верстка пояснительной записки: инженер Е.А. Евстафьева

# 1. Основные постановочные положения и идеи генерального плана

# МО ГО Новочебоксарск

Разработка генерального плана городского округа Новочебоксарск вызвана, прежде всего, необходимостью решения вопросов территориального роста города, с учетом сложившихся в настоящее время особенностей его развития.

Генеральный план города Новочебоксарска разработан институтом РосНИПИ Урбанистики в 2004 году, как проект официальной градостроительной политики органов местного самоуправления города, определяющий стратегию долгосрочного градостроительного развития города. В 2011 году ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпрект» внес изменения в данный генплан с учетом изменений, происшедших в социально-экономической жизни города в 2004-2010 годах.

Основные проектные решения генерального плана городского округа основываются на общих принципах, основных требованиях и генеральных направлениях государственной Концепции перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития.

«Устойчивое развитие» – это модель движения вперед, при котором достигается удовлетворение потребностей нынешнего поколения без лишения такой возможности будущих поколений».

Принятый для города Новочебоксарск системный подход к проблемам и задачам предстоящего развития – единственный возможный путь поиска решений в современных условиях формирования региональной экономики.

Директивной задачей этого подхода является повышение качества жизни населения, путем придания городу имиджа активно развивающегося, современного промышленного центра Республики.

Анализ современного ресурсного потенциала и особенностей развития города представленный ниже, позволяет наметить его приоритетные направления развития и определить комплекс мероприятий по решению этих проблем:

- Исторические особенности возникновения и развития города, как центра химической промышленности определяют специфику его будущего развития.

- Город занимает 1 место в Республике по объему промышленной продукции на душу населения.

- Географическое расположение вблизи столицы Республики, а также наличие развитой транспортной инфраструктуры благоприятствуют развитию местной экономики и межрегиональных хозяйственных связей.

- В окрестностях города имеются значительные месторождения кирпичного и керамзитового сырья, песков строительных и торфа, что благоприятствует развитию промышленности строительных материалов.

- Устойчивое развитие большинства промышленных предприятий в городе возможно только при условии крупномасштабных инвестиций в обновление производства, новые технологии и перехода на международные стандарты качества. (Износ производственных фондов предприятий химической промышленности самый высокий – порядка 58%).

- Можно ожидать в перспективе возникновения в городе новых промышленных предприятий в химической промышленности, легкой, пищевой и пр., как на базе новых площадок, так и на существующих. Кроме того, город может рассматриваться как

резервная площадка для выноса и размещения здесь предприятий столицы.

- Учитывая монопрофильность развития города необходимо уделить больше внимания развитию сферы услуг, которая имеет стратегическую значимость для города. Общемировой тенденцией является сокращение доли занятых в производстве до 25%.

- Индивидуальное предпринимательство реально является важным источником ресурсов городского развития, поэтому необходимо создать условия для еще большего роста предпринимательской активности в городе.

- Следует способствовать развитию инфраструктуры рынка, в которой на сегодня относительно развитой является только инфраструктура торговли и общественного питания. Особенно необходима инфраструктура обслуживания малого бизнеса и предпринимательства – информационное, консультативное, правовое, бухгалтерское.

- Для развития предприятий города необходимо организовать подготовку и обучение кадров, как в количественном, так и в качественном отношении.

- Необходимо обеспечить подготовку кадров, особенно соответствующих работе в условиях рынка (экономисты, юристы).

- Требуется обновление основных фондов во всех отраслях социальной сферы города.

Исходя из особенностей своего возникновения и развития, а также открывающихся в будущем перспектив муниципального образования, миссия города определяется следующим образом:

- г. Новочебоксарск – активно развивающийся промышленный центр Республики, центр химической промышленности, резервная площадка для выноса и размещения здесь предприятий столицы.

- г. Новочебоксарск – город современного уровня жизнеобеспечения населения.

- г. Новочебоксарск – культурно-образовательный центр химической промышленности Чувашии.

# 2. Общие сведения о городе и краткая историческая справка

Город Новочебоксарск - город республиканского подчинения, второй по величине город Чувашской республики, расположенный на правом берегу реки Волги, в пределах междуречья рек Цивиль и Кукшум. Русло последнего ограничивает территорию города с запада и с юга, северной границей служит река Волга, а восточной - река Цивиль.

Рельеф представляет собой волнистую, местами всхолмненную равнину, расчлененную долинами рек Кукшум и Цивиль, ручьями и многочисленными оврагами. В районе города развиты экзогенные геологические процессы: оврагообразование, оползневые процессы, заболачивание, затопление пониженных участков.

Город Новочебоксарск основан в 1960 году на месте 2-х десятков деревень, в связи со строительством в этом регионе России крупного химического комбината - " Химпром", а также, в связи с возведением Чебоксарской ГЭС на реке Волге.

Город Новочебоксарск является самым "молодым" в Чувашской республике. В 2010 году городу исполнилось 50 лет, средний возраст жителей города – 31 год, средняя продолжительность жизни – 71 год.

Город занимает выгодное географическое положение, расположен в 14 км. от столицы Чувашской республики - г. Чебоксары, имеет железнодорожную станцию, свой порт на реке Волга.

Железнодорожный подъезд от промышленной зоны г.Новочебоксарска примыкает к линии Канаш-Чебоксары. В промзоне размещаются станция Промышленная и Пассажирская, к которым подходят железнодорожные пути предприятий города.

Организовано речное пригородное, внутригородское и междугороднее пассажирское сообщение. Грузовой район Новочебоксарского порта с причальными стенками длиной 208 метров расположен в 3-х км ниже Чебоксарской ГЭС.

Широтная общегородская магистраль, соединяющая г. Новочебоксарск с г.Чебоксары выходит на федеральную автодорогу "Вятка", которая соединяет Чувашию с республикой Марий-Эл, республикой Татарстан, районами Верхней Волги и Урала.

Город имеет моноотраслевое градообразующее ядро - около 50% всей производимой промышленностью города продукции приходится на ОАО "Химпром" - предприятие химической промышленности.

Образованный как промышленный центр и город спутник столицы - Чебоксар, в настоящее время город Новочебоксарск является относительно самодостаточным городским образованием, вторым по экономическому потенциалу и значению в Чувашии.

Между Новочебоксарском и Чебоксарами, городами одной агломерации, существуют тесные производственно - трудовые, административно - правовые, транспортные, учебные, культурные и другие связи.

По данным Управления Федерального агенства кадастра объектов недвижимости по Чувашской Республике на 1января 2010 года земельный фонд (занимаемая территория) Новочебоксарска по сравнению с 2002 годом не изменился и составил 51,1 кв. км. На территории города находится деревня Ольдеево и микрорайон Иваново.

В окрестностях города имеются значительные месторождения кирпичного и керамзитового сырья, строительных песков, торфа, что благоприятствует развитию промышленности строительных материалов.

Город имеет развитую строительную базу, позволившую в свое время возвести новый город, химический комбинат и Чебоксарскую ГЭС, представленную 13-ю основными строительными организациями, ведущими подрядные работы своими силами как в городе, республике, так и за ее пределами.

В настоящее время (на 01.01.2011 г.) в городе проживает 127,6 тыс. человек постоянного населения.

# 3. Особенности и проблемы развития системы расселения Чебоксары – Новочебоксарск

Для городского расселения республики характерным является чрезмерная концентрация промышленности, населения и связанной с ними инфраструктуры в двух рядом расположенных городах Чебоксары и Новочебоксарск. Здесь сосредоточено 45% всего населения республики и более 70% всего городского населения, что свидетельствует о значительных возможностях в части сфер приложения труда.

Между двумя городами, один из которых возник, как «спутник» столицы (это г.Ново-
чебоксарск), в настоящее время установились тесные трудовые, культурные и производ- ственные связи.

За последние четыре десятилетия численность населения г. Чебоксары увеличилась более чем в 4 раза; численность г. Новочебоксарска – составила 127,6 тыс. человек.

Рост численности населения этих двух городов обусловлен их выгодным экономико-географическим положением, расположением на водной магистрале – р.Волге, близким соседством с крупными хозяйственными центрами Российской Федерации - 
гг.. Нижним Новгородом, Казанью, Ульяновском, Йошкар-Олой.

Экономико-географическое положение Чебоксар и Новочебоксарска способствовало активному использованию собственных ресурсов (природных, промышленных, трудовых) и, с другой стороны, здесь стали развиваться сферы хозяйственного регионального и государственного значения.

Высокая степень концентрации населения Чувашии – в северной её части, свидетельствует о том, что население всегда имело здесь удовлетворяющую его сферу приложения труда и, в первую очередь, в своей собственной столице и г.Новочебоксарске.

В «Территориальной комплексной схеме градостроительного планирования развития территории Чувашской Республики», выпущенной институтом РосНИиПИ Урбанистики» в 2004 году, отмечалось, что данная территория обладает значительным инвестиционным потенциалом.

Близкое расположение городов имеет, как ряд отрицательных, так и положительных факторов.

К отрицательным факторам можно отнести следующие:

- два крупных центра с развитой машиностроительной, химической промышленностью, с объектами энергетики, с размещением крупных очистных сооружений канализации, уже в настоящее время создали высокий уровень экологической опасности.

- Природный потенциал территории нарушен неблагоприятными антропогенными процессами: загрязнение атмосферы промышленными предприятиями и автотранспортом, загрязнение поверхностных водоемов неочищенными сбросами; загрязнение почв.

Для снижения экологической опасности территории необходима техническая модернизация, перепрофилирование вредных производств, проведение комплексных природоохранных мероприятий, повышение надежности и модернизация инженерных сетей, введение ресурсосберегающих технологий.

В качестве положительных факторов, выявлены направления общих интересов двух рядом расположенных городов в части:

- занятости населения;

- совместного использования транспортных, инженерных и социальных инфраструктур;

- поиска путей для совместного привлечения инвестиций;

- общности исторического и культурного наследия;

- пользования недрами;

- размещения учреждений рекреации, туризма, коллективных садоводств и огородничеств;

Эти направления имеют реальные предпосылки для реализации и могут стать в перспективе основой сближения систем управления двух городов, что является самостоятельной темой для разработки специальных проектов.

На перспективу, в соответствии с проектными решениями генерального плана г.Чебоксары (2003г), предусматривалось усилить столичные функции данного города, то есть функции, которые охватывают административно-управленческую, интеллектуальную сферы, финансово-кредитную деятельность и торговлю.

Кроме того, уникальный культурно-исторический потенциал и выгодное транспортно-географическое положение будут способствовать развитию в городе новой отрасли – туризма.

Миссия г.Новочебоксарска, исходя из особенностей его возникновения и развития, определяется настоящим проектом следующим образом:

- г.Новочебоксарск – активно развивающийся промышленный центр Республики, центр химической промышленности, резервная площадка для размещения здесь промышленных предприятий;

- г.Новочебоксарск – город современного уровня жизнеобеспечения населения;

- г.Новочебоксарск – культурно-образовательный центр химической промышленности Чувашии.

# 4. Роль и место ГО Новочебоксарск в системе общехозяйственных связей Чувашской Республики

В общероссийском масштабе и в Приволжском федеральном округе город Новочебоксарск, прежде всего, известен как центр химической промышленности, а также - производитель электроэнергии и строительных материалов.

Доля г. Новочебоксарска в объеме промышленной продукции, производимой в целом по Чувашской республике за 2009 год, составляет около 12% (столица республики-Чебоксары – 67%).

Ниже в таблице № 1 приводятся данные о месте Новочебоксарска среди городов Чувашской Республики по основным социально-экономическим показателям на конец 2009 года.

##### г. Новочебоксарск в системе городов Чувашской Республики

###### Таблица № 1

| Города Чувашской Республики | Территория | Численность населения | Объем промышленной продукции | Численность занятых в промышленности | Номинальная начисленная заработная плата (в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км2 | место | тыс. чел | место | млн. руб. | место | тыс. чел | место | тыс. руб. | место |
| Чебоксары | 250,9 | 1 | 459,5 | 1 | 53924 | 1 | 161,7 | 1 | 13,9 | 1 |
| Новочебоксарск | 51,1 | 2 | 127,6 | 2 | 9410 | 2 | 28,1 | 2 | 11,6 | 3 |
| Канаш | 18,5 | 4 | 47,0 | 3 | 3494 | 4 | 12,4 | 3 | 11,4 | 4 |
| Шумерля | 13,3 | 5 | 33,4 | 5 | 4497 | 3 | 7,8 | 5 | 11,8 | 2 |
| Алатырь | 34,0 | 3 | 41,5 | 4 | 2665 | 5 | 10,9 | 4 | 10,0 | 5 |

Из данных таблицы видно, что по территории, численности населения, объему промышленной продукции, среднегодовой численности занятых в промышленности, Новочебоксарск, как правило, занимает второе место в Чувашской Республике.

Среди других городов республики по объему промышленной продукции на душу населения Новочебоксарск уверенно выходит на первое место, а по среднемесячной заработной плате работающих находится на третьем месте после города Шумерля.

Новочебоксарск - один и важнейших поставщиков продукции химического производства, электроэнергии, строительных материалов. Автомагистраль, проходящая через его территорию, соединяет Чувашскую республику с Татарстаном , Республикой Марий-Эл , районами Северной Волги и Урала.

Город имеет свою пристань на реке Волге и промышленную железнодорожную станцию.

В настоящее время Новочебоксарск - это один из основных развивающихся промышленных центров Чувашской республики. Занимая 0,3% территории и сосредотачивая 9% населения, город производит около 12 % промышленной продукции республики.

В последние годы социально- экономическая база Новочебоксарска претерпела качественные преобразования и структурную перестройку, обеспечивающую совершенствование всех перспективных отраслей экономики.

# 5. Анализ реализации генплана г. Новочебоксарска

Предыдущий генеральный план г. Новочебоксарска был разработан институтом "Ленгипрогор" в 1985 году и утвержден постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 30.12.1985 года за № 674. Проект охватывает временной период с 1985 по 2005 год, с выделением первой очереди 1995 г.

На эти два десятилетия приходятся два различных хозяйственно-экономических социально-политических этапа жизни страны: перестроечный, характеризующийся официальным отказом от планового ведения народного хозяйства, и последующий – переходный, видоизменивший прежние тенденции, декларирующий глубокие социально-экономические реформы общества.

Разумеется, что расхождения проектных и фактических показателей развития этих двух этапов могут быть значительными и объясняются, прежде всего, социально-экономическими последствиями проводимых в стране реформ, что отразилось на всех без исключения сферах хозяйства и градостроительных аспектах.

Планировочное решение

Принципиальные предложения по организации планировочной структуры города, в части развития селитебных, промышленных, коммунально-складских территорий,, предусмотренные предыдущим генеральным планом, в настоящее время практически реализованы.

Исключением является неосуществление застройки жилых кварталов в западной части города, и строительство ряда объектов культурно-бытового обслуживания.

Население

По расчетам прежнего генерального плана с 1985 по 2005 год (за 20 лет) численность населения Новочебоксарска должна была вырасти со 104 до 135 тыс. человек или на 31 тыс. человек (рост на 30%).

Следует заметить, что рост численности населения города Новочебоксарска в предыдущем генеральном плане намечался, как за счет механического, так и за счет естественного прироста своего городского населения.

По данным статистического сборника "Города Чувашской Республики в цифрах" (Чебоксары, 2010 год) на 01 января 2010 г. численность постоянного населения Новочебоксарска составляет 127,6 тыс. человек, то есть с 1985 года население города выросло на 23,6 тыс. человек или на 21 %.

Тем самым, фактическая численность населения Новочебоксарска не достигла параметров генерального плана. В основном, это вызвано общей неблагоприятной демографической ситуацией перестроечного периода в городе и республике в целом.

Экономическая база

В области развития экономической базы города, предыдущем генпланом намечалось дальнейшее наращивание существующих и ввод новых производственных мощностей, значительное развитие всех отраслей городской экономики, прежде всего, химической промышленности, а также тепло и электроэнергетики.

Фактически же, за период с 1985 года, развитие промышленных предприятий происходило более медленными темпами, наблюдался спад производства, разбалансированость экономики и всех сфер хозяйствования.

Если генеральным планом 1985 года намечалось, что во всех отраслях городской экономики к 2000 году будет занято порядка 75 тыс. человек, то в настоящее время эта величина составляет около 28,1 тыс. человек. Однако, принципиальных изменений в направлении развития экономики и промышленности не произошло, по-прежнему ведущая роль сохраняется за химической промышленностью.

Социальная инфраструктура

Новое жилищное строительство, в соответствие с решением генерального плана 1985 года намечалось на изымаемых сельскохозяйственных территориях в западном и юго-западном направлении.

Выход на левый берег Волги считался нецелесообразным, из-за наличия зоны затопления от Чебоксарской ГЭС, необходимости дорогостоящей инженерной подготовки территории, недостаточного масштаба города для выхода на левый берег и др.

По предыдущему генеральному плану, за период с 1985 по 2005 год, к 1364 тыс. м2 существующего сохраняемого жилого фонда намечалось построить еще 1066 тыс. кв. метров с достижением жилищной обеспеченности 18 кв. метров на человека.

Новое жилищное строительство намечалось осуществлять в основном, домами повышенной этажности:

- 5-этажное 10%;

- 9-10 этажей 90%.

Общегородской общественный центр по предыдущему генеральному плану предлагалось формировать, посредством совмещения функций общегородского центра и центрального жилого района.

Для приближения учреждений обслуживания непосредственно к местам приложения труда предусматривалось формирование общественных центров обслуживания промышленных районов.

Фактически жилищное строительство в городе велось, в основном, по предыдущему генеральному плану, в западном и юго-западном направлении. Наблюдалось уменьшение объемов нового строительства, как жилищного (вместо 1066 всего 750 тыс. м2), так и культурно-бытового, проектная структура жилой застройки, также не соблюдена. Жилищная обеспеченность на одного жителя города к концу 2009 году составила около 18,6 м2 /чел.

На исходный год, общегородской общественный центр Новочебоксарска полностью еще не сформирован. Общественные центры обслуживания промышленных районов находятся в начальной стадии формирования.

Санитарно-защитные, территориально-пространственные разрывы до городской жилой застройки от промышленных предприятий, согласно нормативам, соблюдены. Однако, в санитарно-защитных зонах от предприятий находятся садово-дачные кооперативы и сельские поселения.

Транспортная инфраструктура

#### Внешние автодороги и автотранспорту

Построена дорога федерального значения «Вятка», проходящая западнее городской застройки вдоль коридора ЛЭП и далее по плотине Чебоксарской ГЭС на север на Йошкар-Олу.

Не построен новый автовокзал, несмотря на увеличение пассажирских перевозок на пригородных и междугородных маршрутах.

Предложение генплана о строительстве сложного автодорожно – железнодорожного туннеля для пропуска транзитного транспорта, минуя городскую застройку, не реализованы.

#### Железнодорожный транспорт

Не реализованы предложения генерального плана о строительстве железнодорожной магистрали на север Чебоксары – Йошкар-Ола – Котельнич в туннеле через жилую застройку города, и далее по плотине Чебоксарской ГЭС на Йошкар-Олу. Не реализованы предложения по организации пассажирских перевозок из г. Новочебоксарска по железной дороге.

#### Улично-дорожная сеть и городской транспорт

Основной транспортный каркас города – магистральные и жилые улицы, осуществляется в соответствии с генеральным планом.

Однако, транспортное сообщение с г. Чебоксары осуществляется по одной автодороге – продолжению общегородской магистрали – по ул. Советской.

Не реализовано предложение о строительстве в г. Новочебоксарске линии скоростного трамвая. Ведущая роль в освоении пассажироперевозок принадлежит троллейбусу.

Между городом Чебоксары и городом Новочебоксарск, несмотря на регулярные высокие пассажиропотоки, электротранспорт не пущен. Обеспеченность легковым индивидуальным транспортом с 1985 года увеличилась в 8 раз, превысила предусмотренного генпланом уровня в 2 раза и составляет 160 ед.на 1 тыс. человек. Кроме того, в личном пользовании появились грузовые машины и автобусы, обеспечивающие пассажироперевозки.

Доля личного транспорта в реализации пассажиропотоков возросла и превысила уровень генплана.

Отклонений от принципиальной транспортной схемы генерального плана не было.

Инженерная инфраструктура

#### Водоснабжение

По генеральному плану редакции 1985 года, среднесуточный расход воды питьевого качества в 2004 г. должен быть 96,9 тыс. м3/сутки.

Фактический расход воды питьевого качества в 2009 году составил 27,9 тыс. м3/сутки.

По генеральному плану (редакции 1985 года), вода питьевого качества подавалась в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Новочебоксарска от городского водопровода г. Чебоксары.

В настоящее время в г. Новочебоксарске имеется система хозяйственно – питьевого водопровода с самостоятельным водозабором из Чебоксарского водохранилища и собственными очистными сооружениями. Водозаборные сооружения с насосной станцией Iго подъема расположены в верхнем бьефе Чебоксарского водохранилища. Очистные сооружения расположены в г. Новочебоксарске по ул. Восточной.

#### Хозяйственно-бытовая канализация

По генеральному плану 1985 г., общий расход сточных вод г Новочебоксарска в 
2004 году должен быть – 47,2 тыс. м3/ сутки.

Фактический общий расход сточных вод г. Новочебоксарска в 2009 году составил 28,5тыс. м3/ сутки.

Производительность сооружений биологической очистки, по данным генерального плана 1985 года, в 2004 году должна быть – 500 тыс. м3/ сутки, с учетом приема сточных вод от г. Чебоксары, химического комбината и г. Новочебоксарска. Принципиальные положения по системам канализации г. Чебоксары – г. Новочебоксарск в 2004 году соответствуют намеченным в генеральном плане 1985 г.

Производительность объединенных очистных сооружений, расположенных в г.Новочебоксарске, в 2009 году составили 322,0 тыс. м3/ сутки.

#### Энергоснабжение

#### а) Электроснабжение

Генеральным планом предусматривалось увеличение мощности ТЭЦ – 3 до 590 т. квт.

В настоящее время предусмотренной решение ТЭЦ – 3 не осуществлено.

Заложенная к строительству ТЭЦ 4, для покрытия нагрузок гг. Чебоксары и Новочебоксарск, не построена.

#### б) Теплоснабжение

Расширение ТЭЦ – 3, с увеличением тепловой мощности ТЭЦ до 2100 Гкал/ч, а также строительство новых источников теплоснабжения для покрытия тепловых нагрузок
гг.. Чебоксары и Новочебоксарска не осуществлено.

Сооружение новых источников теплоснабжения для гг.. Чебоксары и Новочебоксарска было обусловлено ростом нагрузок промышленности данных городов, которые не достигли намеченного уровня.

#### в) Газоснабжение

Газоснабжение города, как и предусматривалось генеральным планом, осуществляется природным газом от ГРС Новочебоксаркая ТЭЦ-3.

#### Инженерная подготовка территории

За период, прошедший с выпуска генплана г. Новочебоксарска в 1985 году по инженерной подготовке территории выполнены следующие мероприятия:

- Устройство водосточной сети протяжением около 6 км, в соответствии со «Схемой дождевой канализации г. Новочебоксарска», разработанной Воронежским филиалом института «Гипрооммундортранс».

- Проведен большой объем земляных работ по засыпке отвершков ( 1 800 тыс м3) и благоустройству оврагов. В Ельниковском овраге засыпаны отвершки оврага, выполнено уполаживание и планировка откосов, засыпаны отвершки оврагов в долине р. Кукшум в VII микрорайоне, Волжского склона.

- Завершается строительство контрбанкета от Пихтулинского оврага до БНС г. Новочебоксарска по проекту института «Гипрокоммунстрой» г. Москва.

- По проекту института «Чувашгражданпроект» завершается строительство Волжской набережной.

#### Общие выводы:

Город застраивался в соответствии с основными принципиальными решениями генерального плана (редакция 1985 г.), но с отставанием по темпам и срокам реализации проектных предложений. Одновременно с этим, часть предусмотренных проектных решений к настоящему моменту оказалась не реализованной:

По существу, в новом генплане желательно отойти от традиционного пути его разработки, в части построения материала, подхода к отдельным темам и методическим вопросам, усилив направленный анализ ресурсной составляющей.

При разработке нового генплана предпочтительно оперировать, не столько точными расчетными показателями, которые подвержены частым сиюминутным отклонениям, особенно в условиях экономической непредсказуемости, а выделять тенденции их развития и общий возможный масштаб, который впоследствии уточнится. Необходимо создание документа, который может быть основой для принятия решений в области управления городской территорией.

# 6. Природные условия и ресурсы

## 6.1. Климат

Территория города относится к строительно-климатическому району IIВ. Климат умеренно - континентальный с умеренно-холодной зимой и тёплым иногда жарким летом.

Прямая солнечная радиация на горизонтальную поверхность при ясном небе в среднем за год составляет 107,6 ккал/см2 мин. Суммарная солнечная радиация (прямая + рассеянная) при тех же условиях равна 136, 4 ккал/см2 мин. Облачность в 1,5 раза снижает приход солнечной радиации, поэтому фактическая суммарная радиация в среднем за год составляет 86, 9 4 ккал/см2 мин. Среднегодовая продолжительность солнечного сияния равна 1937 часов, составляя 46% от возможной.

Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой -13º, а самый тёплый – июль со среднемесячной температурой +18,6º. Среднегодовая температура 
равна +3º.

Экстремальные температуры наблюдаются в эти же месяцы и составляют -44º в январе и +38º в июле. Почти ежегодно температура воздуха может опускаться до -33º зимой и подниматься до +33 летом. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -32º и –5,4º. Продолжительность отопительного периода составляет 217 дней.

Период с положительными среднесуточными температурами отмечается с первой декады апреля до конца октября и составляет около 205 дней. Комфортный летний период с температурой 15º и выше составляет в среднем 86 дней и продолжается с начала июня до конца августа. Безморозный период длится 148 дней. Средняя дата последнего заморозка 6 мая, а средняя дата первого заморозка 2 октября. Устойчивые морозы продолжаются в среднем 126 дней с середины ноября до начала третьей декады марта.

Глубина промерзания почвы в среднем составляет 100 см, наибольшая – 165 см, наименьшая – 50 см.

Территория относится к зоне с достаточным увлажнением. Среднегодовая относительная влажность 77 %. Максимальная влажность отмечается в холодный период и достигает 88 %.

Среднегодовое количество осадков 513 мм с максимумом в тёплый период (357 мм) и минимумом в холодный. Летом преобладают ливневые дожди, иногда большой интенсивности.

Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде ноября и держится до середины апреля. Среднее число дней со снежным покровом 154.

Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы и наличием большого водного пространства. В течение года преобладает ветер юго-западного направления. Это же направление сохраняется преобладающим зимой. Летом преобладает ветер северо-западного и западного направлений.

Скорость ветра в среднем составляет 5,5 м/сек. Наибольшие среднемесячные скорости 6,2 - 6,5 м/сек отмечаются в холодный период с октября по март. В июле скорость ветра минимальная – 3,1 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек в основном наблюдаются в холодный период. В среднем наблюдается около 60 дней в году с сильным ветром.

К наиболее часто повторяющимся атмосферным явлениям относятся туманы, метели и грозы. В среднем за год наблюдается 37 дней с туманом с максимумом в холодный период. Метели образуются в основном при юго-западном ветре со скоростью более 6 м/сек. В среднем за зиму отмечается 50 дней с метелью. В наиболее ветреные зимы число дней с метелью может достигать 69. Грозы – частое явление в летний период. В среднем за лето наблюдается 45 дней с грозой.

Критические погодные условия, которые могут приносить экономический ущерб.

- Усиление ветра до 18-23 м/сек.

- Налипание мокрого снега на проводах

- Ливни со шквалом и градом

- Сильная метель при выпадении снега (заносы)

- Сильные туманы (чаще осенью) с уменьшением видимости до 100 м, длительностью до 12 час.

- Большая продолжительность жаркой погоды при отсутствии осадков.

#### Метеорологические условия рассеивания примесей в атмосфере

Территория города Новочебоксарска относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА – возможный показатель уровня загрязнения атмосферы для низких источников). Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1 м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Повторяемость скорости ветра 0-1 м/сек даже в сравнительно защищённых условиях не превышает 40%, а периоды длительного сохранения скорости ветра менее 1 м/сек наблюдаются 1-5 раз в месяц.

Повторяемость приземных инверсий за год составляет 30-40%. Максимум их, как и скорости ветра 0-1 м/сек отмечается летом. Почти в 30% случаев инверсии наблюдаются при скорости ветра 0-1 м/сек.

Большое влияние на ПЗА оказывают приподнятые инверсии, образование которых часто обусловлено разрушением приземных инверсий.

Весной особенно в утренние часы повторяемость приподнятых инверсий с нижней границей на сравнительно небольших высотах достигает 40%.

В среднем за год мощность их изменяется в пределах 0.3-0.5 км при интенсивности 1.5-4ºС.

Наличие задерживающих слоёв на сравнительно небольшой высоте, но имеющих большое горизонтальное и вертикальное протяжение, может способствовать накоплению примесей в приземном слое и от высоких источников.

Число дней с туманом не превышает 40 за год. Образуются они в основном в холодное полугодие.

В связи с особенностями климата на рассматриваемой территории в разные периоды года создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха.

Повышенный уровень загрязняющих веществ может отмечаться летом и зимой. Однако летом он больше вследствие уменьшения количества осадков, также увеличения повторяемости приземных инверсий и туманов.

Увеличение в зимний период мощности и интенсивности инверсий и частоты туманов может создавать в отдельные годы на этой территории зимний максимум загрязнения воздуха.

## 6.2 Инженерно-геологическая характеристика

В инженерно-геологическом отношении территория, охватываемая настоящим проектом, достаточно изучена. Изыскания проводились преимущественно на промышленных площадках, по трассам инженерных коммуникаций, а также под капитальные здания и сооружения.

Рельеф. Город расположен в пределах Чувашского плато, а также в левобережной части долины р. Б. Цивиль.

Чувашское плато представляет собой волнистую, местами слабовсхолмленную равнину, расчлененную долинами р. Кукшум, ручьев и многочисленными оврагами.

Общий уклон поверхности плато направлен к северу и северо-востоку, а также к долинам малых рек.

Абсолютные отметки изменяются от 110 до 190-205 м и местами вблизи р. Кукшум снимаются до 68-80 м.

Плато обрывается в р. Волге уступом высотой 50-80 м, прорезанным многочисленными оврагами.

В долине р. Кукшум выделяются пойменная, местами первая и иногда вторая надпойменная террасы. Высота террас соответственно 0,5-1,5 м, 2-3 м и 4-5 м.

В долинах мелких рек и ручьев выделяется пойменная терраса, высотой 0,5-1,5 м.

Левобережная часть долины р. Б. Цивиль представляет собой террасированную равнину, в пределах которой развиты пойменная и четыре надпойменные террасы.

Высота террас над руслом реки в межень: пойменной – 0,5-7 м, надпойменных соответственно - 5-14; 17-32; 32-52; 52-67 м. Общий уклон террас направлен к востоку. Уступы их пологие.

Надпойменные террасы р. Б. Цивиль имеют крутой, обрывистый уступ к р. Волге, высота которого изменяется от 5 до 60 м и более.

В геологическом строении территории принимают участие коренные породы пермского, юрского и неогенового возраста, повсеместно перекрытые чехлом четвертичных отложений.

Верхнепермские отложения, представлены осадками казанского и татарского ярусов и развиты повсеместно, вскрываются на глубинах соответственно 100-165. Первые представлены известняки, золомитами и мергелями, и вскрываются на глубинах 100-150 м в долинах рек и 150-200 м. и более в пределах плато. Образования татарского яруса представлены глинами, известняками, мергелями, песчаниками, аргиллитами и алевролитами нередко переслаивающимися между собой. Глубина залегания их в пределах плато изменяется от 0,5-2,0 м до 10-50 м и более, в долинах рек от 2,0 до 20,0 м.

Юрские отложения (глины с редкими линзами песков) и неогеновые отложения (супеси, суглинки и глины с линзами песков) имеют локальное распространение преимущественно в северной части города, вблизи берегового склона на глубинах 2-11 м.

Непосредственно с поверхности в пределах Чувашского плато до глубины 5,0-15,0 м. залегают элювиально, делювиальные суглинки и глины со щебенкой коренных пород, вверх по разрезу количество щебенки значительно уменьшается.

Суглинки и глины на отдельных участках лессовидные.

Надпойменные террасы р. Б. Цивиль с поверхности сложены средне-верхнечетвертичными аллювиальными отложениями, в толще которых преобладают супеси и суглинки, местами, заиленные с редкими линзами песков. Мощность отложений в долине р.Б. Цивиль достигает 12-20 м, долинах малых рек – 0,5-4,0 м.

В составе современных отложений выделяются:

- Аллювиальные пойменные образования – пески, супеси и суглинки, местами заиленные в основании разреза – гравийно – галичные грунты; мощность от 1-2 до 15,0 м. и более

- Овражный аллювий – пески, супеси и глины со щебнем коренных пород мощность 1-3 м.

- Оползневые накопления на склоне плато

- Смещенные пачки коренных пород перемешенные с алювиально – делювиальными супесями и суглинками, мощность от 0,5 до15-30 м.

Подземные воды приурочены как к четвертичным, так и к коренным образованием. Однако, обильные водоносные горизонты в районе города с пресными подземными водами отсутствуют, что связано, прежде всего, с расположением города в повышенной части водораздельного плато, где верхние водоносные горизонты сдринированы.

В связи с этим, подземные воды не используются для централизованного водоснабжения города.

Отдельные предприятия (преимущественно пищевые) для технологических нужд и питьевых целей, посредством одиночных скважин, используют подземные воды аллювия и татарских отложений верхней перми.

В периоды весеннего снеготаяния и обильных дождей в верхней зоне алювиально - делювиальных отложений возможно возникновение верховодки на глубине до 2,0 м от поверхности земли.

Физико-геологические процессы в районе города проявляются в виде оврагообразования, оползневых процессов, затопление паводками редкой повторяемости пойменных территорий рек и ручьев, заболачивание, образии, переработки берега и тд.

Оврагообразование связано с эрозионной деятельностью поверхностных и подземных вод. Значительное развитие они имеют в пределах Чувашского плато, меньшее – на надпойных террасах р.Б. Цивиль. Глубина оврагов изменяется от 2-10 м, достигая в приустьевых участках 20-50 м. Протяженность оврагов изменяется от первых сотен метров до 5-10 км.

Формированию оврагов способствует наличие в верхней части разреза легко размываемых грунтов и значительные уклоны поверхности.

Овражная сеть продолжает формироваться и в настоящее время. Склоны оврагов, как правило, крутые, нередко обнажены, с многочисленными промоинами, с растущими отвершками.

Оползневые процессы развиты на всем протяжении Волжского берегового склона, а также на отдельных участках по склонам оврагов. По типу смещения оползни подразделяются на оползни выдавливания и оползни скольжения.

Важнейшими факторами, которые обусловили неустойчивость склонов, являются: боковая эрозия р. Волги, выражающаяся в подрезке основания склона, увлажняющее влияние подземных вод и их суффозионная деятельность, размывающее и увлажняющее воздействие стекающих по склонам атмосферных осадков. Некоторое значение имеют неорганизованный выпуск сточных вод и уничтожений растительности.

Оползни делювия по коренным породам обычно обладают небольшой мощностью 
(1-3 м) и чаще всего имеют характер оплывин.

В движении коренных пород принимают участие переслаивающиеся между собой песчано-глинистые породы верхней части татарского яруса, толща которых захватывается процессом оползнеобразования до глубины 15-20 м и более.

В результате создания Чебоксарского водохранилища нижняя часть склона и устья оврагов оказались затопленными.

Под влиянием волн Чебоксарского водохранилища происходит переработка берега и активизация склоновых процессов.

Для полной стабилизации экзогенных процессов вдоль берегового склона необходимо проведение комплекса защитных мероприятий.

### 6.2.1 Минерально-сырьевые ресурсы

В районе г. Новочебоксарска, в радиусе 20-25 км, выявлены и разведаны месторождения кирпичных и керамзитовых глин, песков строительных, а также торфа.

Ниже, в таблице, приводятся сведения о месторождениях и разведанных запасах минерального сырья.

##### Сведения о балансовых запасах по разведанным и эксплуатируемым месторождениям

###### Таблица № 2

| № п/п | Наименование месторождения и местоположения | Вид минерального сырья | Сведения об освоении, лицензия | Добыча за 2001 г. тыс. м3 | Балансовые запасы по состоянию на 01.01.02 (тыс. м3) | Сведения об утверждении запасов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А+В+С1 | С2 |  |  |
| 1. | Ильбешевское | глины кирпичные, марка 75-125 | Эксплуатируется ОАО «Новочебоксарский завод СМ» ЧЕБ 00136 ТЭ 14.04.2000 | 41,5 | 10841,4 |  | ТКЗ, протокол №582 от 22.07.91 | Работает круглосуточный кирпичный завод – 14,6 млн. шт. кирпича, проектная мощность – доб. 70,0 тыс. м3 – 28,0 млн. шт. |
| 2. | Мало-Катрасинское | глины кирпичные, марки 75-100 | Эксплуатируется ЗАО фирма «Чебоксарская керамика», ЧЕБ 00123 ТЭ 30.08.99 | 145 | 256,9 |  | ТКЗ, протокол № 92 от 29.06.71 | Выпускается облицовочная фасадная плитка – 68,1 млн. шт. |
| 3. | Чандровское | глины кирпичные, марки 100-150 | Эксплуатируется ОАО «Чебоксарский ЗСМ» ЧЕБ 00090 ТЭ | 166,0 | 3848,5 |  | ТКЗ, протокол № 8 от 13.05.99 | Работает круглогодичный кирпичный завод – 65,0 млн. шт. |
| 4. | Заовражное | глины керамзитовые | Эксплуатируется ОАО «Чебоксарский ДСК» ОАО «Каркас» ЧЕБ 00135 ТЭ 10.04.2000 | 66,3 | 2850,7 |  | ТКЗ, протокол № 335 от 25.09.79 | Проектная мощность 100,0 тыс. м3 |
| 5. | Мало-Катрасинское | глины керамзитовые | Эксплуатируется ЗАО фирма «Чебоксарская керамика» | 68 | 184,1 |  | ТКЗ, протокол № 92 от 29.11.71. |  |
| 6. | Приверх острова Казин | пески строительные | Эксплуатируется ОАО «Чебоксарский речной порт» ЧЕБ 00105 ТЭ | 310,1 | 3089,2 |  | ТКЗ, протокол № 512 от 10.03.89 |  |
| 7. | Новочебоксарское | пески для производства силикатного кирпича | не эксплуатируется |  | 12500,0 |  |  | Лицензию имеет ООО «Чувашгеолруд» ЧЕБ 00059 ТП |
| 8. | Белая Липша | торф | Эксплуатируется ГУП «Заволжскторф» ЧЕБ 00126 ТЭ | В 2001г. добычи не было | 648,0 |  | НТС протокол № 141988 | Площадь промзалежи 278,0 га; общая площадь («О» залежи) – 650 га |
| 9. | Дряное | торф | Эксплуатируется ГУП «Заволжскторф» ЧЕБ 00123 ТЭ | 20,0 | 150,9 |  | НТС протокол №51989 | Оставшаяся площадь промзалежи – 117 га. (была – 823 га.), общая плошадь («О» залежи) 1420,0 га |
| 10. | Долгое | торф |  |  | 314 |  | не утверд. | Общая площадь –70га, площадь промзалежи – 62 га. |
| 11. | Моисеево №10 (на торфяном месторождении Дряное) | сапропель |  |  |  | 103 |  | Площадь 32 га |

## 6.3. Гидрологическая характеристика

Гидрография г. Новочебоксарска представлена р. Волгой и впадающей в нее с правого берега р. Цивиль с притоком р. Кукшум.

На р. Волге (1945 км от устья) в районе г. Новочебоксарска построена Чебоксарская ГЭС, выше створа плотины которой находится Чебоксарское водохранилище, ниже –Куйбышевское.

Чебоксарское водохранилище является основным источником водоснабжения градопромышленной агломерации Чебоксары – Новочебоксарск.

Особенностью Чебоксарской ГЭС является тот факт, что она была пущена в эксплуатацию в 1981 году и работает до сих пор на пониженной отметке верхнего бьефа в пределах 63,2 – 63.5 м вместо проектной отметки 68 м.

Вывод Чебоксарской ГЭС на проектную мощность требует поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 68 м. Однако это приведет к затоплению значительных территорий в Нижегородской области и Республике Марий Эл. В настоящее время проходит экспертизу проект поднятия уровня водохранилища на промежуточную отметку 65 м. При подъеме уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 65 м решается ряд экономических, гидроэнергетических и хозяйственных проблем.

Увеличение НПУ до 65 м обеспечит увеличение напора на 2 м, а следовательно, располагаемую мощность и значительную выработку электроэнергии и эффективное использование установленного гидрооборудования.

При НПУ равным 65 м станет возможным эксплуатировать эффективно почти все вновь построенные или реконструируемые портовые и вспомогательные транспортные сооружения. Увеличится объем грузооборота.

В зонах выпусков и водозаборов запас уровня воды в 2 м обеспечит более эффективное природоохранное водопользование. При НПУ 65 м появится регулирующая емкость и возможность осуществления постоянного минимального санитарного попуска в нижний бьеф.

В настоящее время регулирование стока Чебоксарского водохранилища - суточное.

Среднегодовой сток в створе плотины – 112,5 км3. Наибольший объем годового стока составляет – 155км3, наименьший – 70,5 км3.

Основные характеристики Чебоксарского водохранилища у плотины при НПУ=63 м, 65м и 68 м (проектная).

###### Таблица №3

| № п/п | НПУ, М.Б.С. | Объем водохранилища, км3 | Площадь зеркала при НПУ, тыс. га | Средняя глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63,0 | 4,7 | 110 | 6,2 |
| 2 | 65,0 | 8,2 | 146,8 | 8,2 |
| 3 | 68,0 | 14,2 | 215,5 | 11,2 |

Максимальный уровень у плотины в паводок 1% обеспеченности равен 68 м Б.С.

Сток реки Волги в нижнем бьефе Чебоксарского водохранилища зарегулирован плотиной Волжской ГЭС им. В.И. Ленина. Образованное этой плотиной Куйбышевское водохранилище в пределах рассматриваемой территории имеет отметку НПУ 53,3 м Б.С. Водохранилище осуществляет сезонное, недельное и суточное регулирование стока. Ежегодно весной водохранилище наполняется до отметки НПУ, к концу следующей зимы оно срабатывается до отметки 49,0 м Б.С.

Ниже приведена характеристика уровней в нижнем бьефе Чебоксарского водохранилища (Куйбышевское водохранилище).

###### Таблица №4

| № п/п | Характеристика уровней | Отметка уровней воды в м Б.С. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный уровень в паводок 1% обеспеченности | 62,7 |
| 2 | Максимальный уровень в паводок 10% обеспеченности | 60,5 |
| 3 | НПУ (нормальный подпорный уровень) | 53,3 |
| 4 | Минимальные уровни: |  |
|  | - навигационный | 49,1 |
|  | - зимний с учетом суточного и недельного регулирования | 47,1 |

Р. Цивиль – правобережный приток Волги. Общая длина водотока 172 км, площадь водосбора 4690 км2.

В пределах рассматриваемой в проекте территории Цивиль протекает 20-ти километровым участком нижнего течения, русло реки извилистое, шириной от 50 до 
75 метров. Глубина реки – 2-3 м, скорость течения 0,3 м/сек.

Во время весеннего половодья уровни воды на всем участке испытывают подпор от Куйбышевского водохранилища, при НПУ подпор выклинивается в 15 км от устья р.Цивиль.

Пойма реки в основном 2-х сторонняя, на устьевом участке – левобережная. Во время весеннего половодья пойма затапливается слоем от 1 до 4 метров.

Кукшум - левобережный приток Цивиля протекает с запада на восток рассматриваемой территории. Длина реки 38 км, площадь водоотбора 166 км2. Русло реки извилистое, шириной 10-20 м. Глубина 0,5-1,0 м, скорость течения 0,2 м/сек. Средний уклон водной поверхности 0,0029.

На схеме «Комплексная оценка территории» приведены границы затопления паводком 1% обеспеченности.

#### Ледовый режим

В настоящее время на реке Волге и устьевом участке р. Цивиль наблюдается устойчивый ледовый режим. Продолжительность ледостава – 4,5-5 месяцев. Ледостав устанавливается в конце ноября, начале декабря. Вскрытие происходит, в среднем, в середине апреля со смещением сроков на 5-10 дней в ту или другую сторону. Весенний ледоход продолжается от 4 до 14 дней. Наибольшая толщина льда достигает 1,0 – 1,2 м.

В нижнем бьефе Чебоксарского водохранилища в зимний период в районе сброса сточных вод из БОС канализации наблюдаются полыньи.

#### Температура воды

Годовой ход температуры воды, в основном повторяет, с некоторым отставанием, изменение температуры воздуха. Наиболее сильно прогревается вода в июне-августе месяце. Среднемесячная температура воды за эти месяцы изменяется от 19 до 21°. Наибольшая температура воды достигает 25-26°.

#### Гидрохимическая характеристика и санитарное состояние

По химическому составу вода рек Волги и Цивиль принадлежит к гидрокарбонатно-кальциевой, слабоминерализованная. Величина минерализации колеблется от 150 до 
350 мг/л.

По своему химическому составу и величине минерализации вода р. Волги обладает хорошими питьевыми качествами, однако в настоящее время в пределах Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ загрязняется промышленными, бытовыми и дренажно-ливневыми стоками. В воде водохранилищ отмечается повышенное содержание железа, цинка, соединений меди, фенола, легкоокисляемых органических веществ по величине БПК5, нефтепродуктов. Растворенный в воде кислород соответствует санитарным нормам: 
8-11 мг/л.

Отсутствие самоочищаемой способности Чебоксарского водохранилища из-за большого количества мелководий способствует накоплению различных загрязнителей в приплотинном отделе водохранилища, усилению процессов вторичного загрязнения.

Более подробно о санитарном состоянии поверхностных вод см. раздел «Охрана окружающей среды».

#### Выводы:

1. Во время прохождения максимальных паводков затапливается территория примыкающая к левому берегу реки Цивиль слоем от 1 до 4 метров.

2. Водозабор из Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ практически не ограничен.

3. Уровенный режим р. Цивиль повторяет режим уровней Куйбыщевского водохранилища: при НПУ подпор выклинивается в 15 км от устья, при прохождении весеннего половодья – за пределами рассматриваемой территории.

4. Санитарное состояние Волги характеризуется повышенным содержанием железа, цинка, меди, фенола, легкоокисляемых органических веществ по величине БПК5.

5. Построенная плотина Чебоксарской ГЭС создает водохранилище с отметкой НПУ 63,0 м. Наивысшие уровни воды 1% обеспеченности соответствуют отметке 68 м. 
В настоящее время проходит экспертизу проект поднятия уровня водохранилища до отметки 65 м Б.С.

6. Водный режим в нижнем бьефе Чебоксарского гидроузла будет зависеть от режима работы Чебоксарского гидроузла и подпора от плотины Волжской ГЭС. Максимальный уровень 1% обеспеченности 62,7 м Б.С. Минимальный навигационный – 49,1 м Б.С. Максимальный зимний с учетом суточного и недельного регулирования – 47,1 м Б.С.

## 6.4. Существующая экологическая ситуация и экологические проблемы

#### Экологическое состояние природной среды

Город Новочебоксарск является высоко урбанизированной территорией с развитой планировочной, социальной, инженерной инфраструктурами, которые в той или иной степени оказывают воздействие на окружающую среду. Основными источниками техногенных воздействий на природную среду являются объекты промышленности, коммунального хозяйства, очистные сооружения, гражданское строительство, транспорт и транспортные магистрали, кладбища, селитебные и складские зоны и другие объекты инженерной и хозяйственной деятельности человека.

Экологическая обстановка в городе оценивается, как напряжённая. Она определяется большими валовыми выбросами в атмосферу, большим количеством сбрасываемых неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностный водоём р. Волгу.

Загрязнение воздушного бассейна в городе Новочебоксарске осуществляется промышленными предприятиями и автотранспортом.

Основная доля выбросов загрязняющих веществ образуется от сжигания различного вида топлива, направленного на выработку электроэнергии и тепловой энергии на производственные нужды и нужды населения. По удельному весу выбросов, загрязняющих атмосферу города, наибольшая доля падает на такие отрасли как химическую – 45% и электроэнергетику – 40%.

Выбросы автотранспорта составляют 50 % от валовых выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу города.

Уровень загрязнения воздуха в городе остается на уровне среднего по стране.

Качество воды Куйбышевского водохранилища ниже города Новочебоксарска относится к 4 классу загрязненных вод. Характерными загрязняющими веществами являются железо, медь, нефтепродукты, фенолы, фосфаты, легкоокисляющиеся органические вещества по БПК5. Основным источником загрязнения воды являются Чебоксарские биологические очистные сооружения канализации, расположенные на территории города. Иловые площадки переполнены, требуется утилизация 2.5 млн. тонн осадков в шламонакопителе. Проблемой утилизации осадка является то, что в начале производственной деятельности «Химпрома» промышленные стоки, содержащие токсичные вещества, с предприятия поступали на городские очистные сооружения без очистки. И сейчас большую опасность представляют недостаточно очищенные стоки ОАО «Химпрома», содержащие токсичные вещества. В настоящее время ГУП БОС являются потенциальным объектом экологического бедствия на реке Волге.

Качество воды в Чебоксарском водохранилище выше плотины относится к 4 классу загрязненных вод. Характерными загрязняющими веществами являются нефтепродукты, цинк, медь, железо, фосфаты, легкоокисляющиеся органические вещества по БПК5. Небольшое превышение концентраций отмечается по БПК5 и фосфатам. Загрязнение воды в значительной степени обусловлено трансграничным переносом с территории Нижегородской области.

Наблюдения за состоянием подземных вод обнаруживают нарушение динамического равновесия уровенного режима и химического состава подземных вод. Повышенные концентрации хлорсодержащих компонентов регистрируются в пробах большинства скважин первого водоносного горизонта. Наибольшее загрязнение подземных вод разных водоносных горизонтов происходит за счет органических веществ (хлороформ, хлорофос, ЧХУ, хлорбензол, нефтепродукты) и тяжелых металлов (железо, кадмий, никель, свинец, цинк).

Загрязнению поверхностных и подземных вод в значительно степени способствует отсутствие в городе общегородской системы ливневой канализации и очистки дождевых стоков.

В городе организован селективный сбор и утилизация твердых бытовых отходов, в результате сократился вывоз бытовых отходов на полигон ТБО на 20%.

Токсичные отходы ОАО «Химпром» захораниваются на полигоне промотходов на территории предприятия.

В городе расположен памятник природы местного значения «Ельниковская роща», который является единственным лесным массивом в пределах города Новочебоксарска.

Таким образом, техногенная нагрузка в городе оказывается на все природные среды.

При неблагоприятных метеорологических условиях создаётся экстремальное загрязнение воздуха.

Состояние поверхностных вод неудовлетворительное из-за недостаточно эффективной работы очистных сооружений канализации и отсутствия сбора и очистки дождевых стоков с городских магистралей.

Загрязнение подземных вод обусловлено недостаточной очисткой дождевых стоков с промплощадок, кроме того, использование подземных вод осуществляется без соблюдения режима эксплуатации скважин, что приводит к истощению запасов и загрязнению подземных вод.

Загрязнение почв обусловлено деятельностью двух объектов потенциальной экологической опасности:

- ОАО «Химпром».

- Шламонакопители ГУП ЧР «БОС»

В планировочной структуре города промышленные предприятия образуют промзону, которая расположена к востоку и юго-востоку от жилой застройки. В санитарно-защитной зоне ОАО «Химпром» и ГУП ЧР «БОС» расположены населённые пункты, садово-огородные участки.

### 6.4.1 Состояние воздушного бассейна

Загрязнение воздушного бассейна в городе Новочебоксарске осуществляется промышленными предприятиями и автотранспортом. Выбросы автотранспорта составляют 50 %.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляют более 80 предприятий города. В составе выбросов содержится около 120 загрязняющих веществ, основным поставщиком которых является ОАО «Химпром».

Качество атмосферного воздуха в г. Новочебоксарск в 2010 году

Контроль за состоянием атмосферного воздуха осуществляется на 2 стационарных постах ВВУГМС. ПНЗ–1 относится к категории «промышленный»; ПНЗ–2 относится к категории «городской фоновый». Из специфических примесей контролировались хлор и фенол, содержащиеся в выбросах химической промышленности, а также оксид азота, формальдегид.

Концентрации взвешенных веществ. Средняя за год и максимальная разовая концентрация не превысили ПДК.

Концентрации диоксида серы. Средняя за год и максимальная разовая концентрации значительно ниже ПДК.

Концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация не превысила ПДК. Вследствие лесных пожаров максимальная разовая концентрация превышала ПДК (табл. 1.1.3 и табл. 1.1.4).

Концентрации диоксида азота/оксида азота. Средние за год и максимальные разовые концентрации диоксида азота и оксида азота не превысили ПДК.

Концентрации специфических примесей. Среднегодовые и максимальные разовые концентрации фенола и хлора не достигли ПДК.

Таблица 1.1.2

Средний (qср., мг/м3) и максимальный (СИ, НП, %) уровни загрязнения

воздуха вредными веществами за 2006–2010 гг. в г. Новочебоксарск

| Примесь | Характеристика | Годы | Тенденция, Tq, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Взвешенные вещества | qср. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
|  | СИ | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |  |
|  | НП, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Диоксид серы | qср. | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 25 |
|  | СИ | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |  |
|  | НП, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Оксид углерода | qср. | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | –17 |
|  | СИ | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 1,2 |  |
|  | НП, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |  |
| Диоксид азота | qср. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0 |
|  | СИ | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | НП, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Оксид азота | qср. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 100 |
|  | СИ | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |  |
|  | НП, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Фенол | qср. | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0 |
|  | СИ | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |  |
|  | НП, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Хлор | qср. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
|  | СИ | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |  |
|  | НП, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Формальдегид | qср. | 0,014 | 0,014 | 0,010 | 0,015 | 0,016 | 14 |
|  | СИ | 2 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |  |
|  | НП, % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |

Тенденция за период 2006–2010 гг. Наметилась тенденция к росту уровня загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом азота и формальдегидом, к снижению – оксидом углерода. Содержание в воздухе города взвешенных веществ, оксида азота, фенола, хлора остается стабильным.

В связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с лесными пожарами, горением торфяников и ухудшением экологической обстановки, в рамках усиления контроля за загрязнением окружающей среды комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды (далее – КЛМС) ГУ «Чувашский ЦГМС» производился дополнительный отбор проб на определение оксида углерода на пунктах наблюдения (ПНЗ) в г. Ново- чебоксарск (табл. 1.1.3 и табл. 1.1.4).

По данным наблюдений КЛМС ГУ «Чувашский ЦГМС» зафиксировано 9 случаев превышения ПДК оксида углерода (СО), равного 5 мг/м3.

Таблица 1.1.3

| ПНЗ № | Город | Дата отбора | Время отбора (часов) | Концентрация (в мг/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новочебоксарск | 13.08.2010 | 13 | 6,2 (1,24 ПДК) |
| 2 | Новочебоксарск | 13.08.2010 | 13 | 6,0 (1,2 ПДК) |

Таблица 1.1.4

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода (СО)

за летний период 2010 г. (без учета дополнительных проб)

| Город | ПНЗ № (расположение) | Июнь | Июль | Август |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qср. | Qm | n | Qср. | Qm | n | Qср. | Qm | n |
| Новочебоксарск | 1 (ул. Промышленная, д. 37) | 0,8 | 1,9 | 50 | 1,1 | 3,1 | 54 | 1,2 | 6,2 | 52 |
|  | 2 (в р–не жилого дома № 30 по ул. Строителей) | 1,0 | 2,3 | 50 | 1,1 | 3,6 | 54 | 1,4 | 6,0 | 52 |

Примечание: Qср. – средняя концентрация за месяц

Qm – максимальная концентрация

n – количество проб за месяц

Таблица 1.1.5

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха взвешенными

веществами в летний период 2010 года

| Город | ПНЗ № (расположение) | Июнь | Июль | Август |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qср. | Qm | n | Qср. | Qm | n | Qср. | Qm | n |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новочебоксарск | 1 (ул. Промышленная, д. 37) | 0,1 | 0,2 | 50 | 0,1 | 0,3 | 54 | 0,2 | 0,3 | 52 |
|  | 2 (в р–не жилого дома № 30 по ул. Строителей) | 0,1 | 0,3 | 50 | 0,1 | 0,2 | 54 | 0,2 | 0,4 | 52 |

Максимально разовые концентрации взвешенных веществ в период аномальных погодных условий не превышали ПДК (0,5 мг/м3). Максимальные значения концентрации взвешенных веществ 0,4 мг/м3 (0,8 ПДК) зафиксированы 13 августа на ПНЗ–2 в г. Новочебоксарск.

Таблица 1.1.6

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы (SO2)

в летний период 2010 года

| Город | ПНЗ № (расположение) | Июнь | Июль | Август |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qср. | Qm | n | Qср. | Qm | n | Qср. | Qm | n |
| Новочебоксарск | 1 (ул. Промышленная, д. 37) | 0,004 | 0,009 | 50 | 0,005 | 0,011 | 54 | 0,006 | 0,011 | 52 |
|  | 2 (в р–не жилого дома № 30 по ул. Строителей) | 0,005 | 0,009 | 50 | 0,005 | 0,011 | 54 | 0,005 | 0,011 | 52 |

Примечание: Qср. – средняя концентрация за месяц

Qm – максимальная концентрация

n – количество проб за месяц

Максимально разовые концентрации диоксида серы в период аномальных погодных условий не превышали ПДК (0,5 мг/м3), изменение концентрации диоксида серы в августе месяце по сравнению с концентрациями этой примеси в июне и июле незначительно.

Случаев высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения не отмечено.

Выбросы автотранспорта составляют более 5 тыс. тонн загрязняющих веществ в год. Наиболее загрязнённой является ул. 10 пятилетки. На светофорах концентрации всех загрязняющих веществ увеличиваются.

Увеличение концентрации бенз(а)пирена в воздухе города в последние годы обусловлено ростом количества автотранспорта.

В целом ситуация с загрязнением воздушного бассейна в городе Новочебоксарске стабильная, но уровень загрязнения воздуха высокий. В воздухе присутствуют вещества I и II класса (хлор, бенз(а)пирен, фенол, диоксид азота и др.). Наличие в воздухе огромного количества (более 120) техногенных примесей, совместное влияние которых на организм человека не изучено, создаёт в г. Новочебоксарске неблагоприятную экологическую обстановку.

### 6.4.2 Гидрохимическое состояние поверхностных вод

На территории Чувашской Республики в 2010 году наблюдения за качеством поверхностных вод осуществляли Верхне-Волжское бассейновое водное управление, Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике, ГУ «Чувашский ЦГМС» и водопользователи.

Загрязнение Чебоксарского водохранилища в пределах Чувашской Республики преимущественно происходит за счет трансграничного переноса с вышележащих субъектов Российской Федерации. Отсутствие очищающей способности водохранилища из-за большого количества мелководий способствует накоплению различных загрязнителей в приплотинном отделе водохранилища, усилению процессов вторичного загрязнения. Некоторую роль играет в этом и неудовлетворительное состояние системы очистки ливневых стоков г. Чебоксары. Количество воды в Чебоксарском водохранилище в замыкающей части водохранилища в пункте, расположенном в 3 км выше Чебоксарской ГЭС, относится к 5 классу загрязнения вод (ИЗВ – 4,1).

На всем протяжении от с. Ильинка до плотины Чебоксарского водохранилища вода загрязнена железом, цинком, соединениями меди, фенолом, никелем, легкоокисляемыми органическим веществами по величине БПК5.

Среднегодовые концентрации составили: легкоокисляемых органических веществ по величине БПК5 – 1,3 ПДК, железа – 3,2 ПДК, меди – 4,4 ПДК, фенолов – 3,7 ПДК. Максимальные концентрации фенолов достигали 5 ПДК, легкоокисляемых органических веществ – 1,52 по величине БПК5, меди – 6,5 ПДК. Кислородный режим – удовлетворительный. Из органических веществ в воде водохранилища преобладали нефтепродукты. Среднегодовая концентрация их не превышала ПДК. Содержание других контролируемых ингредиентов было в пределах ПДК.

По сравнению с предыдущим годом количество воды (по ИЗВ) в Чебоксарском водохранилище улучшилось за счет снижения концентрации фенолов в 1,5 раза. Содержание железа и меди осталось без изменений. Качество воды Куйбышевского водохранилища в пределах территории города относится к 3 классу умеренно загрязненной (ИЗВ – 1,93).

Водохранилище загрязнялось преимущественно сбросами ОАО «Химпром». Загрязнение обусловлено присутствием железа, свинца, меди, никеля, фенолов, легкоокисляемых органических веществ по величине БПК5, среднегодовые концентрации которых составили 1,5 – 2,10 ПДК. Максимальные концентрации никеля и меди достигли 
2 ПДК и 3 ПДК. Среднегодовое содержание растворенного кислорода составило 9,7мг/дм3.

Река Цивиль впадает в р. Волга на 1939 км от истока. На качество воды в реке Цивиль наиболее существенное влияние оказывали сбросы неочищенных и недостаточно-очищенных сточных вод предприятий Вурнарского, Канашского, Красноармейского, Чебоксарского, Цивильского районов и ОАО «Химпром» г. Новочебоксарска.

В нижнем течении р. Цивиль в устьевой части до впадения в Куйбышевское водохранилище качество воды осталось на уровне 5 класса грязных вод (ИЗВ – 4,6). По сравнению с 2001 годом в створе произошло ухудшение качества воды. Воды в 2001 год относились к 4 классу загрязненных вод (ИЗВ – 3,01). Кислородный режим в течение года был удовлетворительным. Среднегодовое содержание составило 8,3 мг/дм3.

#### Выводы:

- Загрязнение Чебоксарского водохранилища происходит за счет трансграничного переноса с вышележащих субъектов Российской Федерации.

- Отсутствие самоочищающей способности Чебоксарского водохранилища способствует накоплению различных загрязнителей в приплотинном отделе водохранилища, усилению процессов вторичного загрязнения.

- Основными источниками загрязнения Куйбышевского водохранилища являются неочищенные дождевые и талые воды с производственных и селитебных территорий, выпадение загрязняющих веществ из воздушной среды.

- Хозяйственно – бытовые и производственные сточные воды ОАО «Химпром», прошедшие очистку на биологических очистных сооружениях канализации г. Новочебоксарска относятся к категории «недостаточно очищенных» и негативно влияют на водную экосистему р. Волги (Куйбышевское водохранилище) ниже сброса.

- Качество вод Чебоксарского водохранилища в замыкающей части водохранилища в пункте наблюдения выше Чебоксарской ГЭС в 3 км оценивается как «грязные», а Куйбышевского водохранилища в верхнем течении – «умеренно загрязненные», р. Цивиль в устьевой части до впадения в Куйбышевское водохранилище – «грязные».

### 6.4.3 Загрязнение почв

Научно-исследовательским институтом гигиены, профпатологии и экологии человека (г С-Петербург) в 1997 году была выполнена комплексная санитарно-экологическая оценка факторов окружающей среды, в связи с их возможным влиянием на здоровье населения г. Новочебоксарска.

В результате установлено, что основными источниками загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы, сельскохозяйственных растений) в г. Новочебоксарске в течение многих лет и на период исследования (1992-1995 годы) являлся теплоэнергетический комплекс (ТЭЦ-3), ОАО «Химпром» и автотранспорт. В местной овощной продукции, выращиваемой в радиусе до 7.5 км от промзоны ОАО «Химпрома» и ТЭЦ-3, обнаруживаются в концентрациях выше ПДК кадмий и селен до 3 и 12 раз.

В почве коллективных сельхозугодий, индивидуальных садов и огородов в радиусе до 10 км от промзоны, содержание тяжёлых металлов (техногенно обусловленных) кадмия, свинца, цинка, кобальта, ванадия, никеля превышали фоновые уровни от 1.3 до 44 раз.

Содержание мышьяка, ртути, сурьмы, молибдена, селена превышали ПДК от 1,4 до 
15 раз.

При токсикологическо-гигиеническом моделировании на животных потребляющих овощи местного производства и воду выявились функциональные нарушения печени, иммунной системы, окислительно-восстановительной системы.

### 6.4.4 Отходы производства и потребления

В г. Новочебоксарске ежегодно образуется порядка 170 тыс. м3 бытовых отходов и 2.4 млн. тонн промышленных отходов.

###### Таблица № 9

| Населенный пункт | Бытовой мусор, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Новочебоксарск | 168,9 | 171,5 | 178,7 | 172,4 | 203,4 |

Сбором, вывозом и утилизацией твёрдых бытовых (ТБО) отходов занимается Муниципальное унитарное предприятие по окозанию транспортных услуг и аварийно-техническому обслуживанию.

Бытовые отходы

В 2009 году в городе было образовано 203,4 тыс.м3 твёрдых бытовых отходов (ТБО), в том числе в жилищном секторе– 187,1 тыс.м3. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) составили 17703 тыс. м3, в том числе от населения 15837,7 тыс.м3.

В городе Новочебоксарск с марта 1999 года действует Постановление «О раздельном сборе ТБО». С целью реализации данного постановления в городе построено 263 специализированные площадки для сбора отходов, на которых размещены более 1600 контейнеров для сбора различных фракция отходов: ветоши, бумаги, металлов и общих отходов. В ближайшее время  планируется работа по установке дополнительных контейнеров для сбора пластика.

Для совершенствования системы обращения с отходами в 2009 году в городе приняты «Правила организации, сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов на территории города Новочебоксарска». Кроме этого, с 2003 года действуют «Правила благоустройства территории города Новочебоксарск».

Схема обращения с отходами следующая: временное накопление ТБО осуществляется в контейнерах, расположенных на специальных площадках возле жилых домов и предприятиях бытового обслуживания. Из контейнеров ТБО перегружаются в мусоровозы и вывозятся на Пихтулинский полигон захоронения, который принадлежит ЖКХ г. Чебоксары.

Собранные раздельным способом ТБО, имеющие потребительскую ценность, сдаются по договору муниципальному унитарному предприятию «Горжилхоз». Это предприятие заключает договора на поставку вторсырья потребителям на переработку (пищевые отходы приобретает пригородное сельхозпредприятие, стеклобой используется в производстве строительных стеклоблоков, металлолом покупает «Вторчермет» в г.Чебоксары, макулатура, картон вывозятся в г. Н. Новгород в обмен на рубероид).

В настоящее время утилизации подвергается только 4% от всех собираемых бытовых отходов города. Вывоз ТБО на городскую свалку уменьшился на 5,5 тыс. куб. м. в год.

При неблагополучной санитарной и экологической ситуации на городской свалке г. Чебоксары, которая в настоящее время функционирует сверх проектных мощностей, сокращение потоков отходов на захоронение играет существенную роль.

В настоящее время на территории г. Новочебоксарск реализуется 1 очередь строительства полигона ТБО.

Жидкие бытовые отходы вывозятся на биологические очистные сооружения.

Санитарная очистка города осуществляется автотранспортом и механизмами в количестве 55 единиц. Из них 27% (15 машин) выработали свой срок эксплуатации.

Промышленные отходы

На промышленных предприятиях города ежегодно образуется около 1 млн.тонн промышленных отходов. В 2002 году образовалось 800 тыс. тонн токсичных отходов.

##### Образование, использование и размещение промышленных отходов 
в г.Новочебоксарск в 2002 г.

###### Таблица № 10

тыс. т

|  | Объем отходов | В том числе по классам опасности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| Наличие на предприятиях и объектах захоронения на начало года | 1376,184 | - | 0,048 | 0,429 | 1375,707 |
| Образовалось на предприя-тиях в течение года | 801,757 | 0,009 | 1,015 | 2,488 | 798,245 |
| Использовано на предприятиях | 241,131 | - | 0,004 | 0,006 | 241,121 |
| Обезврежено на предприятиях | 0,584 | - | 0,581 | 0,001 | 0,002 |
| Передано на использование, обезвреживание, хранение и захоронение | 4,526 | 0,008 | 0,277 | 0,025 | 4,216 |
| Поступило от других предприятий и населения | 463,5 | - | - | 38,724 | 424,776 |
| Наличие на предприятиях и объектах захоронения на конец года | 2395,201 | 0,001 | 0,201 | 41,609 | 2353,389 |

Из образовавшихся отходов 98% - это отходы 4 класса опасности. Высокотоксичные отходы 1 и 2 класса опасности составляют 0.1%. Из них 80% используется и обезвреживается на самих предприятиях или передаётся другим предприятиям.

Самими предприятиями используется 30 % образуемых отходов. Остальные либо хранятся на территории предприятий, либо передаются для использования другим предприятиям, захораниваются на полигоне.

Основное количество токсичных отходов образуется на ОАО «Химпром». На территории ОАО «Химпром» расположен полигон промотходов, где захораниваются отходы предприятия. Полигон представляет собой объект I класса опасности. Мощность полигона 25.6 тыс. тонн в год. Заполнение составляет около 10%.

На территории города расположены биологические очистные сооружения канализации (ГУП БОС), куда поступают сточные воды города Чебоксары и Новочебоксарска.

Шламохранилища БОС переполнены почти в 3 раза. Проектный срок эксплуатации закончился в 2002 году. Требуется утилизация более 3 млн тонн осадков в шламонакопителе. Проблемой утилизации осадка является то, что в начале производственной деятельности «Химпрома» промышленные стоки, содержащие токсичные вещества, с предприятия поступали на городские очистные сооружения без очистки. Требуется обезвоживание осадка, его сжигание и захоронение золы на промышленном полигоне.

# 7. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории является сравнительной планировочной оценкой территории г. Новочебоксарска по комплексу природных и антропогенных фактов, с точки зрения благоприятности территории города для размещения основных видов строительства (жилищного, строительства объектов культурно-бытового обслуживания, промышленных и коммунально-складских предприятий, рекреации).

Инженерно-геологическая оценка территории. Рассматриваемая территория характеризуется достаточно сложными условиями. Исходя из приведенной выше характеристики (условий рельефа, гидрогеологических условий, развития физико-геологических процессов) в границах города выделяются:

- Территории, благоприятные для строительства;

- Территории, ограниченно благоприятные для строительства;

- Территории, неблагоприятные для строительства;

- Территории, не подлежащие застройке.

Оценка территории произведена в природных условиях для жилищного и общественного строительства.

Использование ограниченно пригодных и непригодных территорий допускается после проведения инженерных мероприятий, при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Расчетные сопротивления грунтов основания принимаются в соответствии со СНиП 2.02.01-83*(1995г.).

К территориям, благоприятным для строительства, относится большая часть Чувашского плато, а также участки надпойменных террас левобережья р. Б. Цивиль, с уклонами поверхности до 10% и глубиной залегания уровня грунтовых вод от 2-2,5м. до 20м. и более.

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить элювиально – делювиальные супеси пластичные, суглинки туго пластичные и полутвердые, аллювиальные пески, преимущественно, мелкозернистые, средней плотности, слабовлажные, и влажные, а также коренные породы – пески мелкозернистые, средней плотности, слабовлажные и влажные, и глины тугопластичной и полутвердой консистенции.

Расчетные сопротивления выше указанных грунтов принимаются равными 
200-300 Кпа (2,0-3,0 кг.с/ см2).

Супеси и суглинки нередко лесовидные и обладают просадочными свойствами при замачивании.

Строительство на просадочных грунтах следует вести с учетом требований СНиП 2.02.01-83 (раздел 3).

К территориям, ограниченно благоприятным для строительства, относятся:

- Участки с уклонами поверхности от 10 до 20 %, прослеживаемые, в основном, вблизи оврагов;

- Площади, главным образом, в долине р, Б. Цивиль с грунтовыми водами на глубине менее 2 м от поверхности.

Естественным основанием зданий и сооружений в долинах рек будут служить аллювиальные супеси пластичные, суглинки мягкопластичные и тугопластичные, а также аллювиальные пески, преимущественно мелкозернистые, средней плотности, насыщенные водой, с расчетным сопротивлением грунтов 150-250 КПа (кг.с/ см2).

На отдельных участках могут быть вскрыты заиленные разности супесей и суглинков текучей консистенции с расчетным сопротивлением не более 100 КПа (1,0 кг.с/см2.

К территориям, неблагоприятным для строительства, относится:

- Участки, с уклонами поверхности более 20% прослеживаемые, в основном, в пределах крутого берегового склона реки Волги крутых коренных склонов долины малых рек;

- Овраги;

- Площади в пределах пойменных и пониженных участков первых надпойменных террас р. Б. Цивиль и малых рек, затопляемые при наивысшем уровне воды 1 % обеспеченности;

- Зона отступа застройки от бровки крутых неустойчивых склонов, при условии защиты их от разрушения и от переработки волнами Чебоксарского водохранилища. Ширина зоны отступа условно принимается равной тройной высоте откоса.

К территориям, не подлежащим застройки, относятся:

- Месторождения строительного песка Новочебоксарское (Заовражное);

- Существующие зоны санитарной вредности.

Выводы:

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений на большой части территории будут служить: пески мелкозернистые, от маловлажных до насыщенных водой, супеси пластичные, суглинки и глины мягкопластичной до полутвердой консистенции, с расчетным сопротивлением грунтов 150-300 Кпа (1,5 3,0 кг.с/см2).

Супеси и суглинки верхней зоны в пределах Чувашского плато и высоких надпойменных террас р. Б. Цивиль являются лесовидными и обладают просадочными свойствами при замачивании.

Возможность использования подземных вод в качестве источника для централизованного водоснабжения может быть решена после проведения специальных гидрогеологических исследований.

# 8. Экономическая база развития МО ГО Новочебоксарск

## 8.1 Краткая характеристика современного состояния экономики города, основные направления ее развития

#### Общие положения

В переходный период исторического развития общества развитие города в рамках далекой перспективы может быть обозначено проектом лишь в самых общих чертах, основанных на прогнозной оценке его экономико-географического положения, роли в системе расселения и размещении производительных сил республики, административном статусе и современном состоянии городской экономики.

#### Существующее положение

В настоящее время в г.Новочебоксарске сложился многофункциональный экономический комплекс, в деятельность которого вовлечено около 42 тысяч человек или 35% всего населения города, из них в сфере производства товаров занято 61% работающих, в сфере услуг – 39%.

В экономике города, (см. табл. № 11) с точки зрения пропорций между сферой производства товаров и услуг, сложилось гармоничное соотношение, способствующее жизнедеятельности экономики, позволяющее городу более уверенно смотреть в завтрашний день.

##### Существующая структура экономики

###### Таблица № 11

| № п/п | Отрасли экономики (сферы экономики) | Численность занятых на 01.01. 2010 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | % | человек |
|  | Производство товаров - всего | 61 | 25200 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | Строительство | 9 | 3720 |
| 2 | Связь и Информация | 1 | 410 |
| 3 | Торговля и общественное питание | 7 | 2890 |
| 4 | Промышленность | 37 | 15280 |
| 5 | Транспорт | 5 | 2070 |
| 6 | Прочие отрасли | 2 | 830 |
|  | Производство услуг - всего | 39 | 16100 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1 | Управление, суд и правопорядок | 3 | 1240 |
| 2 | Здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение | 7 | 2890 |
| 3 | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1 | 410 |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 | 1650 |
| 5 | Обучение и Образование | 8 | 3300 |
| 6 | Культура и Искусство | 1 | 410 |
| 7 | Прочие отрасли | 15 | 6200 |
|  | Итого: | 100 | 41300 |

#### Проектные предложения

В таблице № 12 на основе исходных данных, прогнозов возрастной и трудовой структур, приводится ориентировочная структура экономики по отраслям и сферам производства г.Новочебоксарска на проектный период.

Численность занятых в экономике города в 2025 году может достичь 69 тыс. человек. Увеличение по сравнению с исходным годом на 28 тыс. человек или на 59 % возможно, за счет большего вовлечения в экономику города лиц занятых в личном хозяйстве, а также части пенсионеров и молодежи.

В проектных показателях сферы производства товаров закладывается структура возможного созидательного развития города среди других субъектов Чувашской Республики, которая может быть достигнута с помощью модернизации технологических процессов, обновления производственных фондов, а также совершенствования структурных пропорций экономики.

В проектных показателях сферы производства услуг заложено ее развитие за счет структурных изменений между сферами экономики. Это прослеживается в росте доли сферы услуг с 39 до 40 %, а также прочих отраслей, образования и культуры внутри сферы услуг.

Важное значение, для развития экономики города может иметь организация прогнозной деятельности на основе всестороннего изучения обновляемых жизненных потребностей различных социальных групп, а также адекватное практическое сотрудничество между сферами экономики.

##### Прогноз структуры экономики

###### Таблица № 12

| № п/п | Отрасли экономики (группы отраслей) | Численность занятых |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год 2010 год. | Расчетный срок 2025 год. |
|  |  | % | чел | % | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Производство товаров – всего | 61 | 25200 | 60 | 41600 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 3720 | 7 | 4800 |
| 1 | Строительство |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 410 | 1 | 600 |
| 2 | Связь и Информация |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 2890 | 6 | 4300 |
| 3 | Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
|  |  | 37 | 15280 | 28 | 19500 |
| 4 | Промышленность |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 2070 | 4 | 2900 |
| 5 | Транспорт |  |  |  |  |
| 6 | Прочие отрасли | 2 | 830 | 14 | 9500 |
|  | Производство услуг – всего | 39 | 16100 | 40 | 27700 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 1240 | 3 | 1800 |
| 1 | Управление, суд и правопорядок |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 2890 | 7 | 4600 |
| 2 | Здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 410 | 1 | 600 |
| 3 | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 1650 | 4 | 3000 |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 3300 | 9 | 6000 |
| 5 | Обучение и Образование |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 410 | 1 | 1000 |
| 6 | Культура и Искусство |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 6200 | 15 | 10700 |
| 7 | Прочие отрасли |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 41300 | 100 | 69300 |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Ниже более детально представлено существующее положение и проектные решения по развитию отдельных сфер хозяйственного комплекса г.Новочебоксарска.

#### I Промышленность

#### Существующее положение

Ведущим сектором экономики города является промышленность, служащая основным источником формирования рабочих мест для городского населения и доходной части муниципального бюджета.

В сфере производства товаров лидирующее положение занимает промышленность и, прежде, всего химическая отрасль (см. табл. №13). В общероссийском масштабе и в Приволжском федеральном округе Новочебоксарск известен, как центр химической промышленности.

Промышленный потенциал г. Новочебоксарска в настоящее время включает в себя порядка 45 основных предприятий, в том числе 18 – крупных и средних, социально значимых для экономики города.

На профилирующих (градообразующих) промышленных предприятиях 
(ОАО "Химпром", Чебоксарская ГЭС, ТЭЦ-3) работают около 49% всех занятых в промышленности и более 21% всех занятых в экономике города.

По объему выпускаемой продукции за 2010 год ведущее место в промышленной составляющей города занимает химическая промышленность, на втором месте находится электроэнергетика, на третьем – промышленность строительных материалов.

Имеются также машиностроительные, деревообрабатывающие предприятия, предприятия пищевой и легкой промышленности.

##### Отраслевая структура промышленности

###### Таблица № 13

(на 1 января 2010 г.)

| № п/п | Отрасли промышленности (крупные и средние предприятия) | Численность занятых | Объем выпущенной продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. | % | млрд. руб. | % |
| 1 | Химическая промышленность | 4.7 | 48,5 | 6,44 | 37,9 |
| 2 | Электроэнергетика, теплоэнергетика | 0,8 | 8,2 | 7,87 | 46.3 |
| 3 | Деревообрабатывающая промышленность | 0,4 | 4,1 | 0,01 | 0,1 |
| 4 | Машиностроение, металлообработка | 0,2 | 2,1 | 0,06 | 0,4 |
| 5 | Легкая промышленность | 0.7 | 7,2 | 0,37 | 2,2 |
| 6 | Пищевая промышленность | 0,4 | 4.1 | 0,75 | 4,4 |
| 7 | Промышленность строительных материалов | 1,4 | 14,4 | 0,88 | 5,1 |
| 8 | Прочие предприятия | 1,1 | 11,4 | 0.62 | 3,6 |
|  | Итого: | 9.7 | 100 | 17,0 | 100 |

##### Перечень существующих предприятий Новочебоксарска

###### Таблица № 14

| № п/п | Наименование предприятий и отраслей (исходный год) | Численность работающих (человек) | Объем продукции (млн. руб.) | Наименование основной продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Химическая промышленность |
|  | 1. ОАО «Химпром» | 4500 | 5410 | Красители, хлор, компоненты моющих средств, отбеливатели |
|  | 2. ОАО «Перкарбонат» | 201 | 1028 |  |
|  | Итого: | 4701 | 6438 |  |
| 2. | Энергетика |
|  | 1. Чебоксарская ГЭС | 182 | 4869 | Электроэнергия, теплоснабжение, передача электроэнергии |
|  | 2. ТЭЦ - 3 | 530 | 2834 |  |
|  | 3. Электрические сети | 112 | 168 |  |
|  | Итого: | 824 | 7871 |  |
| 3. | Лесная и деревообрабатывающая промышленность |
|  | 1. ОАО «Стройдеталь» | 366 | 4,8 | Строительные материалы, тара, мебель, ремонт мебели |
|  | 2. ОАО «Чуваштара» | 67 | 1,5 |  |
|  | Итого: | 435 | 6,3 |  |
| 4. | Машиностроение и металлобработка |
|  | 1. ООО «Машзавод» | 158 | 26,7 | Производство готовых металлических изделий |
|  | 2. ООО «Завод точного стального литья» | 60 | 34,2 |  |
|  | Итого: | 218 | 60,9 |  |
| 5. | Легкая промышленность |
|  | 1. ОАО «Фабрика Пике» | 687 | 364,3 | Швейные изделия, бельевой трикотаж, пряжа |
|  | Итого: | 687 | 364,3 |  |
| 6. | Пищевая промышленность |
|  | 1. ОАО «Новочеб. хлебозавод» | 257 | 70,2 | Хлебобулочные,кондитерские, макаронные изделия, напитки, пиво |
|  | 2. Новочебоксарский филиал ОАО «САНИнБев» | 178 | 681,1 |  |
|  | Итого: | 435 | 751,3 |  |
| 7. | Промышленность строительных материалов |
|  | 1. ОАО «НЗСМ» | 293 | 101,9 | Строительный керпич, железобетонные изделия, щебень, гравий, асфальт, бетон, железобетон |
|  | 2. ООО «Железобетон» | 296 | 183,6 |  |
|  | 3. ООО «Нерудстром» | 261 | 198,1 |  |
|  | 4. ООО «ДСК» | 522 | 393,0 |  |
|  | Итого: | 1372 | 876,6 |  |
| 8. | Прочие пердприятия |
|  | 1. ГУП ЧР «БОС» | 223 | 198,4 |  |
|  | 2. ООО «ЧТЗ» | 404 | 327.3 |  |
|  | 3. НМУПТТ | 438 | 86,5 |  |
|  | Итого: | 1065 | 612.2 |  |
|  | Всего по предприятиям города (округленно тыс. человек) | 9,3 | 16740,9 |  |

#### Проектные предложения

Ниже в таблице приводится ориентировочная отраслевая структура промышленности города Новочебоксарска на проектный период.

Из приведенной структуры промышленности видно, что доля крупных и средних предприятий за проектный период увеличивается в целом на 5 %, а доля прочих предприятий - уменьшается на 5 %. Тем самым, предполагается, что крупные и средние предприятия за проектный период упрочат свои позиции в экономике города.

Получают развитие предприятия пищевой, легкой, деревообрабатывающей, машиностроительной отраслей и промышленности строительных материалов, их доля в целом по перечисленным отраслям увеличивается с 28 % до 35 %, то есть в 1,25 раза.

Доля химической промышленности уменьшается с 48.5 % до 39 %. Учитывая повышение доли непрофилирующих отраслей, можно говорить о начале структурной перестройки, об уменьшении зависимости промышленности и экономики города от одной отрасли - химической промышленности.

##### Прогноз структуры промышленности

###### Таблица № 15

| № п/п | Отрасли промышленности (крупные и средние предприятия) | Численность занятых |
| --- | --- | --- |
|  |  | исходный год 2010г. | расчетный срок 2025г. |
|  |  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| 1 | Химическая промышленность | 4.7 | 48,5 | 6,4 | 39 |
| 2 | Электроэнергетика | 0,8 | 8,2 | 1.1 | 7 |
| 3 | Лесная, деревообрабатывающая | 0,4 | 4,1 | 1,0 | 6 |
| 4 | Машиностроение и металлообработка | 0,2 | 2,1 | 1,0 | 6 |
| 5 | Легкая промышленность | 0.7 | 7,2 | 2,0 | 12 |
| 6 | Пищевая промышленность | 0,4 | 4.1 | 1,1 | 7 |
| 7 | Промышленность строительных материалов | 1,4 | 14,4 | 1,7 | 10 |
| 8 | Прочие | 1,1 | 11,4 | 2,2 | 13 |
|  | Итого: | 9.7 | 100 | 16.5 | 100 |

В целях создания новых рабочих мест, выпуска продукции актуальной для местного и республиканского потребителя, а также для более полного использования имеющегося промышленного потенциала, предлагается разместить в г. Новочебоксарске ряд новых предприятий и производств, перечень которых приводится в таблице № 16.

В городе реализуется проект с участием иностранного капитала (испанской компании ROCA) по строительству нового завода ООО «Керамика» по производству акриловых ванн, строительству склада готовой продукции и логистического комплекса. Проектная стоимость завода составляет 536 млн. рублей.

Также ведется строительство завода по производству солнечных модулей. Производство будет основано на новейших мировых технологиях, разработанных лидером рынка солнечной энергетики – компанией Oerlikon Solar (Швейцария). Проектная мощность – 1 млн. модулей в год. Выход на проектную мощность запланирован в 2012 года. Общая стоимость проекта составит 20,1 млрд.рублей. В результате будет создано 300 новых рабочих мест.

Предприятие индивидуальных газовых обогревателей может производить продукцию необходимую, как для существующих, так и для будущих индивидуальных застройщиков и других потребителей.

Подобное производство, выпускающее приборы автономного теплоснабжения приближено и доступно рядовому потребителю. Оно также может дать заметную экономию на тепловых сетях, необходимость в которых при реализации проекта существенно уменьшится.

Например, газовые водонагреватели (колонки) фирмы "Термет" являются современными автоматическими устройствами, работающими на принципе подогрева проточной воды. Возможность регулирования мощности позволяет получить требуемую температуру воды и гарантирует минимальный расход газа.

Предприятие энергетического оборудования может производить различную арматуру и трубы, необходимые для тепловых, водопроводных и других коммуникаций, нуждающихся в ремонте и замене.

Гидравлические и гидроаккумуляционные электростанции на воде малых рек и ручьев – это продукция актуальная для существующих и будущих индивидуальных застройщиков и других потребителей.

Возможно также производство оборудования для ветровых электростанций (ВЭС), преобразующих энергию ветра в электрическую энергию с помощью пропеллера и электрогенератора, который через выпрямительное устройство заряжает аккумуляторную батарею, работающую в безветренную погоду.

##### Перечень новых предприятий и производств

###### Таблица № 16

| № п/п | Наименование предприятий и производств | Численность занятых (тыс. чел) |
| --- | --- | --- |
|  |  | расчетный срок (2025г.) |
| 1 | Завод по производству солнечных модулей | 0,3 |
| 2 | ООО «Керамика» (производство акриловых ванн) | 0,5 |
| 3 | ООО "Промэкология" (производство стартерных батарей и др.) | 0,2 |
| 4 | Производство энергетического оборудования | 0,5 |
|  | Итого: | 1,5 |

Краткая характеристика основных отраслей промышленности на современном этапе и перспективы их развития приводятся ниже:

#### Химическая промышленность

Градоформирующей основой развития Новочебоксарска, определяющей его образ (имидж) с начала его возникновения до настоящего времени и на проектный период генерального плана, остается химическая промышленность, представленная основным предприятием города - ОАО "Химпром".

За 2010 год доля химической промышленности в отраслевой структуре промышленности Новочебоксарска по численности работающих составляет около 48,5%, а по объему выпускаемой продукции - 38% .

Важнейшими видами продукции "Химпрома" - Предприятия Федерально-Республиканского значения - являются продукты тяжелого органического синтеза для анилинокрасочной промышленности. Производство некоторых красителей для текстильной промышленности осваивалось впервые в России. На предприятии освоено также производство хлора и ряда хлоропроизводных продуктов для нужд сельского хозяйства и других потребителей.

За период с 2011 по 2025 гг. численность работающих на «Химпроме» может увеличиться примерно на 20% по сравнению с исходным годом.

В месте с тем, жизнь заставляет перестраивать структуру химического производства, переходить на замкнутые технологические обороты, которые предполагают использование универсальных производств.

Переход на замкнутые безотходные производства, при которых КПД использования энергии может достигать 20 - 40% и более (вместо 10 - 15% в современной промышленности), удешевит производство в 2 -3 раза и сократит объемы потребляемого сырья и материалов.

#### Электроэнергетика

Второй отраслью промышленности города по хозяйственному значению и основным показателям деятельности является электроэнергетика.

Важным объектом электроэнергетики Федерально-Республиканского значения является Чебоксарская гидроэлектростанция на реке Волга, имеющая 18-ть агрегатов общей мощностью 1,4 млн. киловатт. ГЭС было может вырабатывать в год около 3,3 млрд. квт. часов электроэнергии.

Строительство Чебоксарской ГЭС начато в 1968 года, первый гидроагрегат вступил в строй с 1980 года. Чебоксарская ГЭС завершает Волжский каскад гидроэлектростанций.

Около 40% всей электрической энергии, производимой в Чувашской Республике, вырабатывается на Чебоксарской ГЭС. По мощности Чебоксарская ГЭС занимает шестое место в Российской Федерации. Основное назначение Чебоксарской ГЭС - покрытие нагрузок при работе в остропиковых режимах. В отличие от теплоэлектроцентралей, гидроэлектростанция быстро ориентируется на смену нагрузки.

Особенностью Чебоксарской ГЭС является тот факт, что она была пущена в эксплуатацию и работает до сих пор на пониженной отметке верхнего бьефа в пределах 63,3м, вместо проектной отметки 65 - 68 м. По проекту, Чебоксарская ГЭС в среднем в год должна вырабатывать 3350 млн. кВт-ч электрической энергии, тогда как, фактически, в среднем в год ГЭС вырабатывает 2070 млн. кВт-ч, или около 60% от проектной мощности.

Вывод Чебоксарской ГЭС на проектную мощность требует поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 68 м. Однако, это приведет к затоплению значительных территорий в Нижегородской области и Республике Марий Эл. Поэтому в настоящее время проходит экспертизу проект поднятия уровня водохранилища на промежуточную отметку 65 м. В этом случае ГЭС может производить 2900 - 3000 млн. кВт электроэнергии в год.

Чебоксарская ГЭС является объектом многофункциональным. Она решает не только вопросы речного судоходства (увеличивая глубины судового хода на участке между водохранилищами действующих Горьковской и Куйбышевской ГЭС), автомобильного транспорта (по плотине ГЭС проходит автодорога на Иошкар - Олу), но и затрагивает проблемы экологии, энергетики, рыбного хозяйства и железнодорожного транспорта (по плотине ГЭС проектом предусматривался переход железной дороги Чебоксары - Йошкар-Ола - Котельнич).

В пределах расчетного срока (2010 - 2025 гг.) существенных изменений объемов вырабатываемой электроэнергии и численности работающих на Чебоксарской ГЭС по сравнению с исходным годом не ожидается.

#### Использование избыточного тепла

Основным источником системы электрического и теплового снабжения г.Новочебоксарска служит ТЭЦ-3. В настоящее время ТЭЦ-3 испытывает острый недостаток потребителей пара 13 ата. Это ухудшает технико-экономические показатели и ограничивает электрическую мощность станции.

В прошлые годы потребителем пара 13 ата был "Химпром", который в настоящее время, в связи с увеличением цен на энергоносители и недостаточным уровнем платежеспособности внутреннего рынка, вынужден сокращать производство и, как следствие, ограничивать потребление пара 13 ата.

К перепроизводству пара 13 ата на ТЭЦ-3, видимо, имеет отношение и монополизация производства этого вида товара, а также отсутствие работающего антимонопольного законодательства.

Генеральным планом предлагается размещение ряда сравнительно небольших промышленных производств, но этого недостаточно, необходимо размещение более масштабного теплопотребляющего производства.

В условиях переходного периода, когда экономика города испытывает дефицит инвестиционных ресурсов, а основным фактором роста производства является эффективное использование существующих производственных мощностей, трудно однозначно определить подобное производство.

К перспективным потребителям тепловой энергии, прежде всего, относится промышленность, капитальный жилищный фонд и сфера обслуживания. Значительным потребителем тепла может быть и тепличное хозяйство.

Генеральным планом г. Новочебоксарска на проектный период предлагается новое капитальное жилищное строительство в объеме: на расчетный срок - 878тыс. м2.

#### Легкая промышленность

Легкая промышленность Новочебоксарска представлена хлопкопрядильной фабрикой (ОАО "Фабрика "Пике"), построенной в начале 80-х годов и двумя небольшими предприятиями швейного профиля – ОАО "Элита" и ОАО "Луч Пике", появившимися в 90-х годах 20-го века.

Фабрика Пике построена для создания в городе женских рабочих мест и работает в кооперации с Чебоксарским хлопчатобумажным комбинатом. Общая численность занятых за 2010 год на предприятиях легкой промышленности составила около 700 человек, в том числе на ОАО "Фабрика "Пике" - 200 работающих.

Основными обстоятельствами, сдерживающими рост производства продукции легкой промышленности Новочебоксарска, являются устаревшие технологии, невысокая конкурентоспособность выпускаемой продукции и большой объем теневого импорта трикотажных и швейных товаров.

В перспективе ожидается укрепление позиций предприятий легкой промышленности на местном рынке. Учитывая актуальность создания в городе новых женских рабочих мест, в пределах расчетного срока (2010 - 2025 гг.) предполагается увеличение численности занятых в легкой промышленности на 10-20 %,

#### Промышленность строительных материалов

Новочебоксарск имеет довольно развитую промышленность строительных материалов, позволившую в свое время возвести новый город, промышленные и обслуживающие предприятия.

В целях повышения конкурентно-способности отрасли, расширения ассортимента, повышения качества и решения реальных производственных задач в условиях рынка, в городе проводится структурная и технологическая модернизация промышленности строительных материалов.

Так, на ОАО "Стройдеталь" проведена модернизация и расширение производства по выпуску столярных изделий на современном оборудовании, отработаны технологии, отвечающие высоким теплотехническим требованиям, освоен выпуск оконных блоков с тройным остеклением типа стеклопакетов.

В перспективе ожидается увеличение объемов нового жилищного строительства, что связано с тем, что в настоящее время большое количество семей нуждаются в улучшении своих жилищных условий.

На проектный период предполагается рост производства всех основных видов строительных материалов. Вместе с тем, может повыситься доля строительных материалов необходимы для современного домостроения по новейшим технологиям каркасно-сборного строительства (дома типа "Сибиряк" С08).

Одним из основных направлений развития предприятий промышленности строительных материалов на перспективу, по-прежнему, является расширение ассортимента и повышение конкурентоспособности местных строительных материалов, внедрение ресурсосберегающих технологий производства.

#### Малое предпринимательство

Одновременно с совершенствованием и развитием крупных и средних предприятий промышленности происходит заметное оживление в сферах деятельности, связанных с развитием малого предпринимательства.

Малое предпринимательство показало свою состоятельность во многих сферах деятельности. Предпринимательский потенциал большой резерв экономического роста, еще не используемый в полной мере.

Малое предпринимательство, не требуя крупных начальных капиталов, гарантирует ускоренный оборот вложенных средств, оперативно реагирует на изменение конъюнктуры рынка, применяет современные технологии при минимальных издержках, имеет малые накладные расходы.

##### Развитие малого предпринимательства в г. Новочебоксарске

###### Таблица № 17

| Наименование | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Едениц | % | Едениц | % | Едениц | % |
| Число малых предприятий на конец года, всего | 600 | 100 | 610 | 100 | 630 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность | 130 | 22 | 132 | 22 | 133 | 21 |
| в % от исходного года |  | 100 |  | 101,5 |  | 102,3 |
| Услуги | 19 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 |
| в % от исходного года |  | 100 |  | 115,8 |  | 115,8 |
| Строительство | 102 | 17 | 105 | 17 | 106 | 17 |
| в % от исходного года |  | 100 |  | 102,9 |  | 103.9 |
| Торговля и общественное питание | 300 | 50 | 310 | 51 | 314 | 50 |
| в % от исходного года |  | 100 |  | 103.3 |  | 104,7 |
| Другие отрасли | 49 | 8 | 51 | 7 | 55 | 9 |
| в % от исходного года |  | 100 |  | 104,1 |  | 112,2 |

По состоянию на 2010г. в городе зарегистрировано 604 субъектов малого предпринимательства. В  сфере малого предпринимательства работают 8,9 тысяч человек. Из них- 4,3 тысячи человек на малых предприятиях, 4,6 тысяч человек - индивидуальные предприниматели.

Есть немало примеров успешного развития малого бизнеса. Так ЗАО «Научно-производственное предприятие «Спектр» разрабатывает и производит эмали  и лаки специального назначения, которые применяются на объектах военно-промышленного комплекса и Росатома.

Динамично развивается малый бизнес в сфере легкой промышленности. Рост объемов выпускаемой продукции наблюдается на швейных предприятиях: ЗАО «Элита», ООО «Эвкрата» и других предприятиях.

За 2010 год малым предпринимательством было произведено продукции, работ и услуг на сумму 495 млн. руб.

Большие надежды на малый и средний бизнес пока не оправдываются, поскольку потенциал и фондовая вооруженность малых предприятий остаются невысокими.

II Прочие отрасли экономики

#### а) Строительство

В строительной отрасли экономики работают 27 средних и крупных строительных предприятий. К числу основных крупных строительных предприятиям относятся ОАО "НЗСМ", ОАО "Железобетон" ,ОАО "ГЭСстрой".

Собственными силами строительных предприятий и организаций Новочебоксарска произведено работ по договорам строительного подряда за 2009 год на сумму около 652,5 млн. рублей

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2010 году, составил 491,6 млн. рублей, или 80,2% от уровня 2009г

В 2010 году построено 561 квартира общей площадью 35725 кв. метров. По сравнению с 2009 годом общая площадь введенного жилья увеличилась в 2,7 раза.

В городе формируется рынок строительных услуг – строительство зданий жилого и нежилого фонда, ремонт квартир, сантехнические работы и пр.

В перспективе ожидается развитие нового жилищного строительства, а также рост различных форм малого предпринимательства. Это повышает спрос на строительные услуги, расширяет потенциальный рынок для строительных предприятий и организаций.

На проектный период прогнозируется увеличение численности занятых в строительстве с 4,1 тыс. чел. до 4,8 тыс. человек.

#### б) Внешний транспорт

Внешние грузовые и пассажирские перевозки г. Новочебоксарска осуществляются железнодорожным, автомобильным и водным транспортом. Потребность населения города в авиаперевозках осуществляются Чебоксарским азропортом.

Ведущая роль во внешних и внутрипроизводственных перевозках многотоннажных грузов профилирующих промышленных предприятий принадлежит железнодорожному транспорту, автомобильный транспорт осуществляет преимущественно внутригородские и междугородние перевозки.

Расположение города на реке Волге обусловило значительное участие водного транспорта в грузопассажирских перевозках города. В навигационный период организовано водное пригородное и междугороднее пассажирское сообщение.

Численность персонала, связанного с осуществлением внегородских пассажирских и промышленных перевозок, составляет в настоящее время 1,4 тыс. человек.

На перспективу сохранятся объемы основных внешних перевозок, вместе с тем возможно расширение сферы деятельности внешнего транспорта, учитывая дальнейшее экономическое развитие города и агломерации, в состав которой входит Новочебоксарск.

#### в) Торговля и общественное питание

Качество жизни населения города во многом зависит от уровня развития этой отрасли экономики. По мнению муниципальных властей, основными ближайшими целями развития отрасли являются стабилизация, дальнейшее развитие и совершенствование торговли, общественного питания и платных услуг.

В настоящее время в городе происходят качественные изменения в конъюнктуре спроса, усиливаются позиции отечественных производителей, расширяется ассортимент товаров и услуг, достигается насыщенность рынка по основным группам товаров.

Развивается фирменная сеть, создаются оптово-розничные объединения, открываются рынки и мини-рынки. В торговой сети города осваиваются прогрессивные технологии. Имеются магазины самообслуживания, современные торговые центры и предприятия бытового обслуживания.

За 2010 год объем розничного товарооборота составил 1882,5 млн. рублей, что к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах составляет 159,0%. Оборот общественного питания составил 88,4 млн. рублей, и по отношению к аналогичному периоду прошлого года уменьшился на 9,2%.

Значительные трудности отрасль испытывает от роста цен на энергоносители, аренду помещений, коммунальные услуги. Остро ощущается недостаток льготных кредитов на приобретение сырья и материалов, оборудования, средств технического оснащения и запасных частей.

Перспектива развития отрасли зависит, прежде всего, от покупательской способности населения, приближения предприятий отрасли к месту жительства и приложения труда, увеличения масштабов применения эффективных форм работы и обслуживания.

Совершенствование работы отрасли связано с соблюдением принципов уважения и сотрудничества, которые требуют принятия усовершенствованных законодательных мер, предотвращающих правонарушения и удерживающих конкуренцию в рамках этических принципов.

Основные выводы

1. В настоящее время в г. Новочебоксарске сложился устойчивый экономический потенциал, представленный преимущественно химической промышленностью и электроэнергетикой, который нуждается в совершенствовании и модернизации.

2. Промышленность города нуждается в структурной перестройке, переходе на замкнутые, безотходные, универсальные производства и новейшие технологии, которые уменьшат экономическую зависимость города от монопольных отраслей.

3. Малое предпринимательство, показавшее свою состоятельность во многих сферах деятельности, являющееся большим потенциальным резервом экономического роста, нуждается в более совершенной законодательно-правовой защите.

4. Объективная необходимость соблюдения в большом и малом бизнесе принципа сотрудничества, требует принятия совершенных законодательно-правовых мер, удерживающих конкуренцию в рамках этических принципов.

## 8.2. Население и трудовые ресурсы

#### Существующее положение

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике численность населения г. Новочебоксарска, с подчиненными ему сельским населенным пунктом, по состоянию на 01 января.2010 года составила 127,6 тыс. человек.

Численность населения сельских поселений, подчиненных городу, на 01.01.2010 года составляет около 0,3 тыс. человек постоянного населения, проживающего в деревне Ольдеево (132 постоянных домовладения, без дачников). В деревнях Иваново и Банново постоянного населения нет.

Город Новочебоксарск основан сравнительно недавно (18 ноября 2010 года ему исполнилось 50 лет), как промышленный центр республиканского значения. В первые десятилетия численность его населения значительно увеличивалась. За 40 лет - с 38,0 до 127,6 тыс.чел., то есть в 3,4 раза.

Наиболее значительный рост населения приходится на период с 1970 по 1979 годы, когда особенно интенсивно развивалось производственное объединение «Химпром» и велось строительство Чебоксарской ГЭС.

Численность населения ( тыс. чел. на начало года) города Новочебоксарска за ряд лет представлена ниже:

1970 — 38,0

1980 — 83,4

1990 — 119,0

1995 — 125,3

2000 — 126,5

2005 — 125,8

2010 — 127,6

В последние годы наблюдается относительная стабилизация численности населения. Это связано, в основном, с увеличением естественного прироста и с уменьшением механического оттока.

Вместе с тем, данные таблицы №19 указывают, что за последние годы демографическая ситуация в городе начало улучшаться. Это вызвано, как некоторой стабилизацией экономического положения населения в стране по сравнению с 90-ми годами ХХ века, так и принятыми мероприятиями Правительством Российской Федерации по улучшению демографического состояния в стране.

##### Естественный и механический прирост населения

###### Таблица № 19

| Показатели | год |
| --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Естественный прирост (чел.) | 35 | 54 | 89 | 202 | 447 | 496 |
| Механическое движение (чел.) | -44 | 526 | 111 | 398 | 153 | -96 |
| Численность населения (тыс. чел. на конец года) | 126,5 | 125,8 | 126,0 | 126,6 | 127,2 | 127,6 |

##### Возрастная структура населения города г.Новочебоксарска

###### Таблица № 20

| Показатели | За 2008 год | За 2009 год |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | в % | тыс. чел | в % |
| Численность постоянного населения – всего | 127,2 | 100 | 127,6 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 20,0 | 15,7 | 20,4 | 16,0 |
| трудоспособного возраста | 86,1 | 67,7 | 84,9 | 66,5 |
| старше трудоспособного возраста | 21,1 | 16,6 | 22,3 | 17,5 |

Существующая возрастная структура населения города характеризуется незначительным увепичением лиц моложе трудоспособного возраста (16 %) и лиц старше трудоспособного возраста (17,5%). В ближайшие годы численность лиц старше трудоспособного возраста будет возрастать.

Доля трудоспособного населения города достаточно высока, чтобы обеспечить деятельность всех перспективных отраслей городской экономики, хотя последнее время она даже несколько уменьшилась, за счет уменьшения доли жителей моложе трудоспособного возраста (0 - 15 лет).

Из 84,9 тыс. человек трудоспособного населения города, только 41.3 тыс. чел. реально заняты в отраслях народного хозяйства, из них 16.1 тыс. чел. — в сфере услуг, а 25,2 тыс. чел. — в сфере производства товаров, что составляет соответственно 39 и 61 % от общей численности занятых в экономике города.

##### Трудовая структура населения г.Новочебоксарска

###### Таблица № 21

| № п/п | Показатели | Исходный год (01.01.2010г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. | % |
| 1 | Численность населения | 127,6 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | лица трудоспособного возраста | 84,9 | 66,5 |
|  | из них: |  |  |
|  | неработающие инвалиды и льготные пенсионеры | 3.8 | 3 |
| 2 | Трудовые ресурсы всего | 86,8 | 68 |
|  | в том числе |  |  |
|  | трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 81,1 | 63,5 |
|  | работающие старших возрастов | 5,7 | 4,5 |
| 3 | Распределение трудовых ресурсов |  |  |
|  | учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 2,6 | 2 |
|  | население трудоспособного возраста, занятое в домашнем хозяйстве | 29,3 | 23 |
|  | экономически активное население (работающие и ищущие работу) | 54,9 | 43 |
|  | из них: |  |  |
|  | безработные (зарегистрированные) | 3.2 | 2,5 |
| 4 | занятые в экономике | 51,7 | 40,5 |
|  | из них: |  |  |
|  | в сфере производства товаров | 31,5/61* | 24,6 |
|  | в сфере производства услуг | 20,2/39* | 15,9 |

*в процентах от занятых в экономике города

Переход экономики к рыночным условиям обострил отношения в области занятости населения, обусловил появление безработицы и образование рынка труда. Существующая на исходный год ситуация в сфере занятости трудоспособного населения г.Новочебоксарска остается напряженной.

Численность официально зарегистрированных в городе безработных по состоянию на 01.01.2010г. Составила 3,2тыс. человек, что на 1800 человек больше, чем за соответствующий период прошлого года. Уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению города составил 3,5%, при республиканском – 2,7%.

Характерной чертой безработицы г. Новочебоксарска является преобладание в составе безработных граждан, неконкурентоспособных на рынке труда. Это женщины, молодежь, пенсионеры, инвалиды.

Главной причиной "дефицита" женских рабочих мест является моноструктурный характер экономики города, ориентированный, в основном, на использование мужской рабочей силы.

Большим резервом снятия социальной напряженности в сфере рынка труда и занятости населения является всемерное развитие различных форм малого бизнеса, предпринимательства и самозанятости горожан.

Важнейшим показателем уровня и качества жизни, имеющим отношение также к средней продолжительности жизни и стабилизации численности постоянного населения Новочебоксарска являются денежные доходы горожан.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по городу в 1 квартале 2011 года увеличилась по сравнению с 2010 годом на 17 % (в среднем по республике – на 10 %) и составила 13 527 рублей.

В тоже время, имеется задолженность по выплате заработной платы. В 1 квартале 2011 года задолженность по выплате заработной платы в г. Новочебоксарске составила 75 млн. рублей.

##### Основные выводы:

- Демографическая ситуация в г. Новочебоксарске характеризуется стабилизацией численности населения. Уровень жизни и доходы горожан имеют тенденцию к увеличению.

- Город обладает достаточными трудовыми ресурсами для обеспечения развития перспективных отраслей экономики.

- Резервы трудовых ресурсов позволяют размещать в городе новые предприятия, выпускающие продукцию, актуальную для городского, республиканского и регионального потребителя, а также учитывающие специфику женского и молодежного труда.

#### Прогноз численности населения

Изменение численности населения города определяется, прежде всего, обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое состояние общества, а также особенностями демографической ситуации в городе.

В связи с трудностями переходного периода общественного развития, отсутствия официальных прогнозных показателей по развитию потенциала города, проектная численность населения Новочебоксарска определяется гипотетическими вероятностными обстоятельствами социального - экономического развития общества и проектируемого города.

В прогнозировании численности населения проектом рассматривались три возможных сценария, соответствующих сценариям развития территории города в целом:

- Пессимистический

- Оптимистический

- Вероятностный

Предложенные сценарии являются лишь допущениями в части возможного изменения численности населения, исходя из естественного и механического движения.

По данным Центра демографии и экологии человека ИНП РАН, представляется маловероятным, что в ближайшие 50 лет в России произойдет поворот к росту рождаемости, скорее можно ожидать, что сохранится нынешний низкий уровень рождаемости, и не исключено ее дальнейшее падение. Однако, учитывая недостаточность сегодняшних знаний о механизмах, формулирующих динамику рождаемости, нельзя полностью исключить и ее повышение.

В настоящем прогнозе, до известной области, учитываются обе возможности: сохранение рождаемости на очень низком уровне и ее рост.

При определении прогноза численности населения принимается во внимание и возможный миграционный приток населения. Ниже приводится прогноз динамики численности населения по рассматриваемым сценариям.

###### Таблица № 22

| Сценарии | Численность насеелния (тыс. чел.) |
| --- | --- |
|  | 2010год | 2015 год | 2025 год |
| Пессимистический | 127,6 | 125,2 | 123,0 |
| Оптимистический | 127,6 | 129,3 | 132,0 |
| Вероятностный | 127,6 | 128,5 | 130,0 |

Настоящим проектом, в качестве основного, выбран вероятностный сценарий, прогноз численности населения при этом исходит из ожидаемого развития социального и экономического развития города.

Гипотетические обстоятельства вероятностного развития города предполагают эволюционный выход из современного социально - экономического кризиса, что будет сопровождаться продолжением спада производства в одних отраслях, ростом - в других и стабильностью - в третьих.

Применительно к численности населения в этих условиях нужно обратить больше внимания проблеме смертности и рождаемости населения. Важным резервом эффективной демографической политики является планирование семьи.

Широкое, позитивное обсуждение в местном сообществе проблем планирования семьи, смертности и рождаемости населения, а также пропаганда успехов на этом поприще тесно связаны с гармонизацией ситуации в городе.

В таблице № 23 приводится прогнозная динамика численности населения и источники его формирования по вероятностному сценарию развития города. В рамках этого сценария средний естественный прирост населения колеблется от 200 до 500 человек, а механический - от –100 до +300 человек.

##### Прогноз численности населения и источников его формирования

###### Таблица № 23

| Периоды | Численность населения на начало и конец периода (тыс. чел.) | Прирост "+" Убыль "—" Всего | В том числе за счет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Естественного прироста | Механического прироста |
|  |  |  | Всего (тыс. чел.) | на 1000 чел. | Всего (тыс. чел.) | на 1000 чел. |
| 2011 – 2015 гг. | 127,6 – 128.5 | + 0,9 | + 0,7 | + 5,5 | + 0,2 | + 1,6 |
| 2016 – 2020 гг. | 128.5 – 129,2 | + 0,7 | + 0,5 | + 3,9 | + 0,2 | + 1,5 |
| 2020 –2025 гг. | 129.2 – 130,0 | + 0,8 | + 0,5 | + 3,8 | + 0,3 | + 2,3 |

Таким образом, при определении перспективной численности населения Новочебоксарска имеется ввиду не только положительное сальдо миграции, но и повышение естественного прироста городского населения.

Исходя из вышеизложенного и по обстоятельствам (гипотезе) вероятностного созидательного развития Новочебоксарска, принимается следующая проектная численность населения:

Расчетный срок (2025 год) — 130 тыс. человек

#### Прогноз возрастной и трудовой структуры населения

На основании анализа ретроспективных данных по возрастному составу населения и протекающих в настоящее время демографических процессов, а также прогноза численности населения, приводится предполагаемая возрастная структура населения г.Новочебоксарска на проектный период.

##### Прогноз возрастной структуры населения

###### Таблица № 24

| Показатели | Исходный год 2010г. | Расчетный срок 2025г. |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Численность населения - всего | 127.6 | 100 | 130,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 20.5 | 16,0 | 24.0 | 18,5 |
| трудоспособного возраста | 84,9 | 66,5 | 73,2 | 56,3 |
| старше трудоспособного возраста | 22,2 | 17,5 | 32,8 | 25,2 |

Ниже в таблице приводится трудовая структура населения г .Новочебоксарска на проектный период. Удельный вес непроизводственного сектора экономики (сферы услуг) на конец проектного периода принимается на уровне 52 % от численности занятых в экономике на расчетный срок по сравнению с существующим уровнем – 37%.

##### Прогноз трудовой структуры населения

###### Таблица № 25

| № п/п | Показатели | Исходный год (01.01. 2010 г.) | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| 1 | Численность населения | 127.6 | 100 | 130 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | лица трудоспособного возраста | 84,9 | 66,5 | 73,2 | 56.3 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | неработающие инвалиды и льготные пенсионеры | 3.8 | 3 | 3,9 | 3 |
| 2 | Трудовые ресурсы всего | 86,8 | 68 | 79,7 | 61,3 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 81,1 | 63,5 | 69,3 | 53,3 |
|  | работающие старших возрастов | 5,7 | 4,5 | 10,4 | 8 |
| 3 | Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |
|  | учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 2,6 | 2 | 3,9 | 3 |
|  | население трудоспособного возраста, занятое в домашнем личном подсобном хозяйстве | 29,3 | 23 | 13 | 10 |
|  | экономически активное население (работающие и ищущие работу) | 54,9 | 43 | 62,8 | 48,3 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | безработные (зарегистрированные) | 3.2 | 2,5 | 1,3 | 1,0 |
| 4 | занятые в экономике | 51,7 | 40,5 | 61,5 | 47,3 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | в сфере производства товаров | 31,5 | 24,6 | 30,0 | 23,1 |
|  | в сфере производства услуг | 20,2 | 15,9 | 31,5 | 24,2 |

Перспективное развитие хозяйственного комплекса г. Новочебоксарска будет оказывать определенное влияние на распределение трудовых ресурсов:

- произойдут дальнейшие структурные сдвиги в сторону увеличения доли экономически активного населения занятого в экономике с 43% до 48,3%;

- уменьшится доля населения трудоспособного возраста, занятого в домашнем хозяйстве;

- трудоспособное население в трудоспособном возрасте уменьшится с 63,5% до 53,3%;

- удельный вес лиц, стремящихся получить работу(безработные) по городу снизится с 2,5% до 1%.

Резервом трудовых ресурсов является экономически активное население, которое в настоящее время не занято в отраслях хозяйственного комплекса города – это безработные, население, занятое в домашнем хозяйстве, а также в какой-то степени и население старше трудоспособного возраста, которое желает быть вовлеченным в активную деятельность.

С учетом всех перечисленных выше предпосылок, проектная численность населения города определилась проектом в размере 130 тыс. человек.

## 8.3. Формирование структуры занятости населения

В настоящее время ориентация на модель сугубо индустриального развития города не отвечает складывающимся тенденциям. Поэтому, одной из главных целей, стоящих перед городом, должно быть придание ему ряда новых функций. По существу необходимо расширение и развитие структурных характеристик занятости населения, и в первую очередь включение в него традиционных направлений деятельности: торговли, развития сферы услуг, а также новых, нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых концепцией развития города (имеются в виду, прежде всего, предприятия малого и среднего бизнеса, в различных сферах деятельности).

В связи с современной неразвитостью в г. Новочебоксарске сферы услуг, целесообразно рассмотреть отраслевую структуру занятости ряда зарубежных городов с наиболее высоким удельным весов в промышленности.

###### Таблица №26

| № п/п | Отрасли | Метрополитенский район Лондона 1981г. | Чикагская агломерация 1981 г. | Лос-Анджелес 1980 г. | Амстердам 1988 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность | 22 | 25,6 | 25,6 | 12,4 |
| 2 | Строительство | 6,8 | 3,3 |  | 4,6 |
| 3 | Сельское хозяйство |  |  |  | 1,2 |
| 4 | Транспорт и связь | 8,8 | 6,0 |  | 7,2 |
| 5 | Торговля | 13,9 | 23,1 | 24,6 | 18,0 |
| 6 | Страхование, финансы, банковское дело, операции с недвижимостью | 13,0 | 7,2 |  | 22,3 |
| 7 | Государственное управление, коммунальные службы | 7,3 | 13,8 |  | 8,3 |
| 8 | Профессиональные и прочие услуги | 24,4 | 21,0 | 23,3 | 2,8 |
| 9 | Прочие отрасли | 3,8 |  | 26,5 | 24,2 |
| 10 | Итого | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | В т.ч. по п.5,6,7,8,9 | 62,4 | 65,1 | 74,4 | 75,6 |

Эти данные приведены для того, чтобы показать, что должно сопутствовать производственной составляющей в постиндустриальном развитии, в условиях рыночной экономики и что является, по существу, показателем развитости и необходимого уровня жизни. Таблица показывает удельный вес занятости в торговле, страховании, финансовой сфере, банковском деле, системах государственного управления и пр. (порядка 63-75%).

Настоящим проектом удельный вес занятых в вышеперечисленных сферах непроизводственной деятельности в г. Новочебоксарске, принимается на перспективу на уровне 51%, против 39% в настоящее время.

Таким образом, эволюция занятости населения в г. Новочебоксарск будет определена основными факторами:

- с одной стороны увеличением численности города, вовлечением незанятого населения (трудовых ресурсов) в экономику города,

- а с другой стороны принципиальными неизбежными изменениями – перераспределением занятых из сферы материального производства в непроизводственную сферу, с целью создания городу имиджа многофункционального развитого промышленного и делового центра Республики.

Главным обоснованием численности занятых в непроизводственной сфере на перспективу должно быть поэтапное приближение к рациональным нормативам потребления услуг, то есть развитие сферы услуг.

С развитием сферы услуг может быть решена и проблема занятости женщин в г. Новочебоксарске, которая в настоящее время является одной из основных проблем города.

# 9. Планировочная организация территории города

## 9.1. Современная планировочная организация города

Город Новочебоксарск молодой город – был основан в 1960 году, всвязи со строительством Чебоксарской ГЭС и «Химпрома». Это обстоятельство дает определенные преимущества: город строился по единому архитектурному замыслу; город имеет четкое функциональное зонирование территории – жилая застройка отделена от промышленной зоны нормативными санитарно-защитными зонами.

Предыдущий генеральный план проектировался, как единый документ для двух городов: Чебоксары и Новочебоксарск, и к расчетному сроку два города должны были представлять единое градостроительное образование.

Однако, по ряду причин масштабного территориального развития г. Новочебоксарска не произошло, но произошла определенная дезориентация при организации пространства города – город не получил пространственного логического завершения.

Город был запроектирован, как промышленный город в традиционном понимании: основное внимание уделялось развитию промышленного производства и в меньшей степени бытовом и обслуживанию населения: сфера обслуживания проектировалась по нормам, далеким до удовлетворения нужд населения в полном объеме.

В формировании жилой среды был заложен микрорайонный принцип застройки с объектами первичного обслуживания в первых этажах жилых зданий.

При застройке первых микрорайонов использовалась «строчная» застройка, что характеризовалось однообразием и невыразительностью.

В дальнейшем застройка микрорайонов осуществлялась по относительно современным проектам: вдоль магистралей строились многоэтажные «точечные» и «линейные» жилые дома с объектами обслуживания в первых этажах. Этот архитектурный прием обеспечил разнообразный силуэт застройки и способствовал пространственной организации основных транспортных магистралей. Внутри микрорайонов пятиэтажные здания скомпонованы таким образом, что создают масштабные человеку внутренние дворики.

В центре микрорайонов размещены школы и детские дошкольные учреждения; эти учреждения имеют большие территории, что разрушает уютную для проживания среду.

В северо-восточной части города сформировался административный центр. В его состав входят административное здание, клуб, художественный музей, торговые здания. Городской центр складывался, в первую очередь, как административный, вследствие чего, многие функции, учитывающие потребности всех слоев населения, в нем отсутствуют.

В непосредственной близости от административного центра создана спортивная зона, в которой построен многоэтажный спортивный комплекс, стадион, разбит небольшой парк.

В геометрическом центре жилой застройки расположен детский городок, в состав которого входит «Дом творчества юных», спортивная школа, центр досуга.

Вдоль улицы Винокурова, вдоль Ельниковского оврага построено ряд объектов обслуживания: баня, дом быта, кинотеатр, торговый дом и т.д..

В районе Ельниковского оврага сооружена Владимирская церковь.

Территориальное развитие жилой застройки города возможно в западном и юго-западном направлении, однако оно ограничено проходящей с севера на юг федеральной автодорогой «Вятка» и высоковольтными линиями электропередач.

При формировании жилой застройки в юго-западном направлении потребуется изъятие земель сельхозназначения у Чебоксарского района.

В восточном и юго-восточном направлении развитию жилых территорий города препятствуют промышленные и коммунально-складские предприятия и их санитарно-защитные зоны.

Основное промышленное предприятие города «Химпром» расположено в юго-восточной части города на значительном расстоянии от жилой застройки и имеет нормативные разрывы. В промышленной зоне размещены так же: ТЭЦ – 3, ДСК, ЖБК, завод «Железобетон», «Стройдеталь», хлебозавод и др. в восточной части города размещены очистные сооружения канализации для городов Чебоксары и Новочебоксарск.

В прибрежной части расположены портовые сооружения.

Промышленная зона города имеет значительные территории для развития.

Все функциональные зоны города имеют удобные транспортные связи.

В центре города расположен Ельниковский парк, обладающий ценными рекреационными и оздоровительными качествами.

## 9.2. Функционально-планировочный анализ территории

Город застраивался по единому архитектурно-планировочному замыслу и имеет ясную планировочную структуру и четкое функциональное зонирование территории – жилая и общественная застройка города отделена от промышленной зоны нормативными санитарными разрывами.

Город имеет удобное транспортное сообщение со столицей – городом Чебоксары.

Город имеет транспортные выходы на федеральные дороги «Вятка» и «Волга», благодаря чему обеспечивается транспортная связь со многими регионами России.

Город расположен на главной водной артерии страны – реке Волге, что дает возможность городу для дальнейшего экономического развития.

К городу подходит тупиковая железнодорожная ветка.

## 9.3. Модель планировочного и территориального развития города

Город имеет ограниченные территориальные резервы для развития жилой и общественной застройки. Территориальное развитие города возможно в западном и юго-западном направлении. В проекте генерального плана в основном сохраняется сложившаяся планировочная структура и функциональное зонирование города.

Для создания масштабной комфортной среды проживания населения города проектом в проектируемых районах принят микрорайонный принцип застройки и жилая застройка определена преимущественно в 5-9 этажей;

Внутри жилой застройки проектом предложена организация скверов; на которые ориентированы детские дошкольные учреждения и школы.

Размещение школ и детских дошкольных учреждений вне жилой застройки даст возможность организовать в жилой зоне уютные дворовые пространства.

Основной пространственной композиции селитебной зоны нового района является система подцентров – мест сосредоточения общественной жизни населения города.

Подцентры, как правило, размещаются на пересечении основных транспортных и пешеходных направлениях; в них размещены различные объекты культурно-бытового назначения.

Подцентры района обеспечены транспортными и пешеходными связями между собой, центром города, зонами отдыха.

Принятая структура жилой застройки в сочетании с планировочными решениями, в частности, ориентация на микрорайонный тип застройки, создание массивов зелени в жилой зоне, позволит обеспечить комфортную среду проживания для жителей города, позволит создать объемно-пространственную композицию жилых районов, соответствующую масштабу города.

В юго-западной части города, на сельскохозяйственных землях Чебоксарского района, проектом предлагается размещение кварталов коттеджной застройки.

Поскольку общегородской центр складывался в период индустриализации, то объекты обслуживания строились с учетом минимального обеспечения потребности жителей города. В условиях рыночных отношений должна изменится структура занятости населения в пользу обслуживающей группы. В связи с этим генпланом намечено расширение функций существующего центра, намечены площадки для его территориального развития.

Промышленно-коммунальная зона располагается преимущественно в юго-восточной и восточной частях города и имеет удобные транспортные связи с центром, с жилой зоной города.

Основные промышленные предприятия города: «Химпром», «ТЭЦ – 3», «ДСК», «ЖБК» и др.

Промышленная зона имеет значительные территории для развития.

Процесс размещения промышленных предприятий в Новочебоксарске может начаться только тогда, когда будут проведены и закреплены в виде законов природоохранные требования к промышленным технологиям.

Основным местом отдыха горожан является Ельниковский парк площадью 128 гектаров. Необходима разработка детального проекта парка, в котором необходимо предусмотреть его зонирование с выделением зоны тихого, активного отдыха, детскую зону и др.

Генпланом предлагается на части территории парка создать дендропарк.

В систему озеленения города включен Ельниковский овраг. На овраг сделан проект благоустройства, в котором предусмотрены детская зона, прогулочная зона, торговая зона. На территории оврага сооружен комплекс культовых зданий.

В северной части города расположен комплекс спортивных сооружений и небольшой парк.

В настоящее время ведется строительство набережной, на которой предусматривается прогулочная зона с объектами обслуживанья.

В общую систему зеленых насаждений города включены скверы и бульвары, предусмотренные генпланом в новой секционной застройки.

## 9.4. Вопросы градорегулирования и правовое зонирование территории города

Городская недвижимость, т.е. земельные участки, с находящимися на них строениями, является основным городским ресурсом. В странах с развитой рыночной экономикой больше половины доходной части местного бюджета составляет налог на недвижимость, тогда как в городах Российской Федерации в настоящее время эта роль составляет всего несколько процентов.

Для того, чтобы введение института частной собственности на объекты недвижимости повышало эффективность их использования и давало дополнительные поступления в федеральный и местные бюджеты, необходимо создание правовой базы градорегулирования, а именно разработка системы законодательных актов и нормативно-правовых документов в соответствии с принятым курсом на развитие рыночных отношений.

Целью этой работы должно быть достижение эффективного баланса общественных интересов и частных инициатив.

Практически во всех странах существуют правила, которые устанавливают рамки использования недвижимости на территории городов. Чтобы не допустить совмещения несовместимых видов использования, производится зонирование территории: город разделяется на зоны с установлением юридического статуса и правового регламента для каждой из них. Разработка плана зонирования основывается на решениях генерального плана развития города.

Генеральный план и является таким стратегическим регламентом, поэтому в рамках настоящего генплана предлагается только карта предварительно «укрупненного зонирования территории».

"Проект зонирования территории города" должен разрабатываться отдельно, поскольку этот проект должен содержать юридические и правовые документы, разрабатываемые уже на основе принятых градостроительных решений. Он должен стать не программой, а инструментом реализации градостроительной политики в городе. "Проект зонирования территории города", состоящий из текста правил и карты зонирования, разрабатывается в тесном контакте с администрацией города и обязательным информированием деловых и общественных кругов города, после чего утверждается как местный закон.

В этом проекте для каждой зоны определяется набор допустимых типов функционального использования, строительных ограничений, разрабатываются процедуры контроля за обслуживанием этих норм, определяется ответственность за невыполнение требований регламента зонирования. Регламент устанавливается на всю территорию зоны и действует независимо от форм собственности на участках, попадающих в зону. Регламент закрепляет существующее положение и гарантирует посредством регулирования строительной деятельности преобразование сложившейся ситуации в направлении, определенном градостроительной политикой города.

Правила зонирования позволят инвестору заранее ознакомиться с типами функционального использования, разрешенными на участке, физическими параметрами участков и зданий для постройки, это позволит более эффективно анализировать различные варианты и даст больше определенности при принятии решений. Правила зонирования будут способствовать поддержке частных инвестиций, обеспечивая гарантии прав по использованию частной недвижимости и, следовательно, снижая инвестиционный риск.

Реализация правил зонирования обеспечит более четкий механизм контроля над использованием недвижимости, придаст ему публичный характер и будет содействовать реализации общественных интересов путем поощрения эффективного использования земли и высокого качества строительства. Правила будут способствовать реализации как генеральных планов, так и прочих градостроительных документов (ПДП проект застройки и т.д.), т.к. осуществление территориального планирования в условиях рыночной экономии является более сложным процессом, чем в структуре государственного планирования и землевладения.

Ниже представлен укрупненный регламент использования территории города:

| Градостроительные регламенты территориальных зон |  |
| --- | --- |
| Жилые зоны |
| Виды использования | Многоэтажная жилая застройка (5-9 эт.) | 2-4 эт. застройка | Индивид. жил. застройка с участками | Зоны садоводств |
|  | Ж-1 | Ж-2 | Ж-4 | Ж-6 |
| Основные виды разрешенного использования недвижимости и сопутствующие им | многоквартирные жилые дома(5-9 эт.) | многоквартирные жилые дома(2-4 эт.) | -отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-2 эт. с придомовыми участками | -садовые дома |
|  | -учреждения соц. зашиты ,не требующие выделения обособленного участка -учреждения культуры и искусства локального и районного значения -открытые автостоянки для временного хранения а\м -встроенно-пристроенные объекты обслуживания -детские дошкольные учреждения -школы общеобразовательные -амбулаторно-поликлинические учреждения -аптеки -отделения, участковые пункты милиции -детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий |  |
|  |  | -дв- дворовые постройки - постройки для содержания мелких животных -индивид. гаражи на придомовом участке -встроенный в жилой дом гараж на 1-2 а\м |
| Виды использования недвижимости, требующие специального согласования | многоквартирные жилые дома 2-4 эт. | -многоквартирные жилые дома 5-9 эт. | -спец. жилые дома для престарелых и инвалидов -встроенно-пристроенные магазины | - отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-2 эт. с придомовыми участками -временные |
|  | -объекты бытового обслуживания | торговые объекты |
|  |  |  | -предприятия общественного питания |  |
|  | -офисы, конторы организаций -учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских -учреждения жилищно-коммунального хозяйства -спец. жилые дома для престарелых и инвалидов -гостиницы -гаражи, стоянки многоэтажные -физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |
|  | -административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации районного и локального уровня -конфессиональные объекты |  |
| Общественно-деловые зоны |
| Основные виды разрешенного использования недвижимости и сопутствующие им | Городского центра | Культурно-просветительская |
|  | Ц-1 | Цк-3 |
|  | административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации городского, внегородского и районного значения -учреждения жилищно-коммунального хозяйства -временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников -рестораны, кафе, бары -спортивно-оздоровительные комплексы -отделения, участковые пункты милиции -предприятия общественного питания -рынки -пожарные части -крупные торговые комплексы -многофункциональные общественно-жилые здания (административные, обслуживающие и деловые объекты в комплексе с жилыми зданиями) | -проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не требующие создания санитарно-защитной зоны - учреждения искусства и культуры локального районного и городского значения -учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособленного участка -амбулаторно-поликлинические учреждения -многопрофильные учреждения дополнительного образования, требующие выделения обособленного участка -учреждения среднего специального и профессионального образования с учебно-лабораторными и учебно-производственными корпусами и мастерскими -музеи, выставочные залы, галереи -информационные туристические центры |
|  | -офисы и представительства -кредитно-финансовые учреждения -судебные и юридические органы -гостиницы -магазины -объекты бытового обслуживания -конфессиональные объекты -центральные предприятия связи -пункты оказания первой медицинской помощи -торгово-выставочные комплексы -автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей (гостевые, открытые, подземные и полуподземные, многоэтажные) -автостоянки для временного хранения туристических автобусов -отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты районные и городские |
| Виды использования недвижимости, требующие специального согласования | -казино -залы аттракционов и игровых автоматов -гаражи индивидуальных легковых а\м (подземные и полуподземные, многоэтажные) -автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей -многоквартирные жилые дома -жилые дома со встроенно-пристроенными обслуживающими объектами -временные торговые объекты |
| Общественно-деловые зоны |
| Основные виды разрешенного использования недвижимости и сопутствующие им | Жилых районов | Производственных зон |
|  | Ц-2 | Ц-4 |
|  | -залы аттракционов и игровых автоматов -информационные туристические центры -гаражи ведомственных легковых а\м спец. назначения -гаражи легковых а\м такси и проката -организации, учреждения, управления -отделения и филиалы банков, обменные пункты -озеленение в соответствие с действующими нормативами -учреждения искусства и культуры локального и районного значения -учреждения жилищно-коммунального хозяйства | -здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий -административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации локального, городского и внегородского значения -офисы и представительства -кредитно-финансовые учреждения -проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации |
|  | живающие здания -магазины |  |
|  | -залы аттракционов и игровых автоматов | -предприятия общественного питания -пожарные части -гаражи грузовых а\м |
|  | -многофункциональные деловые и обслу |
|  | -аптеки |
|  | -пункты оказания первой мед. помощи -учреждения автосервиса -гаражи индивидуальных легковых а\м (подземные и полуподземные, многоэтажные, встроенные или встроенно-пристроенные) -автостоянки для постоянного и временного хранения индивидуальных легковых автомобилей (гостевые, открытые, подземные и полуподземные, многоэтажные) |
| Виды использования недвижимости, требующие специального согласования | -временные торговые объекты -гостиницы |  |
|  | -конфессиональные объекты |
| Общественно-деловые зоны |
| Основные виды разрешенного использования недвижимости и сопутствующие им | Лечебно-оздоровительные | Научно-образовательные | Спортивно-оздоровительные |
|  | Цл-3 | Цн-3 | Цс-3 |
|  | -стационары -станции скорой помощи -учреждения соц. защиты, требующие выделения обособленного участка | -многопрофильные учреждения дополнительного образования, требующие выделения обособленного участка -общежития, связанные с производством и образованием -школы-интернаты -лектории | -спортивно-зрелищные сооружения -специальные спортивно-развлекательные сооружения - торгово-выставочные комплексы -крупные торговые комплексы -объекты бытового обслуживания -плавательные бассейны городского значения -спортивные залы городского значения |
|  | -амбулаторно-поликлинические учреждения -аптеки -медицинские учреждения локального значения ( пункты оказания первой мед. помощи, мед. кабинеты) -гаражи ведомственных легковых а\м спец. назначения |  |
|  |  | -организации, учреждения, управления -физкультурно-оздоровительные сооружения -предприятия общественного питания -магазины -отделения, участковые пункты милиции |
|  | -автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей (открытые, подземные и полуподземные, многоэтажные) -проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации |
| Виды использования недвижимости, требующие специального согласования | -временные торговые объекты - конфессиональные объекты |

| Производственные и коммунальные зоны |
| --- |
| Основные виды разрешенного использования недвижимости и сопутствующие им | Промышленных предприятий | Коммунально-складских организаций | Предприятий пищевой промышленности |
|  | П-1 | П-2 |
|  | -пром. предприятия и коммунально-складские организации 1-5 класса | - коммунально-складские организации 1-5 класса -объекты складского назначения 1-5 класса | - предприятия пищевой промышленности и объекты складского назначения |
|  | -оптовые базы и склады -сооружения для хранения транспортных средств -предприятия автосервиса -административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации локального, городского и внегородского значения - офисы и представительства -многофункциональные деловые и обслуживающие здания -здания, управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий -проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации -предприятия общественного питания -учреждения жилищно-коммунального хозяйства -пожарные части -пункты оказания первой медицинской помощи -предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли -рынки промышленных товаров - торгово-выставочные комплексы -отделения, участковые пункты милиции -автобусные парки -троллейбусные парки -трамвайные депо -общежития, связанные с производством и образованием |
| Виды использования недвижимости, требующие спец. согласования | -магазины, торговые павильоны, торговые киоски, лоточная торговля -гаражи ведомственных легковых автомобилей спец. назначения |
| Природно-рекреационные зоны |
| Основные виды разрешенного использования недвижимости и сопутствующие им | Зеленых насаждений общего пользования | Пляжей | Лесов |
|  | О-6 | О-2 | О-3 |
|  | -спортивно-оздоровительные сооружения в природно-рекреационных зонах -велотрек -ипподром -картингдром -роликодром -летние театры, эстрады, танц. залы, дискотеки, кинотеатры, видеосалоны | -парки -цирки шапито -многофункциональные развлекательные комплексы -пункты оказания первой медицинской помощи -некапитальные строения предприятий общественного питания | -городские лесопарки -тематические парки -ботанические сады -оранжереи, питомники -места для пикников, костров |
|  | -элементы благоустройства, малые архитектурные формы -детские площадки, площадки для отдыха -регулируемая рубка деревьев |
| Виды использования недвижимости, требующие специального согласования | -учреждения здравоохранения -учреждения соц. защиты, требующие выделения обособленного участка -спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения -конфессиональные объекты -временные торговые объекты -предприятия общественного питания |
|  | -сезонные обслуживающие объекты |
|  | -базы проката спортивно-рекреационного инвентаря -автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытого типа -предприятия автосервиса |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| Основные виды разрешенного использования недвижимости и сопутствующие им | Полоса отвода железных дорог | Территориального водного транспорта | Полоса отвода магистральных улиц общегородского значения | Сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры |
|  | И-1 | И-4 | И-2 | И-3 |
|  | -сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта | -сооружения и коммуникации водного транспорта | -устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций -остановочные пункты общественного транспорта | -прокладка инженерных коммуникаций |
|  | -отделения связи |  |  |
|  | -магазины -предприятия общественного питания |
| Виды использования недвижимости, требующие специального согласования | -временные торговые объекты -АЗС |
| Зоны специального назначения |
| Основные виды разрешенного использования недвижимости и сопутствующие им | Кладбища | Военные ведомства | Сельскохозяйственные | Режимных учреждений |
|  | действующих кладбищ) -мемориальные комплексы -дома траурных обрядов -бюро и магазины похоронного обслуживания -другие объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны -конфессиональные объекты |  |  |  |
|  | С-5 | С-1 | С-4 | С-2 |
|  | -захоронения(для действующих кладбищ) -колумбарии (для | Режим использования определяется с учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта | Сельскохозяйственные объекты -объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны | Режим использования определяется с учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта |
| Виды использования недвижимости, требующие специального согласования | -крематории -захоронения -временные торговые объекты -автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей(открытые) |  |  |  |

## 9.5. Жилой фонд и жилищное строительство

### 9.5.1 Существующее положение

По данным Территориаль- ного органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике жилищ- ный фонд города Новочебоксар-ска по состоянию на 01.01.2010г. составил 2372 тыс. м2. общей площади. При численности насе- ления 127,7 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность составляет 18,6 м2. общей площади на 1 человека, что на 7-8 % ниже среднего республиканского показателя (19,3 м2 общей площади на человека).

Жилой фонд города на 99,7% (2364 тыс. м2) представлен капитальной многоэтажной застройкой. На долю деревянного жилищного фонда (д. Ольдеево) приходиться 0,3 % 
(8,0 тыс. м2 общей площади) всего фонда.

По техническому состоянию существующий жилой фонд города Новочебоксарска (без усадебного фонда ) характеризуется следующими показателями износа:

от 0 % до 30% — 92%;

от 31% до 65 % — 8 %.

Около 30% жилого фонда города приходится на 5-этажные крупнопанельные жилые дома первых массовых серий индустриального строительства. Физическое состояние конструкций части этих зданий требует неотложного ремонта, обновления и модернизации (см. Реконструкцию 5-эт жилых домов индустриально-массовой застройки в составе проектных предложений жилого фонда и жилищного строительства).

В Таблице № 28 приводится структура существующего жилищного фонда города по этажности, которая является весьма показательной в плане того, что на долю 5-этажных зданий приходится около 50 %, а на долю 9-этажного фонда около 40 %.

##### Существующий жилищный фонд г. Новочебоксарска

###### Таблица № 28

| № п/п | Наименование показателей | Общая площадь жилищного фонда |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м2 | %% |
|  | Жилой фонд - всего | 2372 | 100 |
|  | в том числе : |  |  |
| 1 | 1 - 2 этажный | 7 | 0,3 |
| 2 | 2 - 4 этажный | 85 | 3,6 |
| 3 | 5 - этажный | 1125 | 47,4 |
| 4 | 6 - 8 этажный | 45 | 1,9 |
| 5 | 9 - этажный | 945 | 39,8 |
| 6 | 10 - 11 этажный | 165 | 7,0 |

Сведения о степени благоустройства существующего жилого фонда города Новочебоксарска приведены в таблице № 29 Жилой фонд города имеет сравнительно высокий уровень инженерного оборудования.

Протяженность городских тепловых сетей в двухтрубном исчислении равна 100,2 км. Длина тепловых сетей требующих ремонта составляет 11 км (11 %).

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 127,4 км. Водопроводные сети, требующие ремонта, имеют протяженность 19,1 км (15 %).

##### Уровень благоустройства жилого фонда

###### Таблица №29

| № п/п | Наименование показателей инженерного оборудования | Общая площадь квартир |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м2 | % |
| 1 | Водопровод | 2348 | 99,0 |
| 2 | Канализация | 2348 | 99,0 |
| 3 | Отопление | 2367 | 99,8 |
| 4 | Горячая вода | 2348 | 99,0 |
| 5 | Ванна (душ) | 2225 | 93,8 |
| 6 | Газоснабжение | 2315 | 97,6 |
| 7 | Электроплиты | 40 | 1,7 |
|  | Всего | 2348 | 99 |

Ниже, в таблице приводится характеристика жилого фонда г. Новочебоксарска по формам собственности. На долю муниципального и государственного фонда приходится около 68 % всего жилищного фонда.

##### Характеристика жилого фонда по формам собственности

###### Таблица №30

| № п/п | Наименование | Площадь жилых квартир |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м2 | % |
|  | Жилой фонд - всего | 2372 | 100 |
|  | в том числе в собственности: |  |  |
| 1 | граждан | 1907 | 80,4 |
| 2 | муниципальной | 408 | 17,2 |
| 3 | государственный | 57 | 2,4 |

Из-за неопределенности социально-экономической и градостроительной политики, а также дефицита финансирования, среднегодовые объемы нового жилищного строительства в городе заметно сократились и в настоящее время составляют около 35,7 тыс. м2 общей площади в год.

Динамика объемов (тыс. м2) нового жилищного строительства в Новочебоксарске за последние годы представлена ниже:

1995 год — 38,9

2000 год — 12,4

2005 год — 55,2

2006 год — 45,0

2007 год — 61,2

2008 год — 59,5

2009 год — 13,0

2010 год — 35,7

Важнейшей задачей в области градостроительной и социально - экономической политики для города Новочебоксарска в настоящее время остается строительство муниципального жилья.

На городской очереди по улучшению жилищных условий состоит около 6-и тыс. семей, часть которых проживает в 5-этажных панельных домах первых массовых серий , требующих ремонта и модернизации. Около 500 семей имеют льготные права на получение жилья по федеральным программам (Чернобыльцы, инвалиды, работники Крайнего Севера , военнослужащие в отставке и др.).

Сокращение среднегодовых объемов нового жилищного строительства болезненно отражается на динамике очереди и положении очередников, повышает социальную напряженность в городе.

Основные выводы

1. Город Новочебоксарск обладает основными компонентами идустриально-строительного потенциала для ремонта, модернизации и содержания существующего жилого фонда, а также нового жилищного строительства.

2. Осуществляется структурная и технологическая перестройка строительной базы города применительно к практической работе в условиях осуществления современных экономических реформ.

3. Резервы трудовых ресурсов, производственно - строительных мощностей и площадей, а также экономический потенциал города позволяют размещать и осваивать новые производства строительных материалов и конструкций.

### 9.5.2 Проектные предложения

Важнейшей задачей в области социально-градостроительной политики Новочебоксарска является программно-целевое жилищное строительство, позволяющее с помощью оптимальных архитектурно-планировочных решений улучшить показатели городской среды и качество жизни населения города.

Важной задачей в области социально-экономической политики города Новочебоксарска остается строительство муниципального жилья, для чего необходим обновленный подход, учитывающий современные экономические условия и охватывающий основную совокупность элементов, составляющих жилищную проблему города (дефицит территории, ресурсов и т.п.).

На уровне муниципального образования - это такие меры, которые позволили бы сбалансировано вести не только многоэтажное, но и усадебное жилищное строительство, удовлетворяющее основные жилищные потребности горожан и завершающее архитектурно-планировочное формирование городской застройки, а также оперативные архитектурно-планировочные и экономические заделы, позволяющие муниципальным властям осуществлять выборочное новое строительство и реконструкцию, которые гармонично вписываются и облагораживают существующую застройку города.

Основной задачей в области жилищно-строительной политики для муниципальных властей Новочебоксарска на проектный период может являться:

1) Обеспечение возможности, как для целевого решения жилищно-квартирного вопроса, так и для улучшения жилищных условий различных групп и слоев населения в форме жилищных кооперативов, товариществ и т. п.;

2) Расширение адресной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий при приобретении или строительстве жилья с учетом уровня их дохода и времени ожидания в очереди;

3) Сохранение практики предоставления жилья малоимущим гражданам, очередникам имеющим льготные права на получение жилья по федеральным программам и некоторым другим группам населения бесплатно или за доступную плату;

4) Создание условий для увеличения объемов ввода жилья в эксплуатацию, в том числе за счет поддержки индивидуального жилищного строительства.

Одним из основных современных способов обеспечения жильем более широких категорий граждан может явиться система жилищно-строительного кредитования, ориентированная на созидательные, конструктивные результаты.

Использование увеличенных сроков кредитования повышает доступность кредитов для большей части населения. При этом оптимистические надежды возлагаются на перспективное повышение уровня жизни горожан, а также на понижение процентов за предоставляемый кредит.

Исходя из существующих потребностей и практики строительства жилья в современных условиях, перспективные объемы нового жилищного строительства в городе Новочебоксарске могут быть определены по четырем основным группам населения и соответственно по четырем типам жилья:

1) муниципальный 5-ти этажный фонд;

2) 5-9 этажный секционный фонд;

3) 1-2 этажный индивидуальный фонд.

Новая жилая застройка Новочебоксарска предусматривается проектом в северной и северо-западной части города в продолжении улиц Советская, Воинов Интернационалистов, Южной и 10-ой Пятилетки, а также в районе, прилегающем к набережной р.Волга.

Новая жилая застройка размещается на свободных территориях г. Новочебоксарска. Завершение строительства на этих территориях, в основном, исчерпывает лимит свободных территорий в границах существующей городской черты.

Объемы строящегося на проектный период жилого фонда, его доля по типам жилья, а также территории новой жилой застройки на период первой очереди и расчетного срока нарастающим итогом приводятся в нижеследующих таблицах.

Основная характеристика проектных типов жилья, объемы строящегося жилого фонда и занимаемая им территория на период расчетного срока (2010-2025гг.) имеет следующий вид:

1) Сравнительно дешевое муниципальное жилье в 5 этажном секционном многоквартирном жилом фонде с жилищной обеспеченностью 18м2 на человека для населения, стоящего в очереди на получение жилья. Объем этой категории жилья определяется численностью остронуждающихся в улучшении жилищных условий граждан города и возможностями города (территории, ресурсы).

Сроки предоставления жилья этой категории граждан неопределенны, в связи с неустойчивостью рыночных отношений в жилищной сфере и малой обеспеченностью этой части населения для решения жилищного вопроса собственными силами.

Бесплатное предоставление жилья возможно для самых нуждающихся. Могут быть различного рода льготные, промежуточные формы предоставления жилья - это субсидии, сертификаты и др.

2) Относительно дешевый 5 - 7 этажный секционный жилой фонд с жилищной обеспеченностью около 30м2 на человека для всех желающих, способных решить жилищный вопрос таким способом. Объемы, качество и стоимость этой категории жилья будет определяться платежеспособным спросом этой группы населения.

3) Комфортабельный 2-4 этажный секционный жилой фонд. Качество и стоимость этой категории жилья будет определяться платежеспособным спросом этой группы населения. Жилищная обеспеченность может быть 30 м2 на человека.

4) 1-2 этажный жилой фонд индивидуальных застройщиков с земельными участками по 8 соток. Застраиваемые по индивидуальным проектам территории размещаются в северо-западной части города в районе деревни Юраково. Качество и стоимость этой категории жилья будет определяться платежеспособным спросом этой группы населения. Жилищная обеспеченность может быть около 35 м2 на человека.

Сводные данные по новому жилому фонду Новочебоксарска приводятся в таблице №31. Ориентировочные объемы среднегодового нового строительства за период 2010-2025 гг. составят около 60 тыс. м2. По проектным периодам (первая очередь и расчетный срок) объемы нового жилищного строительства распределяются соответственно в размере 
57-60 тыс. м2 в год.

Средняя жилищная обеспеченность на население 130 тыс. чел. в целом по городу Новочебоксарску с учетом нового ( 878 тыс. м2 ) и существующего (2372 тыс. м2) жилого фонда на конец расчетного срока составит 25 м2 на одного жителя.

##### Жилищное строительство на проектный период

###### Таблица № 31

| № п/п | Наименование фонда | Расчетный срок (2025г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд тыс. м2 | Территория га |
|  | Жилой фонд - всего | 878 | 195 |
|  | в том числе : |  |  |
| 1 | 5-эт. муниципальный | 72 | 12 |
| 2 | 5-9 эт.секционный | 520 | 98 |
| 3 | 2 - 4 эт.секционный | 222 | 45 |
| 4 | 1-2 эт. индивидуальный | 64 | 40 |

Решение перспективных задач жилищного строительства тесно связано с развитием и рационализацией собственной строительной базы города, придания ей более устойчивого, универсального характера.

Это, прежде всего, нахождение новых, оптимальных технологий строительства, требующих минимума затрат за счет использования местного сырья и рабочей силы, и позволяющих удешевлять себестоимость строительства при одновременном улучшении качества и комфортности самого жилья.

К подобным реформаторским технологиям относится универсальный комплекс технологического прорыва в области современного домостроения, который совершен в отечественных разработках – домов типа "Сибиряк" С08 (см. www.orprus.ru).

Современная ипотека неэффективна, и будет терпеть провал за провалом, до тех пор, пока жилищное строительство идет по старым затратным технологиям, пока оно так дорого, пока один семейный дом приходится возводить целый год.

Современные комфортабельные жилые дома типа "Сибиряк" С08 дешевы (по цене 10-15 тыс. $) и возводятся по новой технологии каркасно-сборного строительства за считанные дни. Дома из самых современных материалов, производятся отечественной промышленностью.

На базе существующего промышленного потенциала города Новочебоксарска может возникнуть (см. раздел «Промышленность»):

1) Производство индивидуальных газовых обогревателей, которое призвано производить приборы автономного теплоснабжения доступные как для существующих, так и будущих индивидуальных застройщиков.

Реализация это проекта может дать заметную финансовую и материальную экономию на городских тепловых сетях, необходимость в которых при реализации проекта существенно уменьшится;

2) Производство энергетического оборудования может включать

– изготовление различной арматуры и труб, необходимых для строительства и ремонта тепловых, водопроводных, и других коммуникаций.

– выпуск различной теплоэнергетической продукции, актуальной для существующих и будущих индивидуальных застройщиков.

– производить оборудование для гидравлических и гидроаккумуляционных электростанций на воде малых рек, ручьев и водоемов;

3) Производство ветровых электростанций (ВЭС), преобразующих энергию ветра в электрическую энергию с помощью пропеллера и электрогенератора, который через выпрямительное устройство заряжает аккумуляторную батарею, работающую в безветренную погоду.

Из данных таблицы № 32 видно, что новое жилищное строительство, предлагаемое генеральным планом на проектный период в Новочебоксарске, существенно меняет городскую жилую среду.

###### Таблица № 32

| № п/п | Наименование фонда | Общая площадь жилищного фонда |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Расчетный срок |
|  |  | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % |
|  | Жилой фонд - всего | 2372 | 100 | 3250 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | 1 - 2 этажный | 7 | 0,3 | 71 | 2,18 |
| 2 | 2 - 4 этажный | 85 | 3,6 | 307 | 9,45 |
| 3 | 5 – этажный | 1125 | 47,4 | 1197 | 36,83 |
| 4 | 6 - 8 этажный | 45 | 1,9 | 252 | 7,75 |
| 5 | 9 – этажный | 945 | 39,8 | 1255 | 38,62 |
| 6 | 10 - 11 этажный | 165 | 7,0 | 168 | 5,17 |

#### Основные выводы:

1. Прирост объемов строительства нового жилого фонда в городе Новочебоксарске, по сравнению с существующим жилищным фондом, на период расчетного срока составляет:

-878 тыс. м2 или 37 %.

2. Строительство нового муниципального (социального) жилья для льготных и малоимущих очередников, в связи с ограниченностью свободных территорий и других ресурсов предлагается только для 4 тысяч человек. Общая численность
очередников, улучшающих свои жилищные условия, составит 6 тыс. чел. (за счет сдаваемого сохраняемого фонда) или около 25 % от их численности на исходный год.

3. Мансардная реконструкция 5- этажных крупнопанельных домов первых серий индустриально-массовой застройки может дать Новочебоксарску дополнительно около 110 тыс. м2 общей площади или 18 га городской территории.

4. С помощью предусматриваемого проектом нового жилищного строительства и реконструкции существующего 5-этажного крупнопанельного фонда обновляется городская среда, улучшаются условия проживания и качество жизни населения Новочебоксарска. Так, например, жилищная обеспеченность увеличивается с 17 до 25 м2 общей площади на одного человека, с учетом мансардной реконструкции эта величина составит около 26 м2.

### 9.5.3 Сведения о реконструкции 5-этажных жилых домов индустриально-массовой застройки

В крупных и средних городах России 25-30% жилого фонда составляют крупнопанельные здания первого поколения. Модернизация этих жилых домов является ключевой задачей жилищно-коммунальной реформы.

Для этого в России в составе государственной целевой программы "Жилище" разработана подпрограмма "Реконструкция жилых домов первых массовых серий". Госстроем России на протяжении ряда лет ведется отработка практики модернизации крупнопанельных домов первых массовых серий в различных регионах России.

Реабилитация и модернизация 5-этажных жилых домов первого периода индустриального домостроения имеет специфические особенности и вместе с тем является общей для многих городов России, так как такие дома сооружались по единому проекту , имеющему однородные планировочные и конструктивные решения.

Представление о том, что в ближайшем времени возможен повсеместный демонтаж этих домов и возведение на освобожденных участках современных жилых зданий, является нереальным, так как для этого потребуются капитальные вложения, значительно превышающие затраты на их модернизацию.

В настоящее время обоснованные сроки проведения модернизации крупнопанельных домов, построенных 35-40 лет назад, исчерпываются. Экономическая целесообразность может быть утрачена, если эти работы не будут проведены в ближайшие годы.

Сдерживающими обстоятельствами в деле реконструкции 5-этажных панельных домов первого поколения являются:

  - Отсутствие свободных капиталов;

  - Неотработанность механизма привлечения капиталов;

  - Нехватка (отсутствие) переселенческого фонда или же возможности оплаты переезда граждан во временные жилища;

  - Неготовность городских служб к выдаче в короткие сроки всей разрешительной документации и согласований;

  - Отсутствие достаточной просветительской деятельности по разъяснению некоторых трудностей и специфики реконструкции.

Реконструкция жилых домов первых массовых серий позволит поддержать жилищный фонд этих домов в удовлетворительном техническом состоянии, улучшать условия проживания, даст значительный социально-градостроительный эффект от обновления городской среды)*, получения дополнительных жилых площадей на существующих территориях за счет надстройки мансардного этажа. Подобный проект может стать самоокупаемым, так как продажа дополнительных площадей поможет вернуть вложенные средства.

В сложившихся в настоящее время экономических условиях, решение жилищного вопроса, особенно для малообеспеченного граждан, в ближайшие 5-10 лет может осуществляться в основном за счет надстройки мансардных этажей одновременно с реконструкцией или капитальным ремонтом существующих жилых домов.

*) Обновление городской среды возможно как за счет повышения (надстройки) ,так и за счет понижения в некоторых случаях этажности реконструируемых зданий.

В Новочебоксарске около 30% всего существующего жилого фонда приходиться на 
5-этажные крупнопанельные дома первого поколения. Физическое состояние конструкций этих домов требует целевой программы и адресных проектных разработок, последовательной реконструкции и обновления.

Дом № 4 по улице Терешковой, построенный в 1957г., является, по-видимому. старейшим среди панельных 5-этажек города, ему уже 46 лет. На этой же улице находится еще ряд домов в возрасте около 35 лет. На подходе к оптимальному сроку модернизации дома с улиц Парковая, Солнечная, Комсомольская, Зеленый переулок (проезд), имеющие возраст около 30лет.

Количество 5-этажного панельного фонда по данным Муниципального учреждения Дирекции единого заказчика в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Новочебоксарске от 21.01.2002г. составляет 615 тыс. м2 общей площади.

Если для ориентировочного расчета принять, что на каждый подъезд 5-этажного панельного дома **) в среднем приходится 1100м2 общей площади, то (615000 : 1100) получается около 560 подъездов. Из практики реконструкции известно, что с каждого подъезда, реконструируемого 5-этажного дома, дополнительно получается около 200м2 общей площади за счет мансардного этажа.

Тем самым, в первом приближении мансардная реконструкция 5-этажного фонда дополнительно может дать городу (560х200) 112000м2 общей площади жилого фонда, и сэкономить около 18 га городской территории (микрорайон).

На проектном плане основной массив 5-этажных крупнопанельных домов первого поколения, подлежащих реконструкции, показан в северо-восточной части города в границах улиц Круговой, Коммунистической, Советской и Винокурова.

**) Расчет по подъездам точнее, так как их размеры более постоянны, а дома имеют различную протяженность и число подъездов.

По данным МУ ДЕЗ в ЖКХ г. Новочебоксарска в панельных жилых домах по улице Терешковой суммарная общая площадь квартир составляет 21 855м2. Ориентировочно на основе этого фонда с помощью мансардной реконструкции можно получить (21855 : 1100 ) около 20 подъездов (20х200) или 4000 м2 общей площади.Реконструкция 5-этажных жилых домов по улице Терешковой

###### Таблица № 33

| № п/п | общая жилая площадь (м2) | № жил. дома | год ввода дома в строй | срок службы (от 2003 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3541 | 4 | 1957 | 46 |
| 2 | 3521 | 8 | 1966 | 37 |
| 3 | 3542 | 10 | 1966 | 37 |
| 4 | 1605 | 1 | 1973 | 30 |
| 5 | 3513 | 9 | 1969 | 34 |
| 6 | 2583 | 19 | 1966 | 37 |
| 7 | 3550 | 21 | 1965 | 38 |

## 9.6. Социальная инфраструктура

### 9.6.1 Существующее положение

Сложившаяся система культурно-бытового обслуживания населения г.Новочебоксарска начала формироваться по мере градостроительного освоения территории города.

При этом существующий в настоящее время городской центр складывался, в первую очередь, как административный, с включением в его состав здания городской администрации, административного здания управления строительством Чебоксарской ГЭС, Дворцом культуры.

К северо-востоку от административного центра сформировалась спортивная зона, включающая в себя многоэтажный спортивный комплекс, городской стадион.

При формировании жилой застройки были расширены функции центра, что способствовало удовлетворению потребностей всех слоев населения, в первых этажах высотных зданий были построены крупные магазины, выставочный зал.

За период 1980 – 1985 гг.. получил активное развитие детский городок. На территории, примыкающей к южной части Ельниковской рощи, в эти годы были построены Дворец творчества юных, музыкальная школа, детская библиотека, спортивная школа со стадионом, Дом правосудия.

Вдоль улицы Винокурова и Ельниковского оврага, который начал благоустраиваться в настоящее время, создается линейный общественный центр, в состав которого включены кинотеатр, торговый дом, дом быта, баня, рынок и др.

В районе оврага, на благоустроенной территории, построен комплекс культовых сооружений.

На эту территорию выполнен проект застройки, предусматривающий создание торговой и детской зоны.

В восточной части города, на границе жилой застройки и промышленной зоны расположена городская больница и техникум.

В геометрическом центре города, ограниченном ул. Пионерская, Винокурова, Строителей, имеется медицинский центр.

Вдоль основных транспортных магистралей, в первых этажах жилых домов, предусмотрены магазины продовольственных и непродовольственных товаров, общественного питания и бытового обслуживания.

В течение длительного времени город застраивался, как промышленный центр.

Основное внимание уделялось обеспечению населения жильем и, в меньшей степени, учреждениями культурно-бытового обслуживания.

Именно поэтому, сложившаяся сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в настоящее время недостаточно развита, хотя по некоторым предприятиям и учреждениям уровень обслуживания приближается к нормативному.

В таблице № 34 приведена современная обеспеченность населения города основными видами обслуживания в сопоставлениями с действущими нормативами. Однако, это весьма условно характеризует уровень обеспеченности, в связи с появлением новых тенденций в формировании сети обслуживания.

#### Современная обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания

###### Таблица № 34

| Наименование | Единица измерения | Емкость (фактическая) | Обеспеченность на 1 000 жителей | Норматив СНиПа | Уровень обеспеченности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 6,9 | 55 | 35 | 157 |
| Общеобразовательные школы | тыс. мест | 17,8 | 143 | 95 | 150 |
| Больницы | коек | 1 103 | 8,9 | 13,5 | 66 |
| Поликлиники | посещений/ смену | 3265 | 26 | 25 | 100 |
| Предприятия торговли (открытая сеть) | м2 торговой площади | 15 500 | 124 | 280 | 44 |
| Предприятия общественного питания | пос. мест | 1 770 | 14,3 | 40 | 36 |
| Библиотеки | тыс. экз. | 310,8 | 2,5 | 4 | 63 |

### 9.6.2 Проектные решения

В современных экономических условиях жесткая регламентация состава и ёмкости обслуживающих учреждений теряет практический смысл; любой населенный пункт, независимо от его размера, может иметь свободный состав объектов культурно-бытового обслуживания, реально определенный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой потребностью.

Имеющаяся нормативная база в значительной мере устарела и не соответствует современным социально-экономическим условиям. Реальные социальные потребности населения, в связи с возрастающей коммерциализацией сферы обслуживания, ограничиваются материальными возможностями населения (детские дошкольные учреждения, здравоохранения, коммунальное хозяйство и др.). Таким образом, регулятором сети обслуживания населения в рыночных условиях становится платежеспособный спрос населения, а не его реальные потребности.

Особенно это относится к сфере торговли и бытового обслуживания, сеть объектов которых может реализоваться за счет развертывания или сокращения нестационарных объектов.

При прогнозировании перспективной сети обслуживания населения, следует всю систему обслуживания разделить на две части по признаку степени проникновения в них рыночных отношений:

- Социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по-прежнему остается значительным. К ним отнесены два важнейших социальных блока:

  - культурно-образовательная сфера

  - здоровье населения и связанный с ним комплекс физической культуры и спорта.

- Виды обслуживания практически полностью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.

Перспективы развития социально-значимых видов обслуживания населения определяются на основе «Методики определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры», одобренную распоряжением Правительства РФ 
от 19.10.1999г.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

  - структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

  - расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

  - замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта и необходимости его ликвидации;

  - прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанных на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений.

Ниже приводится краткая оценка современного состояния социальной сферы и предложения её развития по основным направлениям и предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию.

#### Образование

В настоящее время в г. Новочебоксарске сложилась развитая система образования, представленная следующим составом образовательных учреждений:

  - 41 детское дошкольное учреждение

  - 17 образовательных школ

  - МОУ «Лицей №18»

  - МОУ «Гимназия №6»

  - Новочебоксарский техникум прикладной биотехнологии

  - Химико-механический техникум

  - 2 ПУ

  - Училище олимпийского резерва

В общеобразовательных школах обучается порядка 11,3 тыс. учащихся, из них
12% - во вторую смену, дошкольными учреждениями охвачено – 
7,1 тыс. детей.

Кроме того, создана сеть учреждений дополнительного образования :

  - - Центр развития творчества детей и юношества им. А.И. Адрианова

  - Детская школа искусств

  - Детская музыкальная школа

  - Детская художественная школа

  - МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1»

  - МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2»

  - БОУ ДОД «ДЮСШ по конному спорту»

  - БОУ ДОД «СДЮСШОР № 4 по хоккею с шайбой»

  - АУ ДОД «СДЮСШОР № 3»

В городе имеется филиал негосударственного образовательного учереждения «Институт экономики управления и права»(г.Казань), Новочебоксарский филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Региональный институт технологии и управления» основан решением совета учредителей в 2007 году. По состоянию на 01.10.2010 в институте обучается 258 студентов, треть из которых составляют выпускники НОУ СПО "Новочебоксарский техникум прикладной биотехнологии", осваивающие образовательные программы в сокращенные сроки. В апреле 2011 года планируется первый выпуск специалистов.

За последние годы ввод объектов социальной сферы значительно отстает от темпов жилищного строительства, что приводит к отсутствию в новых жилых микрорайонах необходимых школ и детских дошкольных учреждений.

Целью образовательной политики на перспективу является создание в городе системы образования, соответствующей актуальным и перспективным потребностям города, развивающей свободную личность, способную реализовать себя в соответствии с запросами общества.

  - По детским дошкольным учреждениям:

    - проведение структурной перестройки системы дошкольных учреждений;

65% - детские учреждения оздоровительного типа

22% - комбинированного типа

13% - художественно-эстетического типа

- создание интернатов дошкольного воспитания.

Новая структура муниципальных ДДУ призвана улучшить здоровье и интеллектуально-личностное развитие воспитанников, также повысить значимость муниципальных ДДУ, их привлекательность и конкурентную способность на рынке воспитательных и образовательных услуг.

Для охвата детскими дошкольными учреждениями детей из многодетных и малообеспеченных семей в городе должны быть созданы интернаты дошкольного воспитания.

  - По общеобразовательным школам:

    - поддержание материальной базы школ в надлежащем состоянии путем своевременного проведения ремонта и модернизации;

    - дальнейшая компьютеризация и информатизация;

    - последовательная ликвидация вторых смен;

    - принятие оперативных мер по оптимизации сети школ.

С целью прекращения оттока молодежи из города в крупные образовательные центры, проектом предусматривается размещение в городе ряда средних учебных заведений для подготовки квалифицированных кадров на предприятиях города.

В проекте проводится расчет потребности в наиболее значимых объектах образования – общеобразовательных школах и детских дошкольных учреждениях, в соответствии с расчетными нормативами и на основе предположительной демографической структуры (детского населения школьного и дошкольного возраста).

В сводном виде расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах по городу приводится в таблице.

Таблица № 35

| № п/п | Наименование учреждений | Единица измерения | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребность | Существующие сохраняемые | Новое строительство («—«) избыток «+» |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 7 140 | 7 085 | -55 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 11 319 | 17 800 | +6 481 |

Таким образом, принимая во внимание демографический подъем детского населения на ближайшую перспективу (2015 год), проектом определяется нехватка в общем количестве мест в детских дошкольных учреждениях и избыток в общеобразовательных школах.

Это обстоятельство требует принятия оперативных мер по оптимизации сети этих учреждений и дальнейшему эффективному использованию зданий или их частей. В проекте ставится вопрос о понимании процесса реструктуризации школ применительно к территории города, как жизнеутверждающего процесса, способствующего не только повышению качества образования населению, но и сохранению среды обитания человека.

Отмечается, что город должен иметь свою четкую позицию в части дальнейшего использования высвобождающихся зданий и сооружений, в результате избыточных емкостей школ и детских дошкольных учреждений.

В качестве приоритетного направления избыточных мощностей школ предлагается использование их под расширенный спектр учреждений дополнительного образования – художественного, музыкального, эстетического воспитания, клубы по интересам.

Кроме того, высвобождающиеся помещения могут использоваться под частные врачебные учреждения, центры кустарных промыслов и ремесел, дома для престарелых, приютов и прочее.

В перспективе, в зависимости от потребности рынка труда и спроса на определение профессии, в городе возможно размещение новых средних учебных заведений различного профиля.

Ориентация образовательных функций должна быть направлена, прежде всего на проблематику самого города.

#### Здравоохранение

По уровню медицинского обслуживания г. Новочебоксарск входит в число лучших в республике. Лечебно-диагностическую помощь здесь практически оказывают по всем основным направлениям здравоохранения. Для этого используются современное диагностическое, лабораторное и лечебное оборудование и техника, отдельные наименования которых не имеют аналогов даже в столице Чувашии.

Благодаря реализации национального проекта «Здоровье» в городе на 100% обновлен парк машин «Скорой помощи».

Медицинское обслуживание жителей г. Новочебоксарска производится 9 лечебно-профилактическими учреждениями, в том числе: 6 муниципальными учреждениями здравоохранения: «Новочебоксарская городская больница», «Новочебоксарская городская детская больница»,  «Городской перинатальный центр», «Новочебоксарская стоматологическая поликлиника», «Новочебоксарская городская детская поликлиника», «Новочебоксарский врачебно-физкультурный диспансер», 3 отделения республиканских учреждений здравоохранения: ГУЗ «Республикаснкий противотуберкулезный диспансер», ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер», ГУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер»;  медсанчасть № 29 федерального подчинения, услуги по медицинскому страхованию оказвает ОАО "Чувашская медицинская страховая компания". Широко развита аптечная сеть.

Медицинскую помощь населению в 2011 г. оказывают 472 врача муниципальных учреждений. Более 60% из них имеют квалификационную категорию, 32 врача-специалиста имеют почетное звание или ученую степень. Численность среднего медицинского персонала – 964, из них 233 человек имеют высшую квалификационную категорию, 358 – первую категориюВ настоящее время в городе Новочебоксарске имеется сравнительно развитая сеть учреждений и предприятий здравоохранения.

В первичном звене отрасли здравоохранения города Новочебоксарска работает 81 врач, из них (21 участковый терапевт, 29 участковых педиатров, 31 врач общей практики). Особая роль отводится развитию офисов врачей общей практики при сохранении участковой службы. По состоянию на 01.01.2011года врачи общей практики обслуживают 45,5% населения города.

Обеспеченность койками с учетом республиканских учреждений и МСЧ-29 – 72,69 на 10 тыс. фактически проживающего населения (по ЧР- 85,3 в 2009г). Коечный фонд муниципальных учреждений здравоохранения г. Новочебоксарска в 2010 году  составил 695 коек

С вводом центра амбулаторной хирургии увеличилось число пациентов, пролеченных амбулаторно с хирургической патологией; число операций выполненных амбулаторно  увеличилось  с 191 в 2008 году до 450 в 2010 году.

Служба скорой медицинской помощи имеет 8 круглосуточных бригад: 3 врачебные общепрофильные, 1 психиатрическая бригада, 4 линейные фельдшерские бригады.

В 2011-2012 годах продолжится модернизация программного обеспечения и средств связи, использующихся в службе скорой медицинской помощи для функционирования в условиях единой диспетчерской службы. На базе МУЗ «Новочебоксарская городская  больница» в ОСМП будет создан межрайонный диспетчерский пункт с организацией 7-ми автоматизированных рабочих мест.

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению оказывается поликлиниками, мощностью 2887 посещений в смену.

Перспективное развитие сети учреждений здравоохранения города должно исходить их качественной её реконструкции/

#### Социальное обеспечение

Из объектов социальной защиты в настоящее время в городе функционирует Центр социальной помощи семье и детям. В его состав входят:

  - два отделения социального обслуживания на дому

  - отделение специализированной помощи на дому

  - отделение дневного пребывания

  - отделение срочной социальной помощи

На перспективу предусматривается дельнейшее развитие учреждений социального обеспечения:

  - открытие филиала отделения дневного пребывания в Юраковском микрорайоне для социально-бытового, культурного и медицинского обслуживания

  - строительство дома для инвалидов и престарелых

  - перепрофилирование высвобождающихся объектов недвижимости муниципальной собственности в объекты социальной сферы.

#### Учреждения культуры

В городе сложилась развитая сеть учреждений культуры и искусства:

Театры, кинотеатры, музеи

- ДК Химик

- Детская школа искусств

- Художественная школа

- Музыкальная школа

- Парк культуры и отдыха Ельниковская роща

- Чувашский государственный экспериментальный театр драмы

- Мим-театр «Дождь»

- Кинотеатр Атал

- Художественный музей

Основан в 1983 как выставочный зал. В 1996 году выставочный зал преобразован в муниципальное учреждение культуры «Художественный музей». В основу музейного фонда входит 651 произведение художников России. Музейный фонд составляет 843 единицы хранения: это живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. Музей предлагает посетителям экскурсии по выставкам, лекции по искусству, истории города, его первостроителях. Проводит и профессиональные встречи «Тайны ремесла» с мастерами изобразительного искусства и народными умельцами, поэтические музыкально-литературные вечера.

- Музей истории Новочебоксарска

Основан в 2008 году. Молодому развивающемуся городу с уже сложившейся богатой историей есть что рассказать и показать в экспозициях нового музея. На первом этаже здания размещена администрация и архив музея, выше — экспозиции. История Новочебоксарска представлена в трёх залах, которые представляют собой прошлое, настоящее и будущее города

Библиотеки

- Центральная городская библиотека им. Ю.Гагарина

- Городская модельная библиотека им. Н. И. Полоруссова-Шелеби

- Библиотека им. П. Хузангая (филиал № 2)

- Модельная библиотека семейного чтения им. А. Николаева

- Библиотека семейного чтения им. С. Я. Маршака

- Городская модельная детско-юношеская библиотека

- Библиотека им. Н.Носова

- Библиотека семейного чтения им. В. И. Давыдова-Анатри

- Библиотека-музей

Конфессиональные объекты

- Собор Святого князя Владимира. (1994, архитектор А. Б. Орешникова)

- Храм Николая Чудотворца (идет строительство)

- Мечеть по ул. Силикатная (идет строительство)

Развита библиотечная сеть. В ее составе имеется 9 филиалов с общим фондом 310тыс. книг.

Имеющийся культурный потенциал города, с учетом изменившихся социально-экономических условий жизни, требует обновления на перспективу.

В целях его дальнейшего развития, настоящим проектом предлагается следующее:

  - капитальный ремонт центральной городской библиотеки по улице Советской;

  - ремонт ДК «Химик»;

  - реконструкция здания детской музыкальной школы;

  - строительство культурного центра по работе с молодежью в микрорайоне Юраково.

Общая потребность в клубных учреждениях на расчетный срок, исходя из норматива 80 мест на 1000 жителей, составит по городу порядка 10 тыс. мест, то есть около 
30 объектов.

Эта перспективная вместимость предполагает все разнообразие клубных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, причем в это количество должны входить культурные объекты и для неформальных организаций культурно-досуговой направленности.

При определении реального плана строительства клубных учреждений, как и других объектов культуры, ориентиром будет уровень культурного развития города, потребность его населения в этих объектах.

Библиотечный фонд городских массовых библиотек по нормативам должен быть увеличен в 1,6 раза (с 304 тыс. до 504 тыс. единиц хранения).

Детские школы искусств и школы эстетического воспитания нормируются, исходя из охвата 12% детей 1 – 8 классов, что составит на расчетный срок 1 600мест. При средней вместимости школы 200 мест, это составит 8 объектов.

#### Физическая культура и спорт

В г. Новочебоксарске имеется 109 спортивных плоскостных сооружений, легкоатлетический манеж с двухсотметровыми беговыми дорожками, ледовый стадион, 
41 спортивный зал, 11 плавательных бассейнов, лыжная база, 16 физкультурно-оздоровительных центров, 1 конно-спортивный комплекс.

Обеспеченность спортивными плоскостными сооружениями в 2002 году составила 66% к нормативу, по Чувашии в целом – 52%.

С целью дальнейшего развития физкультуры и спорта в городе, для качественного улучшения состояния физического здоровья граждан в проекте предусматриваются следующие мероприятия:

  - завершение строительства центральной арены городского футбольного стадиона;

  - реконструкция хоккейного стадиона «Сокол»;

  - завершение строительства плоскостных сооружений ДЮСШ №1;

  - создание сети культурно-спортивных центров в микрорайонах города.

Согласно «Методике», при нормативе 3,5 тыс. м2/10тыс. жителей потребность в спортивных сооружениях составит порядка 44 тыс. м2, что при среднем размере спортивного сооружения 400м2, эквивалентно 110 объектам.

Потребность в плавательных бассейнах при нормативе 750 м2/10 тыс. жителей составит 9,5 тыс. м2 зеркала воды всех бассейнов, что при среднем размере бассейна 200м2, составляет 48 объектов.

Общая потребность в плоскостных сооружениях при нормативе 19,5 тыс. м2/10тыс. жителей определяется в 245 тыс. м2.

Массовое распространение объектов физкультуры и спорта (все они небольших размеров) позволит разместить их равномерно по всему городу, и тем самым, сделать их рядовыми объектами повседневного пользования, максимально приближенными к местам проживания населения.

Сроки реализации этих рекомендаций будет зависеть не только от финансовых возможностей муниципального образования, но и от организации их деятельности – будут ли они работать, как социальные объекты, или на коммерческой основе (самоокупаемость).

#### Торговля и общественное питание

Торговля и общественное питание из всех сфер обслуживания имеет самую разветвленную сеть стационарных объектов обслуживания, составляющую по предприятиям торговли 151 объект и по предприятиям общественного питания – 38 объектов.

Однако, обеспеченность торговой площадью магазинов составляет лишь60% от нормативной. В городе отсутствуют специализированные магазины, торговые комплексы, отвечающие современным требованиям и нормам.

Аналогичная ситуация наблюдается и с предприятиями общественного питания.

Основными мероприятиями по развитию торговой сети на перспективу является, прежде всего, размещение объектов мелкорозничной торговли по всему городу. Эффективно размещение торговых предприятий в первых этажах жилых зданий (встроено–пристроенных) по периметру жилых кварталов, выходящих на основные улицы города. Не исключено, в отдельных случаях, размещение мелких торговых предприятий и внутри жилых кварталов.

При определении потребности в предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания применение нормативов не целесообразно, в связи с тем, что большая их часть представляет собой частные предприятия, развитие которых определяется, прежде всего, рыночными законами и связано со спросом населения.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения.

#### Предприятия коммунального хозяйства

Потребность в гостиницах для населения города при нормативе 6 мест/1тыс. жителей, составит порядка 750 мест (2,0 – 2,5 га, в зависимости от размеров новых гостиниц).

Размещение их предусматривается на базе вновь организуемого общегородского центра на пересечении улиц Советской и Первомайской, а также в пешеходной зоне, в районе набережной р.Волги.

Перспективная потребность в банях, исходит из удельного веса жилого фонда (населения), не обеспеченного ванными и из нормативного числа помывок этой части населения, и определяется в 630 мест.

В части обеспечения противопожарной службой, проектом определена потребность в пожарных автомобилях в количестве 18 единиц на население города. Существующая материально-техническая обеспеченность противопожарной службы не соответствует нормативам. Периферийные части города недостаточно обеспечены противопожарным водоснабжением.

Новый автовокзал настоящим проектом предлагается к размещению в районе Пионерская, напротив Хлопкопрядильной фабрики. (3га).

Настоящим проектом, в качестве основной площадки, для размещения нового городского кладбища выбрана площадка площадью 30 га на территории Чебоксарского района, за пределами городской черты.

Ниже приводится укрупненный расчет потребности в учреждениях и предприятиях культурно-бытового обслуживания населения города, который произведен на основе СН и П 2.07.01-89 и «Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры от 19 октября 1999г №1683-р.

Расчет носит ориентировочный характер и имеет целью, прежде всего, определение потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий города.

Территории для объектов культурно-бытового обслуживания должны быть зарезервированы, а их конкретное использование может меняться, в зависимости от возникшей потребности в различных видах обслуживания.

##### Потребность в учреждениях и предприятиях социальной инфраструктуры г.Новочебоксарска

###### Таблица №36

| Наименование учреждений и предприятий социальной инфраструктуры | Единица измерения | потребность на расчетный срок | Площадь земельных участков в га |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения общегородского значения |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 13 | 0,7 |
| Детские дома-интернаты(от 4до 17 лет) | место | 378 | 1,8 |
| Средние специальные учебные заведения(по заданию на проектирование) | учащиеся | 2016 | 3,6 |
| Дом пионеров и школьников | место | 790 | 1,4 |
| Станция юных техников | место | 216 | 0,8 |
| Станция юных натуралистов | место | 96 | 0,5 |
| Станция юных туристов | место | 96 | 1,6 |
| Туристические гостиницы | место | 180 | 1 |
| Туристические базы | место | 100 | 0,8 |
| Мотели | место | 96 | 1,2 |
| Кемпинги | место | 80 | 1,1 |
| Клубы | место | 10080 | 3,2 |
| Лектории | место | 252 | 0,4 |
| Учреждения общегородского значения |
| Музеи | объект | 2 музея | 04 |
| Выставочный зал | объект | 1 объект | 0,4 |
| Кинотеатры | место | 3150 | 1,8 |
| Городские массовые библиотеки | тыс.ед. хранения читатель. место | 504 252 | 1,5 часть встроенные |
| в том числе : для взрослых ; | объект | 10 библиотек |  |
| для детей . | объект | 4 библиотеки |  |
| Центральная городская библиотека | тыс.ед. хранения читатель. место | 39 39 | 0,8 |
| Магазины продовольственные | кв м торг. площади | 12600 20 объектов | 3,5 часть встроенные |
| Магазины не продовольственные | кв м торг. площади | 22680 12 объектов | 3,5 часть встроенные |
| Рыночные комплексы | кв м торг. площ. | 5000 | 3,5 |
| Предприятия общественного питания | место | 4032 | 2,0 часть встроенные |
| Предприятия бытового обслуживания в том числе : | рабочее место | 882 | 1,2 часть встроенные |
| непосредственного обслуживания | рабочее место | 378 |  |
| предприятие выполнения заказов | рабочее место | 504 |  |
| Учреждения общегородского значения |
| Прачечные | кг белья в смену | 13860 | встроенные |
| Фабрики-прачечные | кг белья в смену | 13860 | 0,7 |
| Фабрики-химчистки | кг вещей в смену | 932 | 0,4 |
| Отделения банков | 1 операционная | 12 касс | 1,4 |
| Отделения и филиалы сбербанка | Касса 1 операционная | 60 кассы. | 1,0 часть встроенные |
| Городские суды | касса рабочее место | 6 судей | 1,0 часть встроенные |
| Юридические консультации | рабочее место | 42 юриста-адвоката | встроенные |
| Нотариальная контора | рабочее место | 6 нотариусов | 0,3 |
| Пожарное депо | пожарный автомобиль | 18 авто . 4 объекта | 3,6 |
| Гостиницы | место | 756 | 1,2 |
| Общественные уборные | прибор | 126 | встроенные |
| Кладбище традиционного захоронения | - | 30,24 га | 30,2 |
| бюро похоронного обслуживания | объект | 1 объект | 0,2 |
| дом погребальных обрядов | объект | 1 объект | 0,2 |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв м зеркала воды | 2520 | 1,8 |
| Спортивные залы общего пользования | кв м площади пола | 7560 | 2,2 |
| Итого по учреждениям общегородского значения (округленно): |  |  | 77,4 |
| Учреждения жилых районов |
| Аптеки (встроенные) | объект | 3 | встроенные |
| Клубы | место | 2520 | встроенные |
| Библиотеки | тыс.ед. хранения | 252 | встроенные |
| в том числе : | читатель. место | 126 |  |
| для взрослых ; | объект | 12 объектов | встроенные |
| для детей . | объект | 4 объекта | встроенные |
| Кинотеатры | место | 2520 | 3 |
| Дом пионеров и школьников | место | 240 | 0,8 |
| Магазины продовольственные | кв м торг. площади | 8820 12 объектов | 1,2 часть встроенные |
| Магазины непродовольственные | кв м торг. площади | 3780 12 объектов | 5,5 часть встроенные |
| Предприятия общественного питания | место | 1008 20 объектов | 1,0 часть встроенные |
| Предприятия бытового обслуживания в том числе : | рабочее место | 252 3 объекта | 0,3 часть встроенные |
| непосредственного обслуживания | рабочее место | 252 | - |
| Бани | место | 630 3 бани | 0,6 |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 1260 3 объекта | встроенные |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 504 3 объекта | встроенные |
| Спортивные залы | кв м площ. пола | 4700 | 1,2 |
| Бассейны крытые | кв м зеркала воды | 1300 | 2 |
| Бассейны открытые | кв м зеркала воды | 1890 | 2 |
| Зона спортивных сооружений жилого района | га | 38 га (12+12+14) | 38 |
| И т о г о : Округленно |  |  | 55,6 56,0 |
| Учреждения микрорайонов |
| Детские Дошкольные Учреждения | место | 6930 | 27,0 |
| Общеобразовательные школы | место | 18522 | 74,0 |
| Аптеки (встроенные) | объект | 10 объектов | объект на микрорайон |
| Клубные помещения | место | по заданию | встроенные |
| Магазины продовольственные | кв м торг. площади | 4410 | 0,5 га часть встроенные |
| Магазины непродовольственные | кв м торг. площади | 2520 | 0,5 га часть встроенные |
| Предприятия общественного питания | место | 1008 | 1,2 га часть встроенные |
| Приемные пункты прачечных | кг сухого белья в смену | 10080 | встроенные |
| Предприятие химчистки | кг вещей в смену | 504 2 объекта | 0,1 га на объект |
| Спортивные площадки | га | 38 | 38 га |
| Пункт приема вторичного сырья | объект | 6 объектов | 0,06 га |
| Общественные уборные | прибор | 126 приборов | встроенные |
| Итого: Округленно |  |  | территории учтены в плотности "брутто"микрорайона |

Проектом отмечается, что принятая ранее в отечественном градостроительстве концепция ступенчатого построения системы культурно-бытового обслуживания исходила, в основном, из принципа территориальной близости объектов к местам расселения.

Анализ планировочного развития городов показывает, что процессы формирования структуры города и размещение объектов обслуживания, на самом деле, более сложны и многообразны, что связано, прежде всего, с усложнением функций выполняемых городом, и ростом подвижности населения.

Настоящий генеральный план предлагает совершенствовать и развивать систему культурно-бытового обслуживания, в соответствии с принятым в проекте каркасом градостроительной системы.

Общегородская разветвленная система обслуживания будет состоять из многофункционального городского центра и подцентров локального значения в каждом жилом районе города.

На пересечении ул. Пионерской и ул. Советской генпланом предусматривается создание центра, в состав которого включены административные здания, бизнесцентр, торговые и учебные заведения. Центр граничит с Ельниковским парком; он имеет удобные пешеходные и транспортные связи с существующим центром, с жилыми районами, промышленной зоной, зоной отдыха.

Большое композиционное значение для города имеет оформление въезда в город со стороны г. Чебоксары. Здесь предусматривается формирование въездной площади с ориентацией на нее зданий административного, культурного, просветительского, торгового назначения.

Основой пространственной композиции селитебной зоны новых районов явиться система подцентров, которые будут размещаться на городских магистралях и пешеходных направлениях, с включением объектов первичного культурно-бытового обслуживания (КБО, магазины, предприятия питания и пр.).

Подцентры обеспечены транспортными и пешеходными связями между собой, жилой зоной, центром города и зонами отдыха.

С целью улучшения культурно-бытового обслуживания трудящихся промышленно-коммунальных зон города, проектом предусматривается организация центров обслуживания этих зон, с размещением в них предприятий торговли общественного питания, мастерских срочного ремонта, почты, связи и пр.

## 9.7. Зеленые насаждения

#### Условия произрастания

Город Новочебоксарск по лесорастительному районированию расположен в Приволжском дубравно-лесостепном районе.

К востоку от города сохранился массив уникальных нагорных дубрав, некогда покрывавших почти всю территорию Чувашии. Чистые дубравы занимают ограниченную площадь. Как правило, в дубравах имеется примесь липы, клена, ильма. Подлесок довольно густой из лещины, бересклета, крушины, рябины, яблони, калины, черемухи. В напочвенном покрове преобладает разнотравье.

Почвенный покров в районе города представлен, в основном, дерново–среднеподзолистыми почвами в сочетании с дерново- слабоподзолистыми почвами. Местами по рекам и ручьям встречаются дерново-пойменные почвы. На территории города имеются также участки перерытых и насыпных почв.

При освоении под зеленые насаждения почвы подзолистого ряда нуждаются во внесении значительных количеств органических и минеральных удобрений.

На территории города имеются овраги, карьеры и отвалы.

В целом природные условия района расположения города вполне благоприятны для произрастания широкого ассортимента деревьев и кустарников.

#### Современное положение

В настоящее время площадь насаждений общего пользования в городе составляет 135,0 га ,в том числе:

1. Сад со спортивными сооружениями по ул. Винокурова 7,0 га

2. Парк КиО «Ельниковская роща» 128,0 га

Итого: 135,0 га

Обеспеченность насаждениями общего пользования 10,7 м2/чел. при нормативе по СНиП’у 2.07.01 – 89* - 16м2/чел.

Парк культуры и отдыха «Ельниковская роща» является единственным лесным массивом в пределах города, представляющим собой остатки уникальных нагорных дубрав. Насаждения сомкнутые, с большим преобладанием дуба черешчатого (возраст 250 лет, отдельные экземпляры – 300 лет), сопутствующие породы: клен остролистный, липа, осина, вяз – первый ярус. Во втором ярусе – сопутствующие породы и дуб в более молодом возрасте, третий ярус – лещина, четвертый – редкие, одиночные кусты бересклета, шиповника.

Из общей площади 128 га лесные земли занимают 90 га (70% территории).

Неблагоприятно воздействуют на природные комплексы парка следующие факторы:

неблагоприятная экологическая обстановка в городе, высокая рекреационная нагрузка в летнее время (до 60 – 100 чел/га), вытаптывание травяного покрова.

Насаждения специального назначения в городе представлены уличным озеленением, которое достаточно развито.

Коллективные сады в горчерте размещены почти целиком в санитарно-защитной зоне «Химпрома».

#### Проектное решение

Система зеленых насаждений развивается в соответствии с общим архитектурно-планировочным решением территории города. Проектом предусматривается увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, а также организация насаждений специального назначения – закладка питомника древесно-кустарниковых пород и цветочно-оранжерейного хозяйства, озеленение санитарнозащитных зон промпредприятий.

Проектом предлагается благоустройство существующих насаждений общего пользования, в частности, для парка КиО «Ельниковская роща» рекомендуется организовать индивидуальную защиту деревьев на участках, подвергающихся усиленному вытаптыванию; некоторое увеличение числа дорожек с усовершенствованным покрытием для более равномерного размещения посетителей; усиление режима охраны парка; разработка проекта восстановления природного комплекса; привлечение общественности к охране и благоустройству парка.

В период расчетного срока на территории Ельниковской рощи проектируется организация дендропарка на площади около 40 га.

На расчетный срок предусматривается закладка следующих зеленых устройств общего пользования:

|  |  | га |
| --- | --- | --- |
|  | Бульвар на прогулочной набережной р. Волги | 18,0 |
|  | Сквер и бульвар, примыкающие к прогулочному бульвару | 4,0 |
|  | Бульвары в районе существующей 2х – 4х этажной застройки | 4,0 |
|  | Бульвар в Ельниковском овраге | 35,0 |
|  | Сад со спортом в районе существующей многоэтажной застройки | 4,0 |
|  | Сквер в районе первоочередной многоэтажной застройки | 2,0 |
|  | Итого: | 67,0 |

То есть площадь насаждений общего пользования на расчетный срок составит 202,0 га, т.е. по 16 м2/чел.

Все зеленые устройства общего пользования соединяются между собой уличным озеленением.

На расчетный срок проектируется закладка насаждений специального назначения, в том числе: питомник древесно-кустарниковых пород площадью 38 га, цветочно-оранжерейное хозяйство площадью 5 га (размещаются южнее дер. Ольдеево); озеленение на территориях СЗЗ промпредприятий на площади 50 га.

На I очередь планируется благоустройство существующих насаждений общего пользования, а также организация новых зеленых устройств:

I. Насаждения общего пользования

|  |  | га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бульвар на прогулочной набережной р. Волги | 18,0 |
| 2 | Бульвар в Ельниковском овраге | 35,0 |
|  | Итого: | 53,0 |

II. Насаждения специального назначения

|  |  | га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Питомник древесно-кустарниковых пород | 10,0 |
| 2 | Цветочно-оранжерейное хозяйство | 2,0 |
|  | Итого: | 12,0 |

Площадь насаждений общего пользования на Iочередь составит 160 га, т.е. по 
12,9 м2/чел.

До тех пор, пока питомник не вступит в строй, посадочный материал рекомендуется получать из питомников г. Чебоксары, привозить из леса и из других питомников.

Ассортимент деревьев и кустарников для различных зеленых устройств, в том числе дендропарка, может быть предложен Чебоксарским филиалом Главного ботанического сада РАН.

#### Ландшафтно-рекреационные ресурсы

Ландшафтно-рекреационными ресурсами на территории города являются насаждения общего пользвания, в частности, ПКиО «Ельниковская роща».

За пределами города наиболее пригодными для рекреации являются массивы коренных хвойных лесов Левобережья – леса природных парков (в перспективе – национальный парк «Заволжье») и коренные широколиственные леса, расположенные в зеленой зоне Новочебоксарска, Чебоксар, Мариинского Посада. Кроме того, к этим территориям отнесены новообразованные острова и песчаные косы, являющиеся отличными пляжами и позволяющие организовать здесь зоны отдыха.

Пригодны для рекреации (в основном для кратковременного отдыха) коренные леса, нарушенные многочисленными мелкими рубками и вторичные мелколиственные и смешанные леса, а также поймы рек и живописные ландшафты овражно-балочных комплексов.

Относительно пригодны для рекреации (главным образом, для сбора грибов и ягод) многочисленные старые и свежие вырубки и заболоченные территории.

## 9.8. Рекреация, туризм

#### Туризм

Современная индустрия туризма является одной из высокодоходных отраслей хозяйства, оказывающей стимулирующее воздействие на все сектора экономики.

Однако, на уровне муниципального образования планирование развитие туризма и формирование соответствующих программ ограничены потенциалом данной территории – организационным, кадровым, финансовым, инфраструктурным и д.

В настоящее время в г. Новочебоксарске, молодом городе, крупнейшем промышленном и культурном центре Чувашии, туризм не развит в достаточной мере.

Имеется малое количество объектов туризма и туристского сервиса, отсутствуют базы отдыха, кемпинги, мотели.

В городе недостаточное количество отработанных туристских маршрутов.

Основными объектами, представляющими интерес для туристического обозрения, являются:

  - Краеведческий музей

  - Чебоксарская ГЭС

  - Собор Святого равноапостольного князя Владимира

  - Соборная площадь

  - Волжская набережная

Кроме того, в окрестностях г. Новочебоксарска имеются источники минеральных вод.

На базе вышеперечисленных достопримечательностей уже организованы туристические маршруты, которые со временем могут пополняться новыми.

В связи с тем, что город Новочебоксарск находится в непосредственной близости от столицы республики, - обладающей уникальным культурно-историческим потенциалом, в перспективе он может выступить в качестве подцентра туризма, что потребует поднять уровень его благоустройства, организовать сеть гостиничного хозяйства, деловых и торговых центров информационного общения и пр.

Кроме того, целый ряд отраслей города может быть ориентирован на обслуживание потока туристов.

Это сувенирное производство, легкая и пищевая промышленность, а также такие сферы обслуживания, как средства связи, медицинское и бытовое обслуживание.

Необходимо отметить, что при создании сферы туризма организуется большое количество рабочих мест – в среднем на каждых 15 вновь созданных рабочих мест – одно приходится на данную отрасль.

#### Рекреация

К настоящему времени удовлетворение потребностей населения в отдыхе в значительной степени утратило свой общественный характер, он все больше реализуется в индивидуальном порядке.

Прежде всего, это коллективные садоводства. Несмотря на свое многофункциональное назначение (второе жилье, подсобное сельское хозяйство), дачный участок остается популярным местом отдыха городского населения.

Для организации зон кратковременного и длительного отдыха в пределах городской черты рекреационных ресурсов нет.

В связи с отсутствием удобных участков для отдыха у воды на правом берегу и построенными дорогами по плотине через р. Волгу, для города открыта возможность более активного размещения учреждений кратковременного отдыха в левобережной части района, в национальном парке «Заволжье». Здесь предлагается организовать пляжи, использовать заливы, образовавшиеся в результате подъема воды р. Волги.

Организация зон кратковременного и длительного отдыха предлагается проектом и в Мариинско-Посадском районе – с использованием коренных дубовых лесов, примыкающих к реке Цивиль.

Существующие коллективные сады, расположенные в санитарно-защитной зоне очистных сооружений канализации и «Химпрома», проектом предлагается выносить в безопасную зону на территории Чебоксарского района.

Для организации отдыха населения города, на перспективу, наряду со сложившимися районами отдыха горожан – «Ельниковский парк», «Ельниковский овраг», набережная, спортивный парк, проектом предлагается организация системы зеленых бульваров, которые, наряду с транспортными магистралями, объединяют между собой различные функциональные зоны города и служат экологическими коридорами.

В районе острова Казин организация отдыха горожан и размещения пляжа не предусматривается, в виду того, что территория острова является заповедной зоной.

## 9.9. Основные направления формирования производственной зоны города

Производственная и коммунальная зона города Новочебоксарска начала формироваться после принятия Постановления Правительства о развитии химической промышленности, положившего начало проектированию химического комбината и нового города.

В 1960 году началось строительство предприятия "Химпром". О масштабе гиганта химии тяжелого органического синтеза убедительно свидетельствует, например, площадь территории, равная почти 4-м квадратным километрам и численность работающих – около 10 тысяч человек.

Одновременно со строительством "Химпрома" начали возводиться другие объекты: Завод железобетонных конструкций, Завод строительных материалов, Домостроительный комбинат, ТЭЦ – 3 и другие сопутствующие производственно - коммунальной зоне предприятия и организации.

В 1968 году началось строительство второго крупного объекта производственной зоны – Чебоксарской ГЭС, важного объекта энергетики установленной мощностью 
1,4 млн.кВт, завершающей волжский каскад гидроэлектростанций.

Сложившийся в настоящее время промышленный район с размещаемыми в нем промышленными предприятиями и коммунальными организациями, занимающий около 
25 % территории города, во многом определяет форму и направление развития города, оказывает большое влияние на все сферы городской жизнедеятельности.

Профильное промышленное предприятие города – "Химпром" размещается в южной части города на расстоянии 3-4 км от жилой застройки. Остальные предприятия и организации размещаются, в основном, между "Химпромом" и городской застройкой, образуя своего рода буферную зону между жильем и промышленностью.

Коммунально-складские территории характеризуются большой раздробленностью землепользования (около 40 участков). Общее количество субъектов пользования этими территориями порядка 200 юридических лиц. К ним относятся предприятия и организации оптовой торговли, автосервиса, снабжения, сбыта, заготовок и коммунального хозяйства.

В таблице № 37 приводятся ориентировочные данные о территориях, занимаемых промышленными предприятиями и коммунально-складскими организациями города на исходный год и проектный период.

Территории промышленных предприятий по сравнению с исходным годом могут увеличиться на 15-16 %, коммунально-складских – на 18-19 %. Общий территориальный рост промышленной и коммунально-складской зоны предполагается в размере 18 %.

Из района жилой застройки (улица Силикатная) на период расчетного срока (с 2010 года) предлагается вынести на другую площадку в границах этой же промышленной зоны завод строительных материалов.

На проектный период значительного увеличения территорий профилирующих предприятий города не предполагается.

На перспективу г. Новочебоксарск рассматривается в качестве современного промышленного центра и резервной площадки для размещения промышленных производств г. Чебоксары, которые предлагается размещать в пределах существующей промышленно-коммунальной зоны.

Новые предприятия и организации могут быть размещены в сложившейся промышленной и коммунально-складской зоне, за счет более эффективного использования существующих территорий.

В настоящее время в составе существующей промышленно-коммунальной зоны выявлено около 200 га неиспользуемых территорий, которые в перспективе могут рассматриваться, в качестве потенциальных площадок для инвестиционных проектов. При этом притягательным моментом для инвесторов может быть наличие развитой инженерной инфраструктуры.

Повышение эффективности использования территорий может быть достигнуто с помощью проведения инвентаризации существующих промышленных и складских предприятий, ликвидации несуществующих объектов, выявления и освоения резервных и неиспользуемых участков, в частности участков считавшихся ранее непригодными для застройки или неправильно используемых, а также занятых застройкой, не относящейся к промышленному району.

Проектное формирование промышленно-коммунальной зоны города строится в соответствии с общей планировочной организацией территории города, его архитектурно-пространственной структурой и совершенствуемой системой расселения.

Важным направлением градостроительного развития г. Новочебоксарска является вопрос сохранения, модернизации и развития промышленно-коммунальной зоны города, придания ей более эффективного, универсального характера.

К основным проектно-планировочным направлениям градостроительной реорганизации, совершенствования и развития промышленно-коммунальной зоны города относятся:

- Сохранение большей части существующих предприятий производственного назначения на своих территориях;

- Организация транспортных проездов к площадкам, обеспечение удобных связей с внешними путями, между собой и с местами расселения трудящихся;

- Создание производственных площадей административно-общественных центров, центров обслуживания в промышленных узлах;

- Упорядочение территорий промзоны с уточнением и закреплением границ площадок, использование освободившихся территорий в качестве резерва;

- Выявление неиспользуемых промышленных площадей и вовлечение их в хозяйственный оборот, с помощью временных ставок земельного налога на омертвленные земли;

- Создание новых мест приложения труда, за счет повышения плотности застройки и совершенствования функционально-планировочной организации промышленно-коммунальных территорий;

- Улучшение состояния окружающей среды, за счет ликвидации экологически опасных и ресурсоемких производств, санации сохраняемых и рекультивации высвобождаемых территорий, соблюдение на сохраняемых производствах экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон;

- Комплексное благоустройство, озеленение коммунально-производственных территорий.

В качестве примера, может быть интересен опыт Правительства Ленинградской области, которое решает вопросы перспективного развития промышленных зон с помощью привлечения на конкурсной основе агентств (девелоперских компаний) развития промышленных территорий.

Достаточно высокий уровень развития производственного потенциала города, значительные территории, занимаемые промышленными предприятиями и коммунально-складскими организациями, имеющиеся скрытые резервы территории в промзоне – все это свидетельствует о необходимости разработки для города специальной проектной работы по формированию и организации производственной зоны.

Промышленные и коммунальные территории

###### Таблица № 37

| № п/п | Наименование | Территории в границах МО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год 2010 год. | Расчетный срок 2025 год. |
|  |  | га | % | га | % |
| 2 | Чебоксарская ГЭС | 23,0 |  | 23,0 |  |
| 3 | ТЭЦ – 3 | 25,0 |  | 25,0 |  |
| 4 | Электрические сети | 1,4 |  | 1,4 |  |
| 5 | ОАО "Стройдеталь" | 4,8 |  | 4,8 |  |
| 6 | ОАО "Чуваштара" | 2,5 |  | 2,5 |  |
| 7 | ОАО НМФ | 3,3 |  | 3,3 |  |
| 8 | ОАО "Стройтехника" | 6,5 |  | 6,5 |  |
| 9 | ОАО "Элита" | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 10 | ОАО "Луч Пике" | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 11 | ОАО "фабрика Пике" | 27,5 |  | 27,5 |  |
| 12 | ОАО "Хлебозавод" | 2,4 |  | 2,4 |  |
| 13 | ОАО НМФ | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 14 | ОАО НЗСМ | 4,0 |  | 4,0 |  |
| 15 | ОАО "Железобетон" | 7,6 |  | 7,6 |  |
| 16 | ОАО "Нерудстром" | 37,0 |  | 37,0 |  |
| 17 | ОАО "Дорисс АБЗ" | 13,4 |  | 13,4 |  |
| 18 | ОАО НДСК | 22,6 |  | 22,6 |  |
| 19 | Новые промышленные площадки | 40,0 |  | 80,0 |  |
| 20 | Прочие предприятия | 70.0 |  | 90,0 |  |
|  | Коммунально-складские организации-всего | 683,0 | 13 | 733,0 | 14 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | РГУП "БОС" (очистные сооружения) | 133 | 2,6 | 133 | 2,6 |
| 2 | ОАО "Гидромеханизация" | 1,8 |  | 1,8 |  |
| 3 | ЗАО "Волгонефтехиммонтаж" | 6,7 |  | 6,7 |  |
| 4 | Новочебоксарские теплосети | 2,8 |  | 2,8 |  |
| 5 | Гаражный кооператив "Гранит" | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 6 | ОАО ПАТП | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 7 | ЗАО ГАТП | 8,7 |  | 8,7 |  |
| 8 | Новые коммунально-складские территории | 60,0 |  | 100,0 |  |
| 9 | Новые авто гаражи, боксы и манежи | 15 |  | 26 |  |
| 10 | Прочие коммунально-складские организации | 445,0 |  | 444 |  |
| Промышленные и коммунальные территории - всего | 1333 | 26 | 1423 | 28 |
| в процентах к исходному году | 5114 | 109 | 5114 | 118 |
| Территория в границах существующей городской черты |  | 100 |  | 100 |

# 10. Транспортная инфраструктура

В проекте рассматривается современное состояние транспортной системы и программа инвестиционных решений для обеспечения координированной работы различных видов транспорта. Хорошее транспортное сообщение ускоряет развитие экономики города, свободы передвижения пассажиров и грузов. Транспортный комплекс г. Новочебоксарска объединяет предприятия и организации городского автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, речного транспорта, грузового железнодорожного транспорта, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и экономики.

## 10.1. Внешний транспорт

Размещение города в непосредственной близости от столицы Республики оказало влияние на развитие транспортной системы.

В Чебоксарском районе развиты все виды путей сообщения, обеспечивающие связь г.Новочебоксарска с транспортной сетью Республики, РФ и г. Чебоксары:

Федеральные дороги «Волга» с Западным и Восточным подъездом к г.Чебоксары и «Вятка» – основной транспортный каркас Республики;

- Подъездная железная дорога Новочебоксарск - Чебоксары 2 выходит на ж/д линию Чебоксары - Канаш и далее на магистральную сеть железных дорог;

- Размещение города на берегу Чебоксарского водохранилища, являющегося частью Волго-Балтийской системы, является благоприятным фактором для осуществления грузовых и пассажирских перевозок водным транспортом и для организации зон отдыха и развития пригородной зоны;

- Аэрокомплекс Чебоксары, включающий аэропорт, аэронавигацию и авиакомпанию, расположен в г. Чебоксары в непосредственной близости от г. Новочебоксарска и является источником повышенного уровня шума в городе. Вопрос дальнейшего функционирования аэропорта требует кардинального решения на федеральном и республиканском уровнях для осуществления безопасности полетов и населения.

### 10.1.1. Автомобильные дороги и автотранспорт

##### Современное состояние

Западнее г. Новочебоксарска построена автодорога Федерального значения «Вятка» по нормативам 1 технической категории. По автодороге «Вятка» (Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар) обеспечивается кратчайший выезд из города в южном направлении на автодорогу «Волга» и далее на «Цивильск – Ульяновск», в северном – по телу плотины Чебоксарской ГЭС в Заволжье и в Республику Марий Эл на Йошкар-Олу.

На пересечении а/д «Вятка» с железной дорогой Чебоксары 2 – Новочебоксарск построен путепровод.

Транспортное сообщение г. Новочебоксарска с г. Чебоксары осуществляется по маршруту Чебоксары - Новочебоксарск. Общегородская магистраль, соединяющая Ново- чебоксарск со столицей Республики, ул. Советская пересекает а/д «Вятка». На
пересечении завершено строительство транспортной развязки по типу «Клеверный лист».

С юго-востока к г. Новочебоксарску подходит основная республиканская дорога Кугеси – Атлашево – Новочебоксарск, 3 технической категории. Интенсивность движения 1,7 тыс. ед. С этой дороги осуществляется выезд на республиканские дороги «Атлашево – Камаево» и далее в восточном направлении на а/д «Марпосад – а/д «Волга». Прямого автодорожного кратчайшего сообщения г. Новочебоскарск и г. Марпосад, между которыми протекает р. Цивиль и отсутствуют дороги, не осуществляется.

#### Технико-экономическая характеристика существующих автодорог

###### Таблица № 38

| Наименование | Протяжение (км.) | Средне суточная интенсивность движения тыс ед | Ширина земляного полотна | Ширина проезжей части | Кате-гория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральные дороги |
| Вятка (Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар) на уч-ке км. 0-км 19,1 | 19,1 | 3,3 – 11,0 | 22,5 – 28,5 | 13 - 19 | I | 8,1 км гор. автомагистраль |
| «Вятка» участок от а/д «Вятка» до выхода на а/д «Волга» | 11,3 | 4,5 | 15 | 9 | II |  |
| Основные территориальные дороги |
| Кугеси – Атлашево - Новочебоксарск | 30,7 | 1,7 | 12 | 8 | III |  |
| «Волга» – Шорчекасы - Атлашево | 15,9 | 0,5 | 10 | 6-7 | IV |  |
| «Вятка» – Сосновка | 15,9 | 1,4 | 10 | 6-7 | IV | Заволжье |

Населенные пункты Чебоксарского района, расположенные в непосредственной близости к г. Новочебоксарску, но за городской чертой, связаны между собой и с городом прочими территориальными дорогами 4-5 технической категории.

Новочебоксарск имеет развитые автобусные маршруты.

Автовокзал в г. Новочебоксарске расположен на ул. Винокурова в центре города в приспособленном помещении. Санитарные нормы размещения автовокзала не соответствуют нормативным требованиям, большое скопление народа и транспорта несовместимы с расположенными рядом школой, домами.

От автовокзала организовано пригородное автобусное сообщение в Кугеси, Цивильск и др. и междугородные маршруты в райцентры Алатырь, Батырево, Ибреси, Канаш, Козловка, Кр. Четаи, Ядрин, Шумерля, Урмары, Яльчики, Аликово, в соседские области и в города Казань, Свияжск, Волжск, Йошкар-Ола, Дзержинск, Лысково, Звенигово и др.

Маршрутная сеть обслуживается в основном Новочебоксарском ПАТП РГУП «Чувашавтотранс».

Количество автобусов на пригородных маршрутах – 67ед.

Перевезено пассажиров в год на пригородных маршрутах – 12,5млн. пасс.

Количество автобусов на междугородных маршрутах – 19ед.

Перевезено пассажиров в год на междугородных маршрутах – 0,3млн. пасс.

Объем пассажирских перевозок от автовокзала г. Новочебоксарска – 1,5млн. Пасс.

Между городом Новочебоксарск и г. Чебоксары организовано регулярное автобусное сообщение по 15 маршрутам автобусов и маршрутных такси.

Ежедневно на указанные маршруты выходят около 210 машин пассажиро-вместимостью 13-110 мест. Средний интервал движения между городами — 35 секунд. При этом автобусов среднего и большого класса вместимостью от 40 до 110 мест работает 33-40 едениц, то есть 19-20%. Основная масса автобусов представлена малым классом: 13-20 мест, их общая провозная способность оценивается в 3-3,5 тыс. пассажиров.

##### Проектные решения

Федеральной программой предусматривается развитие двух транспортных коридоров по территории Республики Чувашия, которые пройдут также по территории Чебоксарского района в непосредственной близости от Новочебоксарска.

Транспортные коридоры можно рассматривать в качестве ресурса для подъема экономики, оживления всех видов связей, повышения деловой активности населения.

- Трансъевропейский коридор Европа – Москва – Нижний Новгород – Казань – Урал.

В центральный участок этого коридора войдет а/д «Волга», ж/д магистраль Нижний Новгород – Канаш – Казань и Волго-Балтийская водная система.

- Российский транспортный коридор Сыктывкар – Киров – Йошкар-Ола – Чебоксары – Ульяновск – Волгоград пересекает широтные коридоры северный и «запад – восток».

Автодорога «Вятка» в перспективе будет участком Российского коридора по которому намечено осуществлять перевозку грузов из северных районов в южные.

Проектные предложения по сети внешних дорог намечены в соответствии с «Программой совершенствования и развития сети автодорог Чувашской Республики до 2020г», разработанной ОАО Саратовского Гипродор НИИ, 2001г.

Подходы к г. Новочебоксарску основных автодорог сохраняются.

Проектом отмечается необходимость использования на пригородных и междугородных маршрутах автобусов повышенной комфортности.

Для обслуживания пассажиров необходимо строительство автовокзала на ул.Пионерской восточнее Хлопкопрядильной фабрики.

### 10.1.2 Железнодорожный транспорт

##### Современное положение

Железнодорожный комплекс – важнейшая часть транспортного комплекса Республики Чувашия.

Перевозку грузов и пассажиров по территории Чувашской Республики осуществляют два отделения Горьковской железной дороги – Муромское (обслуживают участок Канаш – Шумерля) и Казанское (обслуживает все прочие станции Чувашской Республики).

Транзитные магистральные железные дороги через г. Новочебоксарск не проходят. Ближайшие крупные ж/д узлы – г. Канаш и г. Чебоксары. Через г. Канаш проходят две транзитные магистральные железные дороги:

- участок ж/д Москва – Нижний Новгород – Канаш – Казань – Екатеринбург – двухпутная ж/д, соединяющая Европейскую часть России с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком;

- участок ж/д Красный узел (Саранск) – Канаш – Чебоксары – однопутная ж/д, соединяющая Чебоксары с общей сетью ж/д страны. Участок примыкает к ж/д магистрали Москва-Казань, на узловой станции Канаш.

По направлению Канаш – Чебоксары осуществляется связь столицы Республики - г.Чебоксары с другими станциями Республики и выезд на общую магистральную сеть России. Протяжение однопутного участка Канаш – Чебоксары – 101 км, вид тяги – тепловозная.

Чебоксарский железнодорожный узел, включающий и ж/д станцию Новочебоксарск, расположен на тупиковой ж/д линии Канаш – Чебоксары. В комплекс устройств железнодорожного транспорта входят пассажирская ст. Чебоксары, Чебоксары 2 с механизированной сортировочной горкой, подъездная железнодорожная ветка Чебоксары – Новочебоксарск, протяженностью 27 км, со станциями Промышленная, Лапсары, Гремячево и Новочебоксарск.

В комплекс устройств железнодорожного транспорта на территории г.Ново- чебоксарска входят:

- Промышленная ветка обеспечивает связь предприятий г. Новочебоксарска с железнодорожной сетью общего пользования.

Железнодорожные пути эксплуатируются 19 Канашской дистанцией пути.

- Станции Новочебоксарск и ст. Промышленная.

Ст. Новочебоксарск – тупиковая, грузовая II класса, расположена восточнее ОАО «Химпром» в стороне от общей сети железных дорог. Формирование составов в г.Ново- чебоксарск осуществляется на ст. Канаш. В промзоне г. Новочебоксарска к ж/д станции примыкают подъездные пути ОАО «Химпром», ТЭЦ-3, предприятий и баз стройиндустрии.

Пресечения городских дорог с подъездными путями организованы в одном уровне. В пределах города расположено 9 переездов.

Ж/д переезды являются потенциально опасными участками на автодорогах.

На 12 км перегона Чебоксары – Новочебоксарск по трассе федеральной автодороги «Вятка» построен путепровод. Автодорожный проезд в верхнем уровне.

Более 60 % грузовой работы железнодорожного транспорта Республики приходится на ст. Чебоксары и Новочебоксарск.

В структуре выгрузки преобладают строительные грузы на ЖБК, нефтепродукты с Урала, Уфы и др., химикаты для Новочебоксарского ОАО «Химпром», промышленное сырье для машиностроения, контейнерные грузы.

В настоящее время в структуре вывозимого потока наибольший удельный вес занимают строительные грузы с ЖБИ и ЖБК за пределы Республики (23 %) и лом черных металлов в Череповец (15 %), то есть железнодорожный транспорт остается доминирующим в перевозке грузов на большие расстояния. Небольшие объемы перевозок составляют нефтяные и лесные грузы (5% и 3%), группа с/х машин и пр.

##### Грузовая работа ст. Чебоксары и ст. Новочебоксарск

тыс. тонн

%%

###### Таблица № 39

| Станция | Отправление | Прибытие |
| --- | --- | --- |
| Чебоксары | 310,7 37 | 1111,1 53 |
| Новочебоксарск | 306,4 37 | 218,4 10,2 |
| Всего по республике | 835,6 100 | 2092,3 100 |

Пассажирская железнодорожная станция в г. Новочебоксарске отсутствует.

Перевозки пассажиров обеспечиваются:

Поездом «Чувашия» сообщением Чебоксары – Москва с ежедневным отправлением;

Пригородным поездом Чебоксары – Канаш (4 рейса в сутки), обслуживающим населенные пункты, тяготеющие к ж/д линии.

#### Выводы по железнодорожному транспорту

Потерю железнодорожным транспортом позиций на рынке транспортных услуг в республике можно объяснить следующими обстоятельствами:

- Изменение структуры транспортных услуг в пользу более конкурентоспособного автомобильного транспорта, что подтверждается тенденциями рынка транспортных услуг России и мирового рынка;

- Негативные тенденции в развитии самого железнодорожного транспорта: неудовлетворительное качество услуг и рост тарифов на железнодорожные перевозки в связи с увеличением эксплуатационных расходов на предприятиях железнодорожного транспорта;

- Неудовлетворительное состояние инфраструктуры железнодорожного транспорта;

- Недостаточная пропускная способность однопутной линии Канаш – Чебоксары;

##### Основные проблемы ж. д. транспорта

- Необходимость увеличения грузоперевозок и связанное с этим обновление вагонного парка, механизация погрузо-разгрузочных работ, развитие инфраструктуры железной дороги - грузовых терминалов, контейнерных площадок. Необходимость строительства путепроводов на пересечениях ж/д линий с основными автодорогами района.

- Отсутствие в г. Новочебоксарске ж/д подъездов к предприятиям, расположенным вдоль р. Волга, что является отрицательным фактором для организации перевалки грузов;

- Пересечения ж/д подъездов с городскими дорогами организованы в одном уровне, что может быть причиной пробок на дорогах, и не обеспечивает безопасность движения.

##### Проектные решения

Электрификация ж/д линии Саранск – Канаш – Чебоксары и строительство второго пути на участке Канаш – Чебоксары в перспективе будет способствовать повышению деловой активности, увеличению пассажироперевозок и грузоперевозок.

Проектом не исключается на перспективу перевод ж/д подъезда Чебоксары – Новочебоксарск в сеть общих железных дорог. На перспективу пассажирские железнодорожные перевозки из г. Новочебоксарска будут осуществляться со ст. Чебоксары I и ст. Канаш.

Ж/д вокзал и станция могут быть размещены на ж/д линии восточнее промышленно-коммунального района за пределами жилой застройки.

Существующие подъездные пути в Новочебоксарске сохраняются;

##### Предусматривается:

- Продолжение ж/д подъезда от базы ОАО «Химпром» к базе «Нерудстром» и к порту АО «Железобетон»;

- Строительство многофункционального терминала с контейнерными площадками с ж/д подъездом в районе нового грузового порта в устье р. Цивиль;

В соответствии с действующими нормативами на автодорогах I-III категории железнодорожные переезды должны быть ликвидированы.

Проектом предусматривается строительство путепровода на пересечении ж/д подъезда Чебоксары 2 – Новочебоксарск с автодорогой республиканского значения Новочебоксарск – Алтышево – Кугеси.

Отношение к сооружению железнодорожной магистрали, соединяющей Чувашскую Республику с Северной железной дорогой

В предыдущих работах (в т.ч. в Генеральной схеме развития ж/д транспорта СССР) предусматривались ж/д линия Чебоксары – Новочебоксарск – Йошкар-Ола и далее до Северной железной дороги и на перспективу по намечаемой ж/д перевозок «Белкомур» до Архангельска.

Обоснованием нового строительства был рост объема ж/д на север к порту Индига, перевозки леса с севера на юг и превращение тупиковой линии к ст. Чебоксары в транзитную по рекомендации ГО.

К настоящему времени изменилось следующее:

- Сократились значительно объемы грузоперевозок по ж/д магистрали;

- По плотине Чебоксарской ГЭС и через р. Волга в г. Новочебоксарск проходит федеральная автодорога «Вятка» (строится по I технической категории), соединяющая широтную а/д «Волга» с Йошкар-Олой и Сыктывкаром;

- Перевозки осуществляются по двум железнодорожным мостам восточнее и западнее Республики Чувашия;

Работает ближайший к Чувашии железнодорожный мост через р. Волгу в Республике Татарстан Зеленодольск – Нижне Вязовые, 84 км от г. Канаш. Грузоперевозки в северном направлении от г. Канаша могут быть пропущены по существующему ж/д мосту до ст. Йошкар-Ола и в перспективе до ст. Котельнич на Северной железной дороге;

Западнее Республики Чувашия в районе Нижнего Новгорода эксплуатируется ж/д мост через р. Волга;

Размещение в одном створе плотины Чебоксарской ГЭС, автодорожного моста по дороге «Вятка» и еще нового железнодорожного моста – противоречит требованиям чрезвычайных ситуаций по ГО;

Направление грузоперевозок по ж/д магистралям РФ изменилось. Основные грузопотоки осуществляются по направлению Запад - Восток;

Железная дорога, осуществляющая пропуск всех грузопотоков, имеет запас провозной способности.

Учитывая огромные материальные затраты на строительство железной дороги не только в пределах Чувашии, но и от плотины ГЭС до г. Йошкар-Ола, сложность подхода к г. Новочебоксарску (существующие нефте-газопроводы, овраги) и по территории Республики Марий-Эл, и пропуск железной дороги по телу существующего города с обеспечением необходимых уклонов при перепаде рельефа порядка 60 м с сооружением ж/д туннеля для выхода на плотину совместно с автодорогой «Вятка», в настоящее время нет веских оснований для строительства новой железной дороги.

Соотношение материальных затрат на новое строительство к транспортным потокам будет неоправданно велико и вряд ли окупится.

### 10.1.3. Водный транспорт

##### Современное состояние

Пассажирские перевозки в границах Ильинка – Козловка и транспортные услуги по грузовым перевозкам и обработке грузовых транзитных судов в акватории Чебоксарского, Куйбышевского и Нижнекаменского водохранилищ осуществляет Чебоксарский речной порт.

К порту приписаны пристани на р. Волга - Ильинка, Новочебоксарск, Марпосад, Козловка, а также Волжск, Звенигово, Йошкар-Ола.

Пассажирский флот обслуживает внутригородские, экскурсионные пригородные линии и междугородные пассажирские маршруты Москва – Нижний Новгород – Астрахань и Москва – Волгоград – Ростов на Дону и др.

В г. Новочебоксарске имеются пассажирский причал, Новочебоксарский грузовой район порта и грузовые причалы предприятий ОАО «Химпром», «Чувашавтодор» и «Нерудстром».

Грузовой район Новочебоксарского порта с причальными стенками длиной 208 м расположен в 3 км ниже Чебоксарской ГЭС. Предприятия, расположенные вдоль р. Волга, не имеют железнодорожных подъездов, что удорожает стоимость перевозки грузов в связи с необходимостью перевалки.

В настоящее время восстанавливается 2 км ж/д ветки к базе «Чувашавтодор».

Основные прибывающие водным транспортом грузы – инертные стройматериалы, песок, гравий, щебень и др., для дорожных и строительных организаций.

Транзитом по р. Волга на большегрузных судах компании «Волго – Танкер» проходит мощный поток наливных судов (сырая нефть, нефтепродукты) в порты Балтики, на северо-запад РФ для перегрузки на морские суда на экспорт.

##### Выводы:

За последние годы водный транспорт на рынке грузоперевозок утратил свое значение. Негативные последствия адаптации водного транспорта к рыночным условиям.

- снижение объема перевозок всей номенклатуры грузов;

- снижение объема перевозок пассажиров речным транспортом, ввиду снижения платежеспособности и роста тарифов;

- физическое и моральное старение флота и объектов транспортной инфраструктуры;

##### Проектные решения

Водный транспорт является одним из инфраструктурных потенциалов Чувашии. Чебоксары – порт пяти морей, т.к. связан с международной сетью водных путей.

В ближайшей перспективе ожидается стабилизация и постепенный рост спроса на перевозки, связанный с увеличением деловой активности и подвижности населения, что требует развития инфраструктуры транспорта и частного предпринимательства.

Расположение г. Новочебоксарска на р. Волге обуславливает участие водного транспорта в грузопассажирских перевозках.

##### Генеральным планом предусматривается:

- Реконструкция причальных стенок вдоль водохранилища в связи с намечаемым повышением уровня воды водохранилища;

- Новый грузовой порт в устье р. Цивиль восточнее г. Новочебоксарска;

- Общегрузовой терминал в районе порта;

- Железнодорожные и автодорожные подъезды к грузовому порту и терминалу; дноуглубление р. Волга и водохранилища;

- Формирование инвестиционных кустов с использованием водного пространства в Чебоксарском районе для организации зон отдыха, яхт – клубов и пр.

- Развитие регулярного пригородного сообщения из г. Новочебоксарска в г. Чебоксары и в населенные пункты и зоны отдыха, расположенные в бассейне р. Волги;

- Для возрождения флота и судоходства в соответствии с федеральной программой предусматривается модернизация инфраструктуры водного транспорта, реконструкция гидротехнических сооружений, береговых устройств, навигационного оборудования

- Техническое перевооружение и реконструкция торгово-пристанского хозяйства, реконструкция и обновление причальных устройств, механизация погрузо-разгрузочных работ;

- Внедрение новых форм коммерческого обслуживания клиентов;

- Развитие сервиса мирового уровня на объектах инфраструктуры для обслуживания местных, пригородных и междугорных туристских линий и обеспечение безопасного и комфортного судоходства.

### 10.1.4 Воздушный транспорт

##### Анализ современного состояния

Воздушный транспорт в Чувашской Республике в силу целого ряда причин занимает в структуре перевозок грузов и пассажиров очень незначительную величину.

Оператором аэропорта в г.Чебоксары является казенное предприятие Чувашской Республики «Аэропорт Чебоксары».

Аэропорт является гражданским аэропортом III класса. С 1996 года имеет статус международного и допущен к приему и отправке судов повышенной грузоподъемности.

Имеются две взлетно-посадочные полосы, расположенные параллельно с северо-востока на юго-запад. Главная ВПП размером 2500 х 65 имеет бетонное покрытие, южнее на 50 м расположена ГВПП –1 размером 1 500х100 м.

В 1990 г. осуществлялось 66 рейсов в пределах бывшего Союза, не считая местные. В иные сутки до 33 рейсов.

В 1995 году – 24 рейса, в настоящее время интенсивность полетов снизилась – 4 рейса в неделю (3 в Москву, 1 в Сургут). В аэропорту 3 исправных самолета, из них 2 работает на условиях аренды в Казани и Челябинске. Внутренние рейсы по Республике отсутствуют.

С аэродрома выполняются рейсовые, тренировочные, контрольные полеты, полеты по выполнению авиационных работ, учебно-тренировочные полеты.

##### Проблемы воздушного транспорта

- Проблема возрождения воздушного сообщения и выхода из кризисной ситуации заключается в решении вопроса о дальнейшем функционировании аэропорта;

- Проблема выноса аэропорта;

- Возрождение малой авиации.

##### Проблемы выноса аэропорта

Аэропорт расположен на территории города Чебоксары, в 8 км от центра города Чебоксары и в непосредственной близости от городской застройки г. Новочебоксарска.

Радионавигационные устройства расположены по оси ИВВП. Заход на посадку и взлет осуществляется над городской застройкой.

По оси полосы воздушного подхода, в зоне «Г», где уровень авиационного шума превышает допустимый нормами и не обеспечивается комфортность и нормальные условия проживания, безопасность населения и полетов, расположено 200 тыс. чел. населения 
г. Чебоксары, г. Новочебоксарска и Чебоксарского района. При увеличении количества перевозок потребуется решать вопрос о кардинальных мерах по обеспечению безопасности его эксплуатации.

Затраченные материальные ресурсы на развитие аэропорта, реконструкцию ВПП диктуют необходимость из экономических и стратегических соображений сохранение аэропорта как резервного, возможно с односторонним взлетом и посадкой и улучшенными шумовыми характеристиками современных и новейших самолетов, которые в ближайшие годы придут на смену парка.

Проблема выноса аэропорта, в связи с невозможностью обеспечения безопасности населения двух основных городов при использовании существующей ИВВП, решается уже более 15 лет.

Предпроектные проработки по выбору территории для нового аэропорта были выполнены «Украэропроектом» в 1987 году. Стоимость переноса аэропорта оценивалась в 55 млн. руб. в ценах 1984 года.

За этот период ситуация изменилась, объемы перевозок уменьшились, но требования к размещению аэропортов и эксплуатации воздушных судов повысились в связи с чрезвычайными ситуациями на транспорте.

Для обеспечения безопасности и комфортности проживания населения 
г. Чебоксары и г. Новочебоксарска и обеспечения безопасности полетов воздушных судов, рассматривается перенос аэропорта г. Чебоксары на новую территорию, а также альтернативные варианты, исключающие полеты воздушных судов над городскими селитебными территориями.

Решение вопроса по выносу аэропорта должно быть принято на федеральном и республиканском уровнях. Это не проблема сегодняшнего дня по срокам осуществления, а по влиянию на территориальные ресурсы Республики Чувашия и ПФО в решение данной проблемы необходимо внести ясность.

Ранее намеченная, как оптимальная (из 6-ти предложенных), еще в 1987 г., «Украэропроектом» площадка для аэропорта в Цивильском районе Чувашии, в непосредственной близости от г. Чебоксары и Новочебоксарска должна быть оценена специализированной организацией с учетом размещения в районе коридоров транзитных магистральных нефте- и газопроводов, наземных путей сообщения и высокой плотности застройки при полном освоении новой территории, транспортных подходов и попадании в шумовую зону существующих поселений.

Выбор новой площадки аэропорта со строительством ИВПП и комплекса необходимых сооружений, стоимость мероприятий будет определена специализированным институтом «Аэропроект» Федеральной авиационной службы России при разработке технико-экономического обоснования.

Вопрос о выносе аэропорта на новое место может быть рассмотрен после согласования с Министерством транспорта РФ. С учетом возможного частичного использования существующих сооружений аэропорта, может быть также, при проведении выбора участка, рассмотрен, как конкурентноспособный, вариант строительства по поворота новой ВПП, при сохранении существующей ВПП.

Достоинством этого варианта является:

- Возможность использования существующих КРМ и БПРМ, перрона и МС, а также существующей ВПП, как рулежной дорожки для подруливания ВС;

- Исключение полетов воздушных судов над городской селитебной территорией;

- Наличие инженерных транспортных коммуникаций и всей инфраструктуры аэрокомплекса;

- Сокращение стоимости работ и сроков решения проблемы;

- Вынос полосы воздушного подхода из территории г. Чебоксары и г. Новочебоксарска;

- Уменьшение в полосе воздушного подхода количества населенных пунктов и численности населения на территории Чебоксарского района.

На территории Чебоксарского района в границу полосы воздушного подхода попадают:

- При существующей ИВПП – 16 поселков с населением 13 тыс. человек, включая крупный поселок Новые Лапсары – 7 тыс. человек;

- При повороте ИВПП (строительстве новой) – 12 поселков с населением 3,5 тыс. человек.

Основной эффект поворота ВПП – обеспечение безопасного функционирования гражданской авиации.

Стоимость мероприятий, связанных со строительством новой ИВВП и комплекса необходимых сооружений, может быть определена при разработки технико-экономического обоснования и инвестиционного проекта и развитию аэропорта.

Для реализации Федеральной программы модернизации ЕС УВД и обеспечения безопасного функционирования гражданской авиации в аэропорту Чебоксары необходимо:

- Реконструкция и техническое переоснащение средств светотехнического и радиотехнического оборудования обеспечения полетов и авиационной электросвязи. Вложение средств в ремонт ВВП, светотехнического и радиотехнического оборудования взлета и посадки и систем электроснабжения аэропорта. Мероприятия позволят повысить уровень безопасности полетов. Текущее состояние аэропорта необходимо поддерживать для его нормального функционирования. В настоящее время рабочий проект «Восстановление искусственного покрытия аэродрома Чебоксары» разрабатывается НИИ воздушного транспорта «Ленаэропроект». Стоимость программы по развитию авиатранспортной системы Чувашской Республики на период 1997 – 2001 г.г.. (реконструкция ВПП, аэровокзала, обновление средств наземного обеспечения полетов, увеличение мощностей аэропорта, новые рынки авиаперевозок) оценивалась в 93 млн. рублей.

- Возобновление работ по выбору новой площадки аэропорта.

- Сравнение вариантов и выбор оптимального по решению проблемы аэропорта.

Учитывая выгодное положение Республики Чувашия в центре России, считаем необходимым не только сохранение и развитие авиационного комплекса Чувашской Республики, но также оценить возможность создания в Приволжском регионе на базе аэропорта Чебоксары авиационного регионального центра.

##### Вывод:

Развитие крупного аэропорта в Чувашии, специализирующегося на обслуживании большегрузных транспортных самолетов позволит привлечь в регион крупнейших авиационных перевозчиков.

Учитывая сложность и неоднозначность решения вопросов по обеспечению нормального функционирования аэропорта г. Чебоксары считаем необходимым первоочередным мероприятием поручить решение данного вопроса специализированному института «Аэропроект» для рассмотрения всех вариантов территориального размещения и выбора оптимального решения – либо выбор новой площадки, либо поворот ИВПП.

## 10.2. Городские улицы и дороги

##### Современное состояние

Новочебоксарск – город-спутник столицы Республики, расположен в 5 км восточнее г. Чебоксары.

Формирование планировочной сети осуществлено в соответствии с генеральным планом с учетом градостроительных особенностей его развития – взаимного размещения г. Чебоксары, плотины ГЭС, а/д «Вятка» и районов трудового тяготения.

Транспортное сообщение с г. Чебоксары обеспечивается по маршруту Чебоксары – Новочебоксарск. Данный маршрут от г.Чебоксары проходит по участку автомобильной дороги федерального значения «Вятка» (Чебоксары-Йошкар-Ола-Киров-Сыктывкар) и по магистральной улице общегородского значения ул.Советская г.Новочебоксарск.

Инженерно-транспортная инфраструктура города – комплекс, обеспечивающий жизнедеятельность, развитие и нормальное функционирование города.

Развитие города в западном направлении ограничено коридорами ЛЭП, федеральной автодорогой «Вятка», строительство которой выполнено по нормативам I технической категории.

Развитие в восточном направлении ограничено крупными промышленно-коммунальными территориями и очистными сооружениями.

В южном направлении вдоль городской черты протекает река Кукшум и расположены населенные пункты Чебоксарского района – Аркасы, Юраково, Яндово, Липово и другие.

Транспортное кольцо основных магистралей города проходит по ул. Советской – 
10 Пятилетки - - ул. Восточной – ул. Промышленной.

Улица Советская – основная магистраль города, ведущая в западном направлении в г. Чебоксары, в южном – в промзону, на ОАО «Химпром».

Магистральная сеть города, по которой пропускаются транспортные потоки, соединяет жилые районы города между собой, с центром и с районами трудового тяготения:

- ул. Винокурова – магистраль протяжением свыше 4 км, проходит через все районы города и центр и ведет в северном направлении к водохранилищу.

- ул. Воинов Интернационалистов, ул. Строителей, ул. Пионерская – магистрали направления «север-юг», проходящие в зоне жилой застройки.

Промышленные и коммунально-складские территории соединены между собой и с магистральной сетью городскими дорогами.

В промзоне расположено 9 переездов на пересечении городских дорог с подъездными железнодорожными путями к предприятиям города.

Подъезд к предприятиям, расположенным вдоль водохранилища осуществляется по основной городской дороге.

В районе г.Новочебоксарск транзитные потоки идут по автодороге «Вятка» вне жилой застройки. Для пропуска грузового транспорта из промышленно – коммунальных районов используется трасса основной территориальной дороги Новочебоксарск – Кугеси. Грузовое движение по направлению Чебоксары –Новочебоксарск проходит по ул. 10 Пятилетки –ул. Восточной и ул. Промышленной вдоль территории жилой застройки, что создает дискомфортные условия проживания населения.

##### Комплексная оценка улично-дорожной сети

Городские магистрали меридионального и широтного направления и основные дороги и проезды дублируют друг друга и обеспечивают нормальное транспортное сообщение.

Общее протяжение улиц и проездов города 76 км, в том числе протяжение магистральных улиц и дорог 34 км, из них в пределах селитьбы 21 км.

Плотность магистральной сети в пределах селитьбы 24 км /км2.

Сложившаяся сеть магистральных улиц, в основном, отвечает требованиям организации движения транспорта и пешеходов; город компактный, и строительство осуществлялось в соответствии с гепланом.

Однако, размеры движения автотранспорта в связи с высоким уровнем автомобилизации предъявляют повышенные требования к улично-дорожной сети: степень благоустройства магистралей, ширина проезжих частей не соответствуют размерам автодвижения, количество автостоянок не достаточно. Для разгрузки магистральной сети и улучшения экологии города, необходимо завершение строительства объездной автодороги.

Существует проблема транспортного обеспечения связей с г. Чебоксары.

Ввиду перечисленных обстоятельств в городе, особенно в центре, наблюдается концентрация транспортных потоков, что увеличивает затраты времени на передвижение, снижает пропускную способность магистралей и создает дискомфортные условия в жилой застройке вдоль магистралей.

##### Проектные решения

Планировочная структура города представляет сложившуюся систему магистральных улиц общегородского и районного значения и дорог грузового движения.

Основная транспортная нагрузка распределяется по системе магистральных улиц общегородского значения и основных городских дорог, ведущих в районы размещения грузообразующих и грузопоглощающих объкетов и на внешние автодороги.

В городе имеются резервы расширения проезжих частей магистральных улиц для увеличения их пропускной способности, в связи с реализацией проектных предложений генплана в рамках первой очереди строительства.

Для решения основных планировочных и градостроительных задач и для увеличения пропускной способности магистральных улиц, намечается:

- реконструкция и благоустройство существующих магистралей и улиц – расширение проезжих частей, уширение проезжих частей на перекрестках, организация уширений – карманов на остановках;

- строительство обходной дороги для пропуска грузового движения, минуя застройку и центральную зону;

- увязка транспортной структуры города Новочебоксарска с г. Чебоксары;

- формирование транспортных связей в районах новой застройки

- организация системы парковки, постоянного хранения, технического обслуживания транспортных средств, развитие сети автостоянок.

Проектом намечается:

- Южная обходная дорога грузового движения, соединяющая новый порт, промзону и выходы из города:

- на основную территориальную дорогу, ведущую в южном направлении на а/д «Волга»

- на а/д «Вятка» и на второй дополнительный выезд на г. Чебоксары.

- Строительство грузовой дороги, ведущей в промзону, является приоритетной задачей для вывода грузового транспорта с ул. 10 Пятилетки, что позволит разгрузить эту магистраль от грузового потока для пропуска легкового и общественного транспорта, уменьшить загазованность и уровень транспортного шума вдоль магистрали;

- Дифференциация улично-дорожной сети в районе, прилегающем к центральной зоне;

- В восточной части жилой застройки организация системы улиц, выполняющих транспортные функции и выход на видовые обзорные трассы;

- Благоустройство набережной от улицы Парковой до спорт- спорткомплекса и спуск к набережной;

- Благоустройство соборной площади;

- Юго-западная часть города, изрезанная сетью оврагов, отделена от города долиной р. Кукшум.

Проектом предусматривается организация благоустроенной сети дорог с твердым покрытием для связи существующих поселков (д. Аркасы, д. Юраково, д. Яндово) между собой, выезда на магистральную сеть города и примыкания к а/д «Вятка».

- Для организации связей новых жилых территорий с существующим городом и центром социальной активности предусматриваются новые магистральные улицы районного значения.

На примыкании ул. Советской к ул. Воинов Интернационалистов предусматривается к расчетному сроку пересадочный транспортный узел, в связи с пропуском линии троллейбуса Чебоксары – Новочебоксарск. Проектом развития троллейбуса («Гражданпроект», г. Чебоксары) намечается транспортная развязка движения в одном уровне – «эллипс» и троллейбусное кольцо. На площади размещается диспетчерская и тяговая подстанция.

На пересечении а/д «Вятка» с а/д «Чебоксары –Новочебоксарск» построена транспортная развязка движения в разных уровнях по типу «Полный клеверный лист». А/д «Вятка» проходит в нижнем уровне.

На пересечении линии железной дороги Чебоксары – Новочебоксарск с основной территориальной дорогой намечается строительство путепровода.

Предусматривается увязка транспортной структуры г. Новочебоксарска с г.Чебоксары, представляющими единую агломерацию.

Второй дополнительный выезд из города намечен на продолжении обходной дороги. При этом потребуется на пересечении обходной дороги с а/д «Вятка» строительство транспортной развязки в разных уровнях.

Сельские населенные пункты, расположенные вдоль р. Кукшум обеспечиваются транспортными связями с существующими магистралями.

На расчетный срок:

Протяжение магистральных улиц и дорог 60,5 км

в том числе в селитьбе 34 км

Плотность магистралей в селитьбе 2,5 км/км2, 
что свидетельствует о нормальном транспортном обслуживании.

## 10.3 Городской транспорт

##### Современное состояние

Транспорт занимает особое место в городской инфраструктуре – с его помощью обеспечивается возможность жизнедеятельности экономики города и социально-экономические потребности населения.

Пассажирские перевозки общественным транспортом в г. Новочебоксарске осуществляются двумя видами транспортных средств: автобусами и троллейбусами. За последние годы на транспортные маршруты все более активно включаются частные перевозчики. Основные перевозки в городском сообщении в настоящее время осуществляется частными микроавтобусами, пассажирооборот которых сравним с троллейбусами и автобусами ПАТП ГУП ЧР «Чувашавтотранс» вместе взятых.

Троллейбусные перевозки осуществляет МУП «Троллейбусный транспорт». Депо на 100 единиц расположено по ул. Промышленной, дом 58. Площадь – 5,7 ГА. Троллейбусные маршруты обслуживают перевозки к центру, в северо-восточную часть города, к ОАО «Химпром», в промзону. Основные трассы проходят по ул. Советсткой, Винокурова, огибают микрорайон по ул. Первомайской, 10 Пятилетки, ул. Строителей и по ул. Жени Крутовой.

В городе работает 7 троллейбусных маршрутов.

Протяжение линий троллейбуса:

в однопутном измерении 35,6 км;

по оси улиц 17 км;

в том числе в пределах селитьбы 11 км.

Автобусные перевозки осуществляет Новочебоксарское ПАТП ГУП ЧР «Чувашавтотранс», расположенное по ул. Промышленной, дом 70А.

Перечень улиц, по которым проходят маршрутные автобусы:

ул. Силикатная, Ж. Крутовой, Винокурова, Воинов Интернационалистов, Советская, пр. Ельниковский и др. Автобусы, работающие на пригородных маршрутах, имеют остановки в пределах города.

Протяжение автобусных линий по оси улиц – 27 км, в том числе в селитьбе – 19 км.

Средняя плотность линий городского транспорта в пределах селитьбы 2,2км/км2, что свидетельствует о нормальном обслуживании населения.

Транспортная сеть равномерно обслуживает городскую застройку.

Общее количество автобусов в городе – 410, в том числе

Общего пользования - 114 ед. – 28%

Физических лиц - 70 ед. – 17%

Юридических лиц - 226ед – 55%

Коммерческих автобусов с лицензиями на перевозки – 11 ед.

Транспортная подвижность на массовом пассажирском транспорте в г.Новочебоксарске составляет 421 поездку в год на одного жителя.

Между г. Новочебоксарском и Чебоксары, ввиду близкого размещения, осуществляется большое количество поездок на автотранспорте по трудовым, культурно-бытовым, торговым и учебным целям.

Транспортное сообщение осуществляется по автодороге вдоль берега в створе 
ул. Советской – ул. Калинина.

Регулярное автобусное сообщение по маршруту Чебоксары – Новочебоксарск протяжение 16,2 км организовано с пригородного автовокзала г. Чебоксары.

На маршруте работает 6 автобусов, выполняющих 120 рейсов в сутки, объем перевозок за сутки – 1,5 тыс. пассажиров. Время поездок – 25 минут.

##### Технико-экономические показатели работы городского транспорта

###### Таблица № 40

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Троллейбус | Автобус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество транспорта в инвентаре | ед. | 59 | 114 |
| 2 | Количество транспорта в движении | ед. | 50,9 | 94 |
|  | в том числе на маршрутах: |  |  |  |
|  | городских | ед. | 50,9 | 8 |
|  | пригородных | ед. | — | 67 |
|  | междугородных | ед. | — | 19 |
| 3 | Коэффициент выпуска на линию | ед. | 0,86 | 0,82 |
| 4 | Средняя эксплуатационная скорость | км/час | 17,6 | 18,0 |
| 5 | Средняя дальность поездок по городу | км | 2,63 | 3,65 |
| 6 | Средняя продолжительность работы одной машины на линии | час | 13,1 | 10,0 |
| 7 | Перевезено пассажиров за год в пределах города | млн пас % | 42,45 80 | 10,0 20 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | на городских маршрутах по отчету: | -,,- | — | 3,32 |
|  | на пригородных маршрутах всего: | -,,- | — | 12,49 |
|  | из них в пределах города (30%) | -,,- | — | 3,75 |
|  | Пользующихся правом льготного проезда (~ 40%) | -,,- | 17,25 | 2,9 |
| 8 | Объем работы транспорта за год | млн пас км % | 111,6 75 | 36,5 25 |
| 9 | Транспортная подвижность | поездок в год на 1 жителя | 341 | 80 |
| 10 | Протяжение сети по оси улиц | км | 17 | 27 |
|  | в том числе в пределах селитьбы | км | 11 | 19 |

За последнее десятилетие в России, несмотря на экономические трудности, произошло скачкообразное повышение уровня автомобилизации.

В городе Новочебоксарске зарегистрировано 22,4 тыс. машин, в том числе 20,5 тыс. ед. в личной собственности населения, из них 19,1 тыс. ед. легковых индивидуальных.

В личной собственности имеется 97% легковых машин, 18% автобусов и 82% всех пикапов и фургонов на шасси легковых машин.

Обеспеченность населения личными машинами – 160 ед. на 1 тыс. чел, в том числе личными легковыми – 146 ед. на 1 тыс. чел., что выше среднего уровня в Республике Чувашия в 1,6.

В городе организовано хранение 13,5 тыс. машин в 54 гаражно-строительных кооперативах, расположенных вдоль промузла ОАО «Химпром», коммунально-складских районов и, частично, южнее ул. 10 Пятилетки в санитарно - защитных зонах.

Потребность в гаражах в настоящее время удовлетворена полностью и даже с избытком, что объясняется процессами купли – продажи гаражей, как объектов недвижимости, и прочими факторами.

В городе строительство гаражей-манежей не освоено, в результате пешеходная доступность до гаражей превышает нормативы (0,8 – 1,5км) и в жилых районах, особенно в центре, дефицит платных автостоянок.

Общее количество предприятий, имеющих автотранспорт – 226, в том числе:

АТП от 25-50 машин – 34 ед.

АТП 50 и более машин – 10 ед.

Большинство транспортных предприятий расположено по ул. Промышленной, вне застройки.

#### Перечень организаций, имеющих более 50 машин

###### Таблица № 41

| № п/п | Наименование | Адрес | Количество транспорта (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Химпром» ОАО | ул. Промышленная д. 101 | 236 |
| 2 | «АТП №6» ОАО | ул. Промышленная д. 53 | 220 |
| 3 | НЧ ГАТП ОАО | ул. Промышленная д.70 | 168 |
| 4 | НЧ ПАТП ОАО «ГО ЧАТ» | ул. Промышленная д.70а | 141 |
| 5 | УМ ОАО Строительно- монтажный трест 4 | ул. Промышленная д. 87 | 136 |
| 6 | АТП ОАО «Чувашэнерго» | ул. Промышленная д. 21 | 140 |
| 7 | АТПО ОАО «ГЭСстрой» | ул. Промышленная д.28 | 83 |
| 8 | ОАО «Чебоксарский домостроительный комбинат» | ул. Промышленная д. 73 | 68 |
| 9 | Троллейбусное депо | ул. Промышленная, дом 58 |  |

##### Перечень предприятий технического обслуживания автомобилей в г. Новочебоксарске

###### Таблица № 42

| №№ | Принадлежность | Адрес | Количество заправочных колонок |
| --- | --- | --- | --- |
| АГЗС 8 | Чувашнефтепродукт | ул. Промышленная | 4 |
| АЗС 9 | Чувашнефтепродукт | ул. Промышленная | 8 |
| АГЗС 149 |  | ул. Коммунистическая,13 | 8 |
| АЗС | «ЛУКОЙЛ» | ул. Винокурова, дом 116,у церкви | 8 |
| АЗС 123 |  | пр. 10-й Пятилетки | 7 |
| Итого |  |  | 35 |
| СТО |  | Промзона |  |

Основные проблемы транспортного обслуживания:

- Насущная проблема городского транспорта – обновление подвижного состава, имеющего высокий (более 40%) процент износа подвижного состава;

- На муниципальный транспорт ложится основная нагрузка по перевозке льготных пассажиров;

- Необходимо создание на муниципальном уровне единой эффективной системы управления городским пассажирским транспортом;

Экологическая ситуация в городе имеет тенденцию к ухудшению, что обусловлено растущим количеством транспортных средств, которые являются основными источниками загрязнения воздуха.

Один из методов снижения уровня вредных примесей в атмосфере – развитие электротранспорта.

В районе магазина «Каблучок», по улице Винокурова расположен крупный перевалочный узел с большой интенсивностью движения. Для безопасности движения транспорта и пешеходов требуется подземный пешеходный переход.

На основных магистралях необходимо наладить режим работы светофоров и уличное освещение, расширить проезжие части до 4 – 6 полос движения.

##### Проектные решения

На расчетный срок особенно актуальной является проблема развития городского электротранспорта, как более надежного и экологически чистого, который обладает высокой технической устойчивостью и динамическими характеристиками. Преимуществом горэлектротранспорта является большой потенциал Чувашской Республики в выработке электроэнергии.

Для улучшения транспортного обслуживания следует в максимально возможной степени способствовать использованию населением общественного пассажирского транспорта, для чего развивать его структуру, совершенствовать систему тарифов, повышать комфорт, создавать преимущества в движении.

Ритмичность, безопасность и качество перевозок пассажиров может обеспечивать общественный транспорт, частный транспорт должен выполнять вспомогательную роль.

Однако процесс идет в противоположную сторону в результате конкуренции с коммерческим транспортом, переполняющим участки, транспортные перекрестки и остановочные пункты магистралей, что значительно уменьшает их пропускную способность.

Противодействием пробкам на основных магистралях могут быть планировочные и организационные решения и непопулярные меры по ограничению въезда машин в перегруженные зоны:

- вывод с основных магистралей грузового транспорта на южную объездную дорогу вне застройки;

- выделение в час-пик специальной полосы для общественного транспорта.

Улучшение транспортного обслуживания обеспечивается согласованной работой Администрации, транспортных и налоговых органов, служб градостроительного регулирования по следующим направлениям:

- использование разнообразных форм транспортного обслуживания (ведомственный и муниципальный транспорт, аренда (лизинг) подвижного состава);

- обеспечение приоритетного развития общественного муниципального транспорта;

- организация работы частных перевозчиков на конкурсной основе на маршрутах городского транспорта;

- обновление подвижного состава за счет местного бюджета и средств потребителей транспортных услуг и техническое перевооружение АТП;

- замена существующего парка на автомобили с улучшенными экологически безопасными характеристиками, оснащение транспорта нейтрализаторами;

- перевод автотранспорта на природный газ, т.к. его преимуществом является экологичность, безопасность, дешевизна, отсутствие дефицита;

- удовлетворение спроса на перевозки пассажиров при повышении качества обслуживания и безопасности перевозок;

- оборудование сети средствами автоматизации.

В основу транспортного расчета положено:

- районирование города;

- распределение населения и трудящихся занятых в сфере материального и нематериального производства;

- тяготение и расселение по районам города (см. табл.).

- ориентировочные нормы подвижности населения в год в оба направления:

- общая подвижность – 1100 передвижений на 1 занятого;

- по трудовым и деловым целям – 480 на 1 занятого;

- по культурно бытовым целям – 510, в том числе:

- к объектам общегородского обслуживания (эпизодического характера) – 170 на 1 занятого;

- к объектам повседневного обслуживания – 340 на 1 занятого;

Расчеты выполнены с учетом гипотезы трудового расселения и коэффициентов пользования транспортом в зависимости от видов и дальности передвижений.

В расчете трудовых и культурно-бытовых поездок учитывается взаимное влияние г .Новочебоксарска и г. Чебоксары, работающих как единая транспортная система.

Ориентировочно, средний удельный вес суммарных поездок населения в г. Чебоксары составляет – 22%,

в том числе: по трудовым целям – 19%

по культурно-бытовым – 25%

Ниже представлены:

Таблица №. 44 «Итоги расчета пассажиропотоков»

Таблица № 45 «Расчет объема работы транспорта по этапам реализации»

Таблица № 46 Основные показатели работы транспорта.

Объем работы между троллейбусом и автобусом ориентировочно распределяется с учетом строительства к расчетному сроку троллейбусной линии между г. Чебоксары и Новочебоксарск, преимуществом троллейбусного транспорта – как экологически чистого, мощности пассажиропотоков и протяженности сети.

Ориентировочный объем перевозок на легковом и прочих видах транспорта принят 25%, однако при учете коэффициентов пересадочности на массовых видах транспорта составил 22%.

Протяженность линий троллейбуса по оси улиц – 28 км., в том числе в селитьбе – 19 км

Протяженность линий автобуса – 45 км. в том числе в селитьбе – 30 км

Плотность транспортной сети в в селитьбе – 2,5 км./ км2.

#### Тяготение и расселение по районам города Новочебоксарска (тыс. чел.) на расчетный срок

###### Таблица № 43

| Районы | Население | Работает трудящихся | Расселено трудящихся | Дефицит, избыток расселения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сфера материального производства | сфера нематериального производства | всего | сфера материального производства | сфера нематериального производства | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Западный | 41 | 4,0 | 4,5 | 8,5 | 17,1 | 9,3 | 26,4 | -17,9 |
| Центральный | 42 | 7,0 | 6,5 | 13,5 | 17,5 | 9,5 | 27,0 | -13,5 |
| Восточный | 43 | 14,0 | 7,0 | 21,0 | 17,9 | 9,7 | 27,6 | -6,6 |
| Коммунальный | – | 12,0 | - | 12,0 | – | – | – | +12,0 |
| Химпром | – | 12,0 | 0,5 | 12,5 | – | – | – | +12,5 |
| Чебоксары | – | 3,5 | 10,0 | 13,5 | – | – | – | +13,5 |
| ИТОГО: | 126 | 52,5 | 28,5 | 81,0 | 52,5 | 28,5 | 81,0 | - |

#### Итоги расчета пассажиропотоков

###### Таблица №44

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | В г. Новочебоксарске | в г. Чебоксары | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трудовые поездки в том числе: | тыс. пасс. в сутки | – | – | 70,2 |
|  | сфера материального производства | -//- | – | – | 46 |
|  | сфера нематериального производства | -//- | – | – | 24,2 |
| 2. | Годовые поездки |  |  |  |  |
| – | по трудовым целям в том числе: | -//- | 27,2 | 6,5 | 33,7 |
|  | сфера материального производства | -//- | 20,4 | 1,7 | 22,1 |
|  | сфера нематериального производства | -//- | 6,8 | 4,8 | 11,6 |
| – | культурно-бытовые поездки | млн. пасс. в год | 29,4 | 10,0 | 39,4 |
| – | суммарные поездки | млн. пасс. в год | 56,6 | 16,5 | 73,1 |
| – | то же с учетом прочих поездок и коэффициента пересадочности для массовых видов транспорта | млн. пасс. % | 75,0 78 | 20,0 22 | 95,0 100 |

#### Расчет объема работы транспорта по этапам реализации

###### Таблица № 45

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2010 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения г. Новочебоксарска | тыс. чел. | 127,6 | 130 |
| 2. | Транспортная подвижность, в том числе: | поездок в год на 1 | 600 100 | 755 100 |
|  | массовые виды транспорта (с учетом коэффициента пересадочности), из них: | жителя% | 480 80 | 595 78 |
|  | троллейбус |  | 380 | 450 |
|  | автобус |  | 100 | 145 |
|  | прочие виды транспорта |  | 120 20 | 160 22 |
| 3. | Количество перевозимых пассажиров в год | млн. пасс. | 75 | 95 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | массовые виды транспорта | млн. пасс. % | 60 100 | 75 100 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | троллейбус |  | 48 80 | 57 76 |
|  | автобус |  | 12 20 | 18 24 |
|  | прочие виды транспорта | млн. пасс. | 15 | 20 |
| 4. | Средняя дальность поездки, | км. | 3,7 | 4,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | массовые виды транспорта, из них: |  | 3,2 | 3,6 |
|  | троллейбус |  | 3,0 | 3,5 |
|  | автобус |  | 3,75 | 3,9 |
|  | легковой и прочие виды транспорта |  | 5,7 | 6,5 |
| 5. | Годовой объем работы | млн. пасс. км. в год | 275 | 400 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | массовые виды транспорта, из них: |  | 190 | 270 |
|  | троллейбус |  | 145 | 200 |
|  | автобус |  | 45 | 70 |
|  | легковой и прочие виды транспорта |  | 85 | 130 |
| 6. | Годовой объем работы транспорта на единицу подвижного состава в движении: | млн. пасс. км. |  |  |
|  | троллейбус |  | 2,0 | 1,9 |
|  | автобус |  | 1,3 | 1,4 |
| 7. | Количество подвижного состава в движении: | ед. |  |  |
|  | троллейбус |  | 75 | 105 |
|  | автобус |  | 35 | 50 |
| 8. | Коэффициент выпуска подвижного состава на линию: | - |  |  |
|  | троллейбус |  | 0,85 | 0,85 |
|  | автобус |  | 0,8 | 0,8 |
| 9. | Инвентарный парк: | ед. |  |  |
|  | троллейбус |  | 95 | 125 |
|  | автобус |  | 45 | 65 |

#### Основные показатели работы транспорта на расчетный срок

###### Таблица №46

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Массовые виды транспорта | Легковой и прочие виды | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой объем перевозок (с учетом коэффициента пересадочности для массовых видов транспорта). | млн. пасс. | 75 | 20 | 95 |
| 2 | Средняя дальность поездки на 1 жителя в год | км. | 3,6 | 6,5 | 4,1 |
| 3 | Годовой объем работы | млн. пасс. км | 270 | 110 | 380 |
| 4 | Транспортная подвижность массовые виды транспорта | поездок в год на одного жителя | 595 | 160 | 755 |
| 5 | Удельный вес в общем объеме перевозок | % | 78 | 22 | 100 |

##### Организация хранения, парковки и технического обслуживания транспортных средств

Прогноз количества транспортных средств на расчетный срок определяется с учетом ориентировочного уровня автомобилизации и численности населения.

Количество легкового индивидуального транспорта увеличится до 19,0-25,0 тыс. ед. (150-235 ед. на 1000 жителей). Резкий рост индивидуальных машин создает новые транспортные и градостроительные проблемы: увеличение интенсивности и безопасности движения, управление транспортными потоками, экология транспортных процессов – транспортные пробки, загрязнение окружающей среды, повышенный уровень транспортного шума.

Ниже представлены таблицы: «Прогноз количества транспортных средств на расчетный срок», «Организация хранения легкового индивидуального транспорта на территории г. Новочебоксарска на расчетный срок».

Прогноз количества транспортных средств в г. Новочебоксарске
на расчетный срок

###### Таблица №47

| № п/п | Транспортные средства | 2010 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего тыс.ед. | ед. на 1 тыс.чел. | всего тыс.ед. | ед. на 1 тыс.чел. |
| 1. | Легковой транспорт | 20 | 160 | 31,5 | 250 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| – | личные | 18,75 1,25 | 150 | 29,6 | 235 |
| – | служебные |  | 10 | 1,9 | 15 |
| 2. | Грузовые машины | 3,15 | 25 | 4,4 | 35 |
|  | в том числе: | 1,25 1,9 |  |  |  |
|  | личные |  | 10 | 1,9 | 15 |
| – | ведомственные |  | 15 | 2,5 | 20 |
| 3. | Автобусы, в том числе: | 1,25 – – – | 10 | 1,9 | 15 |
| – | частные |  | – | – | – |
| – | общего пользования |  | – | – | – |
| – | ведомственные |  | – | – | – |
| 4. | Спецмашины | 0,6 | 5 | 0,76 | 6 |
| 5. | Пикапы и фургоны на шасси легковых машин | 0,5 | 4 | 0,63 | 5 |
|  | в том числе: | – – |  |  |  |
| – | личные |  | – | – | – |
| – | ведомственные |  | – | – | – |
|  | Всего транспортных средств | – | – | – | – |
|  | в том числе: | – – |  |  |  |
|  |  |  | – | – | – |
|  | физических лиц |  |  |  |  |
|  |  |  | – | – | – |
| – | юридических лиц |  |  |  |  |
|  | Мототранспорт | 2,5 | 20 | 1,9 | 15 |

##### Организация хранения легкового индивидуального транспорта на территории г. Новочебоксарска

###### Таблица № 48

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2010 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения, в т.ч. | тыс. чел. | 127,6 1,6 | 130 |
| – | в малоэтажной застройке |  |  | 2,5 |
| 2. | Норма автомобилизации | ед. на 1 тыс. чел. | 150 | 235 |
| 3. | Количество легковых индивидуальных машин, в т.ч. | тыс. ед. | 18,8 | 29,6 |
| – | в многоэтажной застройке |  | 18,6 | 29,0 |
| – | в усадебной застройке |  | 0,2 | 0,6 |
| 4. | Организация постоянного хранения |  | 0,2 |  |
| – | приусадебные участки владельцев транспорта | тыс. маш. мест |  | 0,6 |
| – | существующие гаражи-боксы | тыс. маш. мест ГА | 13,5 60 | 13,5 60 |
| – | потребность в новых местах постоянного хранения для легкового транспорта | тыс. маш. мест | 5,1 | 15,5 |
| – | расчетная потребность (с учетом запаса 20-25%) | тыс. маш. мест | +6,5 | +18,0 |
| 5. | Новое строительство |  | 4,0 12,0 |  |
| – | гаражи – боксы | тыс. маш. мест га |  | 13,5 40,5 |
| – | гаражи – манежи, в том числе | тыс. маш. мест | 1,5 | 2,5 |
|  | вместимость 300 машин | гараж | 5 – | 5 |
|  | вместимость 500 машин | гараж |  | 2 |
| – | встроенные гаражи в новой застройке | тыс. маш. мест | 1,0 | 2,0 |
| 6. | Организация временного хранения |  | 2,0 5 |  |
| – | в зоне общегородского и специализированных центров (10% расчетного парка легкового транспорта) | тыс. ед. га |  | 3,1 7,8 |
| – | в жилых районах многоэтажной застройки (25% расчетного парка) | тыс. ед. га | 5,0 12,5 | 7,4 18,5 |
| – | в промышленных и складских зонах на автостоянках при предприятиях и учреждениях (25% расчетного парка) | тыс. ед. га | 5,0 12,5 | 7,4 18,5 |
| – | в зонах массового кратковременного отдыха (15% расчетного парка легкового транспорта) | тыс. ед. га | 3,0 7,5 | 4,4 11,0 |

Расчетная потребность в новых гаражах для индивидуального транспорта с учетом запаса составляет:

на расчетный срок – 18,0 тыс. маш.-мест.

Для организации постоянного хранения легкового транспорта в городе необходимо предусматривать встроенные гаражи и гаражи манежного типа для уменьшения пешеходной доступности до гаражей и в связи с дефицитом территорий.

На расчетный срок предусматривается:

-2,0 тыс. маш.-мест (15-20% от потребности)-в районах новой застройки во встроенных гаражах;

-2,5 тыс. маш.-мест в гаражах манежного типа;

-13,5 тыс. маш.-мест в гаражах боксового типа.

В соответствии с нормативами радиусы пешеходной доступности до гаражей в условиях реконструкции могут быть увеличены до 1,5 км.

Размещение гаражей намечается на периферии новой застройки в придорожной зоне автодороги «Вятка», и вдоль коридоров ЛЭП и в санитарно-защитных зонах предприятий города.

Временное хранение автотранспорта предусматривается на открытых автостоянках из расчета 75% расчетного парка, в том числе:

- в жилых районах многоэтажной застройки и на автостоянках при предприятиях и учреждениях по 25% от расчетного парка общей вместимостью по 7,4 тыс. маш.–мест, площадью по 18,5 га;

- в зоне общегородского и специализированных центров –10% расчетного парка общей вместимостью 3,1 тыс. маш.- мест, площадью 7,8 га;

- в зонах массового кратковременного отдыха –15% расчетного парка вместимостью 4,4 тыс. маш.–мест, площадью 11 га.

В районах существующей застройки г. Новочебоксарска выделение территорий для размещения автостоянок, не предусмотренных ранее в проектах детальной планировки, возможно за счет расширения внутриквартальных проездов, примыкающих к магистралям с организацией удобных выездов и необходимых разрывов до существующей застройки.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 предусматриваются:

- станции технического обслуживания (СТО) легковых автомобилей из расчета 1 пост на 200 легковых машин;

- автозаправочные станции (АЗС) из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1000 легковых машин.

Расчетное количество постов на СТО – 150.

Расчетное количество колонок на АЗС – 30.

Расчеты СТО и АЗС представлены

Строительство АЗС и СТО будет регулироваться конкуренцией различных форм собственности с учетом потребностей с привлечением частного капитала и бизнес структур, при этом производительность на СТО будет выше нормативных показателей.

##### Расчет потребности в станциях технического обслуживания и в автозаправочных станциях легкового индивидуального транспорта

###### Таблица № 49

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2010 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество индивидуального легкового транспорта | тыс. ед. | 20,5 | 29,6 |
| 2. | Расчетное количество постов на станциях технического обслуживания | пост. | 95 | 150 |
| 3. | Расчетное колонок на АЗС | колонка | 20 | 30 |

# 11. Инженерная инфраструктура

## 11.1. Водоснабжение

#### Существующее положение

В городе имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источник водоснабжения – Чебоксарское водохранилище на р.Волге. Производительность: проектная – 480 тыс.м³/сут, фактическая – 110-115 тыс.м³/сут.

Водоочистные сооружения расположены в г. Новочебоксарске по ул.Восточной. Производительность: проектная – 100 тыс.м³/сут, фактическая – 55-60 тыс.м³/сут. На площадке очистных сооружений имеются два резервуара объемом 10,0 тыс.м³/сут.

Насосной станцией (–го подъема неочищенная вода подается по самостоятельным водоводам:

- на очистные сооружения питьевого водопровода;

- на химический комбинат, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1.

На насосной станции ((–го подъема установлены две группы насосов. Одной группой вода подается в нижнюю зону водопроводной сети, другой – в верхнюю зону. На водопроводной сети имеется 9 подкачивающих насосных станций. На западной окраине города расположены два резервуара емкостью 5,0 тыс.м³ с отметкой дна 145м, служивших ранее для приема воды от Чебоксарского городского водопровода.

Общая длина водопроводных сетей по городу 142,5 км диаметрами 50-1200 мм. Протяженность уличных водопроводных сетей – 27,4 км из них требует замены 74%.

##### Расходы воды в системе городского водопровода в 2009 г. составили:

###### Таблица№ 50

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды тыс. м³/год | Расход воды тыс. м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 9692,7 | 26,6 |
| 2. | Бюджетофинансируемым организациям | 487,1 | 1,3 |
| 3. | Промышленные предприятия . строительные организации и прочие потребители | 10464,4 | 28,7 |
|  | Итого | 20644,2 | 56,6 |

##### Расходы технической (неочищенной) воды

###### Таблица№ 51

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды тыс. м³/год | Расход воды тыс. м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 86,5 | 0,2 |
| 2. | Промышленные предприятия | 9451,6 | 25,9 |
| 3. | Собственные нужды водопровода | 1626,7 | 4,5 |
|  | Итого | 11164,8 | 30,6 |

###### Выводы

Система городского хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивает нормативную подачу воды для нужд населения. В связи с водозабором воды из Чебоксарского водохранилища очистка воды должна быть более глубокой.

Более 70% уличных сетей требуют замены.

#### Проектные решения

#### Расходы воды

Жилые здания оборудуются внутренним водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением. В соответствии с СНиП 2.04.02 – 84 средняя удельная норма водопотребления принимается 330 л/сут на человека. Данная норма учитывает расход воды для нужд общественно-коммунальных зданий.

##### Суммарные расходы воды питьевого качества

###### Таблица№52

| Потребители | тыс.м³/сут |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
|  | средний | максимальный |
| 1.Население | 41,6 | 49,9 |
| 2.Полив дорог, зеленых насаждений | 8,8 | 8,8 |
| 3.Промышленность | 13,0 | 13,0 |
| 4.Собственные нужды очистных станций | 3,0 | 3,5 |
| 5.Прочие расходы | 4,0 | 5,0 |
| Всего | 71,0 | 80,0 |

Прогнозируемый расход неочищенной сырой воды на технические нужды: химического комбината, ТЭЦ-3, ТЭЦ-1 и других предприятий, садоводческих коллективов; на собственные нужды водопровода на расчетные сроки составила 35,0тыс.м³/сут.

Потребный расход воды на пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02 – 84 – на три одновременных пожара по 40 л/с на один пожар и по СНиП 2.04.01- 85 - на три внутренних пожара с расходом воды 2,5 л/с на один пожар. Трехчасовой запас воды составит 1400 м³. Хранение предусматривается в подземных резервуарах чистой воды. Водопроводная сеть принимается низкого давления с тушением пожаров передвижными автонасосами.

#### Источник водоснабжения

На рассматриваемый расчетный срок источником водоснабжения сохраняется Чебоксарское водохранилище.

Минимальный расход р. Волга в меженный период 600 м³/с, гарантированно обеспечивает потребности жилой, общественной застройки и промышленных предприятий водой. Качество воды водохранилища в некоторые периоды не отвечает по ряду показателей нормативным требованиям.

По данным за 1999 г., не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям 75% исследуемых проб воды в районе водозабора г. Чебоксары.

Вода может использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения после глубокой очистки.

По требованиям гражданской обороны желательно иметь второй резервный источник – подземные воды. В программе «Питьевая вода» по Чувашской Республике до 2010 г. намечено проведение изысканий на подземные воды, для целей водоснабжения г. Новочебоксарска. По результатам изысканий будут приняты проектные решения для их использования в системе водоснабжения города.

#### Схемы водоснабжения

Водозаборные сооружения сохраняются на существующем месте.

В насосной станции (го подъема требуется замена насосов на насосы меньшей мощности.

Насосной станцией (го подъема сырая вода по водоводам подается на очистные сооружения. Рассматриваются два варианта расположения очистных сооружений.

( вариант. В соответствии с ранее разработанной проектной документацией предусматривается: для улучшения качества очистки воды, увеличение производительности очистной станции, осуществление строительства 2ой очереди существующих водопроводных очистных сооружений.

(( вариант. На предварительном рассмотрении генерального плана г. Новочебоксарска было предложено в системе водоснабжения города предусмотреть новую площадку очистных сооружений, расположив ее в районе существующего подземного резервуара емкостью 5000 м³, на самой высокой точке земли – 145,0 м. При таком расположении снижается нагрузка с ветхих водопроводных сетей, позволит равномерно распределить подачу воды по зонам (по мнению городских организаций). Данный вариант требует подтверждения гидравлическими расчетами всей водопроводной сети города.

Необходимо отметить при этом варианте потребуется подача сырой воды с отметки земли 60,0 м на отметку – 1450 м.

Кроме того, эксплуатационные расходы резко увеличатся. Для окончательного решения данной темы необходимо разработать на основе нового генерального плана технико-экономические основы реконструкции системы хозяйственно-питьевого водопровода г. Новочебоксарска.

В данной работе предварительно принимается вариант ( расположения очистных сооружений. Водопроводная сеть – двух зонная. Нижняя зона охватывает центральную и юго-восточную части города.

Насосами ((го подъема вода подается в водопроводную сеть нижней и верхней зон.

Для целей хранения аварийных пожарных запасов воды и объектов воды для регулирования суточной неравномерности водопотребления предусматриваются подземные резервуары емкость которых на данной стадии ориентировочно принимается 20% от суточного водопотребления и равна 118,0 тыс.м³.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме и оборудуется водопроводной арматурой и пожарными гидрантами.

В районах новой застройки намечается прокладка уличных водопроводных сетей. В пределах расчетного срока необходимо заменить порядка 20,0 км существующих сетей. Требуется прокладка третьей нитки водоводов сырой воды от насосной станции (го подъема.

#### Зоны санитарной охраны

Для предохранения источника водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с действующим СанПиН 2.1.4.1110 - 02 (Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения). Предусматривается организация трех водоохранных поясов.

пояс – граница устанавливается не( менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора к прилегающему к водозабору берегу.

-й и(( (((-й пояса - границы устанавливаются по акватории во все стороны от водозабора на расстоянии 3 км. Боковые границы от уреза воды при летне-осенней межени не менее 500 м.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается:

от зданий фильтров, осветлителей и резервуаров (очистная станция) – 50 м.

При выполнении проекта водоснабжения на основе нового генерального плана г.Новочебоксарска необходимо откорректировать существующие зоны санитарной охраны.

## 11.2 Хозяйственно-бытовая канализация

#### Существующее положение

В городе имеется централизованная хозяйственно-бытовая канализация. По системе напорно-самотечных коллекторов сточные воды поступают на сооружения биологической очистки. Через город с запада на восток проходят два канализационных коллектора, один из которых диаметром 2,0 м, другой – 0,9 м, по которым сточные воды г.Чебоксары подаются на упомянутые очистные сооружения.

На эти сооружения непосредственно поступают воды от химического комбината.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Волга. На сети имеются 
4 насосные станции перекачки сточных вод, одна из которых, на Промышленной улице, законсервирована. Насосная станция №3, расположенная на берегу р. Волга, должна быть реконструирована.

Производительность очистных сооружений – 320,0 тыс.м³/сут. На них сооружениях отсутствует законченный полный цикл сооружений по обработке ила. На территории очистных сооружений имеются большие накопления необработанного ила. Общая протяженность канализационной сети в городе 111,0 км, диаметры труб — 
150-1000мм.

##### Расход сточных вод по городу в 2009 г.

###### Таблица № 53

| № п/п | Типы сточных вод | Расход воды тыс. м³/год | Расход воды тыс. м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 9658,3 | 26,5 |
| 2. | Промышленные предприятия и строительные организации | 6166.3 | 16,9 |
| 3. | Бюджетофинансируемые организации | 693.6 | 1,9 |
|  | Всего | 16518,2 | 45,3 |

В 2009 году на очистные сооружения поступило:

- от г. Чебоксары – 129,4 м³/сут;

- от г. Новочебоксарск – 45,3 м³/сут;

- от химического комбината – 12,2 м³/сут;

______________________________________________

Всего: 186,9 м³/сут.

Выводы

Система хозяйственно-бытовой канализации обеспечивает прием, транспортировку, очистку сточных вод г. Новочебоксарска. На очистных сооружениях требуется окончание строительства системы обезвоживания, сушки иловых осадков. Требуется переработка накопившихся иловых осадков.

#### Проектные решения

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 норма водоотведения принимается равной норме водопотребления в зависимости от санитарно-технического оборудования зданий. Принято оборудование зданий внутренними системами водоснабжения, канализации и горячего водоснабжения. Норма водоотведения – 330 л/сут.чел.

##### Расходы сточных вод

###### Таблица №54

| Наименование | Расходы сточных вод, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| От общественной и жилой застройки |
| Средний | 41,6 |
| Максимальный | 49,9 |
| От промпредприятий |
| От городских промпредпр | 5,0 |
| от химического комбината | 20,0 |

Расходы сточных вод от промышленности и химического комбината приняты на основе анализа данных предприятий и анализа существующего водоотведения.

По данным концепции генерального плана г. Чебоксары, разработанной институтом «ЭНКО» (Санкт-Петербург), в 2002 г. расходы сточных вод г. Чебоксары направляемые на объединенные очистные сооружения в г. Новочебоксарск составят:

- расчетный срок – 280,0 тыс.м³/сут.

##### Суммарные максимальные расходы сточных вод поступающих на очистные сооружения

###### Таблица № 55

| Типы сточных вод | тыс.м³/сут |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| Жилая и общественная застройка | 49,9 |
| Городские промышленные предприятия | 5,0 |
| Химический комбинат | 20,0 |
| Г. Чебоксары | 280,0 |
| Прочие | 4,0 |
| Всего (окр.) | 359,0 |

Примечание. Расходы сточных вод подлежат уточнению в следующих стадиях проектирования.

#### Схемы канализации

Система хозяйственно-бытовой канализации раздельная. Для сбора, отвода и очистки дождевых сточных вод проектируется самостоятельная система. Хозяйственно-бытовая канализация принимает и очищает сточные воды от жилой, общественной застройки и загрязненные сточные воды от промышленных предприятий. Промышленные стоки перед сбросом в городскую канализацию должны пройти предварительную очистку на локальных очистных сооружениях. Особенно необходимо обратить внимание на глубину очистки сточных вод химического комбината. Расположение объединенных очистных сооружений сохраняется на существующем месте. На расчетный срок (2020 г.) производительность, по расчетам данного проекта, должна быть увеличена на 40,0 тыс.м³/сут.

Трассировка коллекторов и система отвода сточных вод в существующей части города сохраняется существующая.

Сточные воды от новой жилой застройки, размещенной в западной части города, по системе уличных коллекторов поступают к проектируемой насосной станции, которая перекачивает их в коллектор проходящий от г. Чебоксары. В новой застройке, размещаемой в юго-западной части города, предусматривается основной коллектор, трассируемый с запада на восток до проектируемой насосной станции, расположенной в прибрежной зоне р. Кукшум. Далее, сточные воды насосной станцией подаются в коллектор, проходящий по ул. Восточной. В существующем участке коттеджной застройки предусматривается канализация с отводом сточных вод в существующий коллектор по ул. Восточная. Предусматривается коллектор от пересечения ул. Промышленная-Коммунистическая до новой канализационной насосной станции.

## 11.3 Энергоснабжение

### 11.3.1 Электроснабжение

Энергоснабжение г. Новочебоксарска осуществляется от Чувашской энергосистемы.

Основным источником энергосистемы в городе Новочебоксарске является ТЭЦ-3, установленной электрической мощностью 380 МВт.

Связь с объединенной энергосистемой осуществляется по ВЛ-110 кВ Марпосад – ТЭЦ-3.

Вдоль северо-западных границ Новочебоксарска проходит коридор ВЛ-220 и 500 кВ.

От ОРУ Чебоксарской ГЭС, расположенной в северо-западной части города в коридоре ВЛ от ОРУ ЧГЭС проходят следующие линии:

ВЛ - 500 кВ:

ЧГЭС – Помары (Республика Марий Эл);

ЧГЭС – Луч (Нижегородская область);

ВЛ – 220 кВ:

ЧГЭС-1 и ЧГЭС-2 – Чебоксары;

ЧГЭС – Канаш 1;

ЧГЭС – Канаш 2;

ЧГЭС – Венец (Шумерля);

ЧГЭС – Тюрлема.

В настоящее время ЧГЭС работает при НПУ водохранилища 63 метра. Располагаемая мощность ГЭС при этом составляет 815 тыс. КВт.

Стоит вопрос о подъеме водохранилища до отметки 65 м., при этом располагаемая мощность ГЭС составит 1040 МВт.

По ВЛ-110 кВ ТЭЦ-3 связана с п/ст. 220кВ Чебоксарская и ТЭЦ-2 г. Чебоксары, с п/ст. Тинговатово и Катраси. Опорной подстанцией города служит п/ст. 110/35/10 кВ «Спутник» (2 х 40 МВА), подключенная к ВЛ-110 кВ ТЭЦ-3 – п/ст Чебоксарская (ТЭЦ-2).

Заходом от ВЛ-100 кВ ТЭЦ-3 – Катраси запитана п/ст. 110/10кВ Новая (2 х 40 МВА).

От п/ст «Спутник» запитаны на напряжение 35 кВ ряд городских подстанций.

### 11.3.2 Теплоснабжение

Теплоснабжение г. Новочебоксарска централизованное от ТЭЦ-3. Тепловая мощность ТЭЦ-3 - 1157 Гкал/ч

На ТЭЦ установлены 4 котла ТГМ-64, 3 котла ТГМ-464 (устанавливается еще один котел ТГМ-464) и два водогрейных котла ПТВМ-100.

На ТЭЦ установлены следующие турбины:

ПТ-60-130, Т-50-130 (законсервирована) 2хР-50-130 (год установки данных турбин 1967) и 2хТ-110-130.

Подключенная нагрузка составляет 659,1 Гкал/ч, в том числе промышленность 314,1Гкал/ч («Химпром» 240 Гкал/ч), жилищно-коммунальный сектор 419,1 Гкал/ч. Выдача тепла в город осуществляется по трем тепло магистралям, диаметром на выходе 1000, 800и 600 мм.

Протяженность паровых и тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет около 100 км, в том числе примерно 10% тепловых сетей нуждаются в замене.

### 11.3.3 Газоснабжение

Газоснабжение города осуществляется природным газом. Природный газ в город подается по отводу от магистрального газопровода Пермь-Казань-Н. Новгород и Казань-Н.Новгород на ГРС-2 с пропускной способностью 39,000 м3/час.

Расход природного газа по городу за 2009 г. составил 287,4 млн. м3 в том числе жилищно-коммунальным сектором израсходовано 10.3 млн. м3.

### 11.3.4 Определение электрических и тепловых нагрузок

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления приняты на основании «Изменений и дополнений к Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД№ 34. 20.185-94» и на расчетный срок 2300 КВт.ч на одного жителя, число часов использования максимума электрической нагрузки составит 5350.

##### Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

###### Таблица № 56

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | тыс. чел. | 130,0 |
| 2 | Годовое электропотребление | млн.КВт.ч | 299,0 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | МВТ | 55,9 |

Электрические нагрузки предприятий и строительства приняты по данным предприятий на основании принятой промгипотезе составят: на 104-150 мвт, на расчетный срок 200 мвт.

##### Суммарные электрические нагрузки города

###### Таблица № 57

| № п/п | Потребители | Электрическая нагрузка МВТ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
| 1. | Жилищно-коммунальный сектор | 55,9 |
| 2. | Промышленность и строительство | 200,0 |
| 3. | Прочие потребители и потери в сетях | 38,4 |
|  | Итого | 294,3 |
|  | То же с учетом коэффициента одновременности окр. | 235,5 |

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со НиПом 2.04.07.86. Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление.

Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади (вт)

###### Таблица № 58

| Постройка | Этажность |
| --- | --- |
|  | 1-2 этажных | 3-4 этажных | 5 и более этажных |
| Существующая | 232 | 138 | 92 |
| Новая | 178 | 87 | 102 |

Расход тепла на горячее водоснабжение определен по норме 376 вт/чел.Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора города

###### Таблица № 59

|  | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Численность населения | тыс. чел. | 130 |
| 2. Общая площадь жилых зданий | тыс. м2 |  |
| в том числе: |  |  |
| существующих | тыс. м2 | 2114 |
| 1-2 этажные | тыс. м2 | 7,0 |
| 3-4 этажные | тыс. м2 | 85,0 |
| 5 и более этажей | тыс. м2 | 2022,0 |
| новых | тыс. м2 | 1032,0 |
| 1-2 этажные | тыс. м2 | 186,0 |
| 3-4 этажные | тыс. м2 | 370,0 |
| 5 и более этажей | тыс. м2 | 456,0 |
| 3. Максимальный тепловой поток отр. | МВт | 470,0 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 309,4 |
| в том числе: |  |  |
| существующих | МВт | 199,3 |
| 1-2 этажные | МВт | 1,6 |
| 3-4 этажные | МВт | 11,7 |
| 5 и более этажей | МВт | 186,0 |
| новых | МВт | 110,1 |
| 1-2 этажные | МВт | 33,1 |
| 3-4 этажные | МВт | 37,3 |
| 5 и более этажей | МВт | 39,7 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 77,3 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 36,4 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 47,4 |

Тепловые нагрузки предприятий, приняты по данным промпредприятий на основании принятой промгипотезе составят:

Расчетный срок – 600 МВт.

##### Суммарные тепловые нагрузки города

###### Таблица № 60

| № п/п | Наименование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Промышленность | 600 |
| 2. | Жилищно-коммунальный сектор | 470 |
|  | Прочие потребители и потери в сетях | 100 |
|  | ИТОГО | 1170 |

#### Проектная схема

#### Электроснабжение

Для обеспечения надежности электроснабжения Прибрежного района города, части потребителей Западного района (8, 9, 10 микрорайоны), а также для покрытия нагрузок электрифицированного транспорта, предусматривается сооружение нового муниципального источника энергоснабжения – ГТС с двумя блоками на 25 МВт.

Площадка ГТС отведена в северо-западной части города.

Нагрузки Восточного жилого района предусматривается покрыть на напряжении 10кВ от существующей п/ст. «Спутник».

При сооружении нового источника электроснабжения, существующую ВЛ-35кВ, проходящую по территории жилой зоны намечается демонтировать.

##### Ориентировочный электрический баланс

###### Таблица № 61

| № п/п | Наименование | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрическая нагрузка всего: | 235,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | жилищно-коммунальный сектор | 55,9 |  |
| 2. | Мощность источников электроснабжения ТЭЦ | 400,0 | С учетом установки вместо устаревших турбин ПТ50 и ПТ60,ПТ80 и ПТ 90 Окончательная мощность ТЭЦ будет уточнена спец. проектной организацией |
|  | ГТС | 50,0 | Мощность городских п/ст 110 кВ Спутник 2х40 МВТ Новая 2х40 МВт |
|  | Итого | 450,0 |  |
|  | Избыток | 214,5 |  |

#### Теплоснабжение

Суммарные тепловые нагрузки города составят на расчетный срок – 1170 МВт. Основными источниками покрытия нагрузок города являются существующие ТЭЦ-3 и новая ГТС.

На ТЭЦ-3 предусматривается замена устаревшего оборудования и установка новых турбин ПТ-80 и ПТ-90.

Также предусматривается замена тепловой изоляции трубопроводов с целью уменьшения тепловых потерь. Замена теплопровода по ул. Пионерская на больший диаметр (d=630).

Предусматривается закольцовка тепловых сетей от ТЭЦ-3 и ГТС.

Теплоснабжение малоэтажной застройки предусматривается от индивидуальных генераторов на газовом топливе.

##### Ориентировочный тепловой баланс

###### Таблица № 62, МВт

| № п/п | Наименование | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребность в тепле | 1170,0 | Тепловая мощность ТЭЦ будет уточнена специализированной организацией |
| 2. | Покрытие | 1290,0 |  |
|  | итого по мощности |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | ТЭЦ-3 | 1200,0 |  |
|  | ГТС | 50,0 |  |
| 3. | Индивидуальные обогреватели | 40,0 |  |
| 4. | Избыток | 120,0 |  |

Избытки тепловой мощности ТЭЦ можно использовать для теплоснабжения новых промпредприятий, которые должны придти в город с новыми инвестиционными проектами.

#### Газоснабжение

Перспективное развитие системы газоснабения гороа возможно после проведения следующих мероприятий:

- проведения реконструкции существующих газопроводов;

- строительство газопровода высокого давления от «ТЭЦ-2 Чебоксары» до города Новочебоксарк;

- решения вопроса, связанного со снижением степени загруженности ГРС «Новочебоксарская ТЭЦ-3» путем увеличения пропускной способности выхода «город» и закольцовки с сетями «ТЭЦ-2 Чебоксары»(закольцовки распределительных сетей ГРС-1, ГРС-2, ГРС ТЭЦ-2, ГРС Новочебоксарская ТЭЦ-3).

Потребность в природном газе на жилищно-коммунальные нужды определена из нормы 140 нм3/год на человека и при полном охвате населения газоснабжением природным газом составит 17,5 млн. нм3/год.

#### Телефонизация

В настоящее время в городе действуют следующие АТС:

1. АТС – 73.74 ул. Молодежная, 4а – 15 000 NN

2. АТС – 71 ул. Винокурова, 105 – 10 000 NN

3. АТС – 72 ул. Винокурова – 10 000 NN

4. ПСК ул. 10-ой Пятилетки, 20 – 2 000 NN

Норма телефонной плотности для квартирного сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3,18 норма составит 316 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом народнохозяйственного сектора составит 400 телефонов на 1000 жителей. На 1 очередь норма составит 360 телефонов на 1000 жителей.

Потребность в телефонах по городу оставит:

Расчетный срок - 50 400 номеров.

Емкости АТС достаточно на расчетный срок.

Увеличение емкости АТС для полного обеспечения телефонами потребителей города предусматривается на базе цифровой станции АТС 73.74 с организацией выносов в любой район.

## 11.4. Инженерная подготовка территории

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод;

- Берегоукрепление и противооползневые мероприятия;

- Благоустройство и освоение оврагов;

- Благоустройство внутригородских водостоков

- Рекультивация территории карьера

- Осушение заболоченных территорий

#### 1. Организация и очистка поверхностного стока

Организация поверхностного стока имеет очень большое значение на территории города, так как является не только фактором благоустройства городской территории, но и способствует предотвращению роста оврагов.

В настоящее время существующая водосточная сеть на территории города представлена закрытыми коллекторами по улицам Советской, Винокурова, Пионерской, Первомайской, Комсомольской, Энергетиков, Солнечной, Южной и другим улицам протяженностью 10 км.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие водосточной сети города в соответствии со «Схемой дождевой канализации г. Новочебоксарска», разработанной Воронежским филиалом института «Гипрокоммундортранс».

Водоотвод с территории капитальной и коттеджной застройки, промышленных и коммунально-складских зон намечается осуществить сетью закрытых водостоков.

Плановое расположение закрытых водостоков принято с учетом длины свободного добегания воды по дорожным лоткам от водораздельной точки до первого водоприемного колодца, которая равна 300 м при продольных уклонах 0,005 и более; и 150 м при продольных уклонах менее 0,004.

Диаметры водостоков приняты от 0,5 до 2,4м, трубы для дождевой канализации принимаются безнапорные железобетонные. Минимальная глубина заложения закрытых водостоков принята 1,5м, с учетом глубины промерзания.

Водоотвод с территории индивидуальной застройки и парковой зоны осуществляется бетонными лотками с шириной 0,4(0,6м и высотой 0,6(0,8м.

Водоприемниками водоотводящей сети являются реки Б.Цивиль и Кукшум.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем подвергаются очистке на специальных очистных сооружениях, размещаемых на устьевых участках главных коллекторов.

Перед очистными сооружениями устраиваются специальные разделительные камеры, которые отделяют загрязненную часть поверхностного стока и направляют на очистные сооружения.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Для очистки дождевого стока с территории теплично-парникового хозяйства построены очистные сооружения дождевой канализации на левом берегу р. Кукшум западнее «Булгархмель».

Очистные сооружения состоят из грязеотстойника из 4-х секций открытого типа с решеткой и нефтеуловителя производительностью 83,2 л/с.

Взвешенные вещества, поступающие с ливневыми стоками в грязеотстойник, оседают на дно, а нефтепродукты, всплывшие в отстойной части удаляются по маслосборному лотку в маслосборный колодец. Удаление грязи из секций и нефти из маслосборного колодца предусматривается специальными насосами и вывозятся на городскую свалку.

Загрязненный фильтрирующий материал (древесностружечный) меняют по мере необходимости.

В соответствии со «Схемой дождевой канализации г. Новочебоксарска, разработанной Воронежским филиалом института «Гипрокоммундортранс» комплекс очистных сооружений для очистки поверхностного стока состоит из насосной станции, горизонтальных отстойников, песколовки, пруда дополнительного отстаивания, водослива – аэратора.

Закрытые горизонтальные отстойники предназначены для задержания основной массы взвешенных веществ и нефтепродуктов.

На выходе из отстойника устраивается двукратная доочистка от нефтепродуктов в камерах – фильтрах

Из отстойников очищенный сток поступает в пруд дополнительного отстаивания, предназначенный для задержания тонкодисперсных взвешенных веществ и нефтепродуктов крупностью 100 мк.

Для лучшего насыщения отстоянной воды кислородом после пруда, на выходе из него устраивается трехступенчатый водослив – аэратор.

На площадке очистных сооружений предусмотрено устройство песколовок.

Генпланом предусмотрено в соответствии со «Схемой» строительство очистных сооружений в пойме р. Цивиль, в районе существующих биологических очистных сооружений канализации.

Гепланом предусматривается также очистка дождевого стока в районе южнее д. Юркасы и стока с коммунально-складских и промышленных зон на очистных сооружениях по аналогии с очистными сооружениями.

Очистка поверхностного стока с проектируемого района западнее улицы Воинов Интернационалистов гепланом намечается на очистных сооружениях дождевой канализации, предусмотренных южнее Х микрорайона, с увеличением в дальнейшем мощности очистных сооружений и качества очистки поверхностных стоков до нормативных со сбросом очищенных стоков в р. Кукшум.

Местоположение очистных сооружений показано на схеме «Инженерная подготовка территории и мероприятия по охрана окружающей среды».

В соответствии со СНиП 2.04.03 – 85 зона санитарной охраны от очистных сооружений дождевой канализации составляет 100 м.

#### 2. Берегоукрепление и противооползневые мероприятия

Защита берега от размыва в границах Новочебоксарска выполнена стенками шлюза и другими сооружениями, входящими в комплекс гидроузла.

Выполнение креплений берега с противооползневыми мероприятиями является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории, определяющим основные планировочные решения.

Береговой склон реки Волги в границах города выше плотины характеризуется значительной высотой (до 100 м) и крутизной (местами заложение откосов составляет 1:1).

В соответствии с геологической характеристикой по степени устойчивости площадь берегового склона можно отнести к двум категориям – оползневым, на которых уже активно развиваются оползни и потенциально оползневым.

В настоящее время водохранилище заполнено до отметки 63,0 метров. При дальнейшем заполнении водохранилища до проектной отметки на потенциально оползневых участках будут активно развиваться оползни в результате повышения уровня грунтовых вод, гидравлически связанных с рекой, и волнового воздействия водохранилища. Намечается переработка берега.

Без крепления берега зона формирования устойчивого профиля с учетом оползневых процессов, по предварительным расчетам «Гипрокоммунстроя» составит около 600 метров (от уреза воды на отметке 68,0 м), что приведет к потере значительного количества городских земель.

После выполнения берегоукрепления и противооползневых мероприятий отступ застройки от уреза воды, обеспечивающий надежность строительства с соблюдением специальных требований к конструкциям зданий и сооружений в подобных инженерно-строительных условиях составит около 300 метров.

Институтом «Гипрокоммунстрой» разработан проект берегоукрепления с противооползневыми мероприятиями на участке берега протяженностью 8,6 км между Якимовским оврагом (г. Чебоксары) и головными сооружениями Чебоксарской ГЭС.

Противооползневые мероприятия включают устройство противооползневого контрбанкета, террасирование склона, отвод подземных и поверхностных вод, устройство горизонтального дренажа на отдельных участках.

Кроме того в комплекс противооползневых мероприятий входят мероприятия по благоустройству оврагов, включающие устройство нагорных канав, планировку откосов, прокладку по дну железобетонных лотков, устройство дренажных прорезей.

В настоящее время завершается строительство контрбанкета до отметки 65,5 метров от Пихтулинского оврага до БНС г. Новочебоксарска по проекту института «Гипрокоммунстроя» (г. Москва). Намытый подводный откос контрбанкета с отметкой 64 метра с заложением 1:10(1:12 крепится каменной наброской по слою щебня до отметки 65,5 метров. Отметка верха контрбанкета (отметки определились режимом работы Чебоксарского водохранилища, а также расчетными параметрами волн). В дальнейшем, после уточнения режима работы водохранилища возможна их корректировка.

Выполненные институтом «Гипрокоммнстрой» в 2001 году расчеты устойчивости оползневого склона в заключении «Влияние водохранилища Чебоксарской ГЭС на оползневые процессы в границах территорий г. Чебоксары», показали, что устойчивость откосов будет обеспечена при предлагаемых параметрах контрбанкета.

В нижнем бьефе Чебоксарского водохранилища в соответствии с проектом института «Чувашгражданпроект» завершается строительство Волжской набережной протяжением 
1 200 метров.

В целях предотвращения оползневых явлений

- Проведено террасирование склона с устройством прогулочных дорожек на отметках 64,6 м, 74,6(75,1м и 84,3м и уполаживание с закреплением откосов;

- Возведен контрбанкет. При устройстве контрбанкета устроен линейный вертикальный дренаж посредством водопоглащающих скважин. Завершается укрепление откосов железобетонными плитами нижней площадки набережной.

Генпланом намечается продолжить работы по берегоукреплению вниз по течению с укреплением берегового откоса железобетонными плитами.

#### 3. Благоустройство и освоение оврагов

Овражная эрозия на территории города получила значительное развитие.

Основными причинами оврагообразования являются:

- рыхлые, легкоразмываемые грунты

- крутые склоны (крутизна более 20%)

- высокая интенсивность ливней и снеготаяния

- отсутствие поверхностного водоотвода на приовражных территориях

- уничтожение растительного слоя на склонах, распашка склонов.

В г Новочебоксарске проведен большой объем работ по засыпке отвершков и благоустройству оврагов.

В Ельниковском овраге засыпаны отвершки оврага, выполнено уполаживание и планировка откосов. Засыпаны отвершки оврагов в VII микрорайоне, Волжского склона.

Для предупреждения овражной эрозии и повышения степени благоустройства оврагов предусматриваются следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока в приовражных зонах, на склонах и в тальвегах

- каптаж и отвод выклинивающихся на склонах грунтовых вод

- террасирование, уполаживание, закрепление овражных склонов

- частичная засыпка оврагов и их отвершков

Организация поверхностного стока является важнейшим профилактическим мероприятием в борьбе с оврагообразованием.

Трассу водостоков следует прокладывать, по возможности, в обход оврагов.

В пределах капитальной застройки закрытые водостоки прокладываются вдоль улиц. В зеленых зонах предусматривается устройство прибровочных дорожек с кюветами, предотвращающими беспорядочный сброс ливневых вод на склоны оврагов.

На приовражной территории с помощью вертикальной планировки следует создать уклон поверхности от бровки. В случае сосредоточенного сброса поверхностных вод в овраги, в них намечается прокладка открытых бетонных лотков. На участках с уклоном более 10% они выполняются в виде перепадов и быстротоков.

Для защиты склонов оврагов от размыва грунтовыми водами намечается каптаж выклинивающихся родников и отвод их в укрепленный тальвег оврага по бетонным лоткам.

Склоны оврагов, имеющие крутизну боле 25о и не закрепленные растительностью, намечается уположить, а при глубине более 12 метров – террасировать. Промежуточные бермы шириной 5,0 м устраиваются через 6 – 8 метров по высоте. Спланированные откосы необходимо закрепить посадкой трав и древесно-кустарниковой растительностью с развитой корневой системой.

В соответствии со «Схемой противоэрозионных гидротехнических мероприятий по Чебоксарскому району», разработанной институтом «Чувашгипроводхоз» в 1998 году, за пределами городской черты в долине р. Кукшум определены существующие противоэрозионные гидротехнические сооружения, требующие ремонта и реконструкции и намечаемые к строительству.

Требуется:

- реконструкция 3 водозадерживающих валов (овраги в районе Типсирмы)

- частичный ремонт 8 плотин и 5 водосбросов (в оврагах севернее д. Чемурша и 
д. Кодекарсы);

- первоочередное строительство 3 противоэрозионных плотин с водосбросами и 2 водозадерживающих валов с быстротоками (в оврагах в районе Чемурша, Толиково, Алымкасы).

Учитывая, что овраги в долине р. Кукшум отводятся под зеленую зону, намечается в основном простейшее благоустройство оврагов, направленное на предотвращение их дальнейшего роста (отвод поверхностных и подземных вод, закрепление склонов).

#### 4. Благоустройство внутригородских водотоков

В пределах городской территории протекают реки Кукшум и Малем, ручьи в оврагах Волжского склона и ручей в овраге в районе д. Ольдеево.

Русло реки Кукшум имеет ширину 5 ( 6 м, глубину 0,5 ( 1,0 метров. Долина изрезана оврагами и промоинами. Берега не закреплены и обрушаются. Река находится в антисанитарном состоянии в результате сброса в нее неочищенных бытовых и поверхностных вод. Генпланом по берегам реки намечается устройство зеленой зоны.

Проектом планировки намечается сохранить естественное русло реки и провести комплекс мероприятий по его благоустройству в следующем составе: расчистка, дноуглубление, на отдельных участках профилирование русла; планировка и закрепление береговых откосов; предупреждение загрязнения неочищенными стоками.

Средняя глубина расчистки и дноуглубления, составит в среднем 1,0м.

Береговые склоны намечается спланировать заложением 1:2,0 и укрепить посевом трав.

В местах выпусков из сетей дождевой канализации предусматривается устройство бетонных лотков и крепление дна и откосов каменной наброской или железобетонными плитами.

Русло ручья Кукшум западнее Аркасы зарегулировано противоэрозионной плотиной с водосбросом. Проектом также намечается расчистка, дноуглубление пруда, реконструкция противоэрозионной плотины.

В настоящее время начаты работы по заключению р. Малем в коллектор с засыпкой общим протяжением1 900м. Юго-восточнее ул. Восточной река Малем засыпается.

Проектом планировки намечается расчистка, дноукрепление русел ручьев в оврагов Волжского склона и русла ручья в овраге в районе д. Ольдеево.

Русло ручья севернее завода «Железобетон» заключается в коллектор.

#### 5. Рекультивация территории

Песочные карьеры силикатного завода (южнее ул. Силикатной) намечается после проведения рекультивации использовать под капитальную и коммунально-складскую зоны.

Проектом намечается подсыпка отработанного карьера средним слоем 2 ( 2,5 м с последующим проведением вертикальной планировки.

#### 6. Осушение заболоченных территорий

Осушение заболоченных территорий в восточной части города намечается открытой осушительной сетью канав трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 1,0м с заложением откосов 1 : 2 со сбросом стоков в магистральный канал («Теплая речка»). Регулирование русла магистрального канала (расчистка, дноуглубление) будет способствовать понижению уровня грунтовых вод на прилегающих территориях. Ориентировочная площадь осушения 12 ГА.

##### Ориентировочные объемы основных работ по инженерной подготовке территории

###### Таблица № 63

| № п/п | Наименование работ | единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок |
| 1 | Устройство закрытых водостоков | км | 39,8 |
| 2 | Устройство открытых водостоков | км |  |
| 3 | Устройство очистных сооружений дождевой канализации | объект | 6 |
| 4 | Крепление контрбанкета каменной наброской в верхнем бьефе | км | 0,6 |
| 5 | Противооползневые мероприятия в верхнем бьефе Чебоксарского водохранилища | км | 2,6 |
| 6 | Завершение строительства Волжской набережной | км | 0,3 |
| 7 | Откосное берегоукрепление в нижнем бьефе | км | 3,4 |
| 8 | Благоустройство оврагов | га | 37 |
| 9 | Засыпка отвершков оврагов | тыс. м3 | 140 |
| 10 | Благоустройство русла р. Кукшум | км | 7,0 |
| 11 | Благоустройство русел ручьев | км | 5,1 |
| 12 | Заключение русел водотоков в трубу | км | 3,8 |
| 13 | Засыпка водотоков | км | 2,2 |
| 14 | Засыпка карьера | га тыс. м3 | 22 440 |
| 15 | Осушение заболоченных территорий | га | 12 |

##### Ориентировочные объемы и стоимости основных работ по инженерной подготовке территории

###### Таблица № 64

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство закрытых водостоков | км | 23,5 | 2,35 |
| 2 | Устройство открытых водостоков | км | 4,2 | 0,17 |
| 3 | Устройство очистных сооружений дождевой канализации | объект | 3 | 1,5 |
| 4 | Завершение строительства Волжской набережной | км |  | 0,1 |
| 6 | Благоустройство оврагов | га | 13 | 0,78 |
| 7 | Засыпка отвершков оврагов | тыс. м3 | 80 | 0,12 |
| 8 | Благоустройство русла р. Кукшум | км | 4,0 | 0,40 |
| 9 | Заключение русел водотоков в трубу | км | 2,9 | 0,50 |
| 10 | Засыпка водотоков | км | 2,2 | 0,12 |
| 11 | Засыпка карьера | га тыс. м3 | 6,4 128 | 0,77 |
|  | Всего в ценах 1984 г |  |  | 6,81 |
|  | Всего в текущих ценах |  |  | 149,8 |

Ориентированные стоимости приведены по «Сборнику укрупненных показателей затрат по инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов», (1986 г) с учетом опыта проектирования специализированных предприятий.

# 12. Природоохранные мероприятия

Сложная экологическая обстановка, сложившаяся в городе Новочебоксарске и прилегающих территориях, требует принятия неотложных комплексных мер по её улучшению. Реализация решений генерального плана обеспечит экологическую безопасность территории и населения города при максимальном сохранении и восстановлении существующих природных систем и дальнейшее оздоровление экологической ситуации. Для этого необходимо снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов; предупреждение аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера; создание благоприятных условий жизнедеятельности и охрана здоровья населения; создание единой территориальной системы экологического мониторинга.

Предложения генплана решают стратегические задачи и выступают в качестве интегрирующей основы системы природоохранных мероприятий в целом.

В генеральном плане в соответствующих разделах (энергоснабжение, транспорт, планировочная организация города, инженерная подготовка территории, водоснабжение, канализация) проектные и планировочные решения принимались в соответствии с требованиями Закона об охране окружающей среды, санитарных норм и правил, строительных норм.

## 12.1. Охрана воздушного бассейна

В генеральном плане в соответствующих разделах (энергоснабжение, транспорт, планировочная организация территории города, зелёные насаждения, инженерная подготовка) проектные и планировочные решения отвечают основным направлениям природоохранной деятельности в области защиты воздушного бассейна г. Новочебоксарска и разработаны в соответствии с требованиями Закона об охране окружающей среды, санитарных норм и правил, строительных норм. Реализация этих мероприятий улучшит состояние воздушного бассейна и условия проживания населения.

Комплекс воздухоохранных мероприятий включает технологические, организационные и планировочные мероприятия.

Технологические мероприятия

Технологические процессы на промышленных предприятиях города должны отвечать современным требованиям энерго- и ресурсосбережения:

- Внедрение современного оборудования тепловых источников, обеспечивающих высокий процент сгорания топлива и газоочистку;

- внедрение малоотходных и безотходных технологий на предприятиях;

- разработка и внедрение замкнутых технологических циклов.

Внедрение новых технологических процессов должно обеспечивать снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Технологические мероприятия разрабатываются профильными институтами или самими предприятиями.

Организационные мероприятия

- внедрение пылегазоочистного оборудования на источниках выбросов загрязняющих веществ (предприятия стройиндустрии; ОАО «Химпром», ТЭЦ-3, др.);

- благоустройство территории города (строительство дорог с твёрдым покрытием, ликвидация территорий с незащищённым грунтом – обустройство горизонтальной планировки газонами, тротуарами, парковками для автотранспорта);

- запрещение использования мазута на ТЭЦ-3;

- введение запрета на использование этилированного бензина;

- перевод городского автотранспорта на газомоторное топливо;

- организация автомобильного движения «зелёная волна» для сокращения выбросов выхлопных газов при торможении на перекрёстках;

- организация автоматизированной системы контроля загрязнения атмосферного воздуха;

- на предприятиях города разработать мероприятия по снижению выбросов в атмосферу при неблагоприятных метеорологических условиях;

- Разработать проект единой санитарно-защитной зоны промузла.

- Последовательная проработка территориальной организации озеленения и благоустройства санитарно-защитнных зон промышленных предприятий города на всех этапах разработки любой проектной градостроительной документации, строительства и эксплуатации.

Планировочные мероприятия

- Разработать проект единой СЗЗ от промузла

- Генеральным планом предусматривается организация СЗЗ:

- Вынос жилья из санитарно-защитной зоны ОАО «Химпром» (дер. Ольдеево, 70га 
на I очередь.

- Вынос садово-огородных участков из санитарно-защитной зоны ОАО «Химпром» и ГУП ЧР «БОС» - 185 га

- Озеленение СЗЗ (около 110га)

- Генеральным планом предусматривается размещение нового жилищного строительства в западной и юго-западной части города (с наветренной стороны от промзоны;

- Вынос из селитебной зоны производств завода строительных материалов.

- Строительство и введение в эксплуатацию обходной дороги, в соответствии с республиканской программой «Совершенствование и развитие дорог общего пользования», сократит количество транзитного транспорта на магистралях города;

## 12.2. Организация санитарно-защитных зон

В городе Новочебоксарске промышленные предприятия расположены с восточной и юго-восточной стороны от жилых кварталов и образуют единую промышленную зону. Санитарно-защитная зона от промузла сформирована основными предприятиями:

- ОАО «Химпром»

- Полигон промышленных отходов ОАО «Химпрома»

- ГУП ЧР «БОС»

На территории промузла расположены предприятия стройиндустрии – 3 класс опасности – СЗЗ 300 м, но они, в основном, поглощаются зонами ОАО «Химпрома», промполигона и ГУП ЧР «БОС».

Проект строительства СЗЗ ОАО «Химпром» был согласован Федеральным управлением «Медбиоэкстрем» Минздрава Российской Федерации от 17.08.84 г. По данному проекту установлена величина СЗЗ для ОАО «Химпром» размером 2 км, за исключением направлений: юго-запад –1,6 км, запад- 1,7 км.

Для полигона промышленных отходов ОАО «Химпрома» размер СЗЗ в соответствии с СП № 3183-84 от 29.12.84 г. должна быть не менее 3000м.

Центр Госсанэпиднадзора письмом №04/1869 от 20.11.01, предложил учесть указанные требования при разработке генерального плана г. Новочебоксарск.

Генеральным планом учтены требования нормативных документов и согласований. Размер СЗЗ от ОАО «Химпром» принят 2 км от границ предприятия, и 3 км от границ полигона промотходов.

СЗЗ от ГУП ЧР «БОС» согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет1000м.

Общая площадь санитарно-защитных зон промузла составляет около 3 тыс. га.

На территории СЗЗ промузла в границах города расположены:

Жилая застройка – 85 га

- Садоводческие участки – 185 га

- Сельхозпредприятия – около 80 га

За городской чертой на территории СЗЗ расположены:

- Жилая застройка – 150 га

- Садоводческие участки – 9 га

Такая ситуация противоречит СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.п. 2.22. 2.30 (запрет размещения жилой застройки, коллективных, садово-огородных, дачных участков).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.п. 2.16, 2.18-2.20 для групп промышленных предприятий или промышленного узла устанавливается единая санитарно-защитная зона с учётом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для действующих предприятий.

Размеры санитарно-защитных зон могут быть изменены для предприятий I и II классов – по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

## 12.3 Охрана водных ресурсов

### 12.3.1 Охрана поверхностных вод

#### Использование ресурсов поверхностных вод

В пределах г. Новочебоксарска на р. Волга расположена Чебоксарская ГЭС, выше створа плотины которой находится Чебоксарское водохранилище, ниже – Куйбышевское.

Использование Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ многоцелевое: энергетика, судоходство, водоснабжение, рыбное хозяйство, рекреация.

Около 40 % всей электрической энергии, производимой в Чувашской Республике, вырабатывается на Чебоксарской ГЭС. По мощности Чебоксарская ГЭС занимает шестое место в Российской Федерации. Основное назначение Чебоксарской ГЭС – покрытие нагрузок при работе в остропиковых режимах. Чебоксарская ГЭС вырабатывает 2070 млн. кВт-ч или 60% от проектной мощности.

Чебоксарское водохранилище является источником водоснабжения питьевой водой городов Чебоксары и Новочебоксарск. Чебоксарское и Куйбышевское водохранилища относятся к водоемам высшей рыбохозяйственной категории.

Основой промысла в Чебоксарском водохранилище являются чехонь, белоглазка, густера, щука. Запасы судака и жереха незначительны. Популяции стерляди в приплотинном участке находятся в угнетенном состоянии. В Куйбышевском водохранилище преобладает в промысловых уловах белоглазка, тюлька.

По р. Волга в теплый период осуществляется судоходство. Куйбышевское водохранилище служит водоприемником сточных вод предприятий и населения г.Новочебоксарска и частично г. Чебоксар.

#### Источники загрязнения и состояние сточных вод

В водные объекты в пределах г. Новочебоксарска осуществляется сброс хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод общим объемом порядка 42 млн. м3 в год.

Хозяйственно-бытовые и производственные воды г. Новочебоксарска – 
48,5 тыс.м3/сут., от ОАО «Химпром» – 16,2 тыс. м3/сут., и от г. Чебоксары – 23,4 тыс. м3/сут проходят очистку на объединенных биологических очистных сооружениях канализации производительностью 320 тыс. м3/сут и сбрасываются в Куйбышевское водохранилище ниже города. Городские очистные сооружения не обеспечивают необходимую степень очистки сточных вод по санитарно-химическим показателям и ряду других веществ и требуют глубокой очистки. Часть сточных вод, преимущественно поверхностных (дождевых и талых вод с промплощадок и жилой застройки) сбрасываются в водные объекты без очистки.

Р. Цивиль в пределах г. Новочебоксарска загрязняется неочищенными ливневыми и талыми водами с предприятия ОАО «Химпром». В р.Кукшум сбрасываются продувные воды с градирен предприятия ОАО «Химпром» и ТЭЦ-3.

Практически все сбрасываемые сточные воды (кроме «условно чистых» вод, используемых для охлаждения объектов теплоэнергетики) относятся к категории недостаточно очищенных, в них отмечается повышенное содержание нефтепродуктов, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), соединений меди, цинка, железа, фенолов, биогенных веществ, патогенной микрофлоры.

#### Мероприятия по охране поверхностных вод

Одной из основных задач в области охраны водных ресурсов поверхностных вод является восстановление и сохранение качества вод водных объектов города, повышение безопасности жизни и здоровья населения г. Новочебоксарска. Проектом предусматривается комплекс технологических, инженерно – технических и организационно - планировочных мероприятий с целью снижения, а в перспективе и исключения сброса в водные объекты неочищенных дренажно-ливневых сточных вод от организованных и рассеянных источников загрязнения. Особое внимание необходимо уделить снижению объемов сбросов в водные объекты веществ 1 и 2 класса опасности (меди и др.) до нормативных показателей.

К основным направлениям долгосрочной программы природоохранных мероприятий относятся: организация экологического мониторинга за состоянием водных ресурсов, разработка и внедрение новых малоотходных и маловодных технологий на промышленных предприятиях города, разработка и внедрение технологий по извлечению ценных компонентов из отходов производства (с возможным привлечением малого бизнеса); переход на новые методы утилизации отходов производства; увеличение доли оборотного и повторного использования водных ресурсов, строительство локальных (цеховых) очистных сооружений, системы платежей за использование поверхностных вод (с учетом качества забираемой воды и степени очистки сбрасываемых вод).

Для предотвращения загрязнения поверхностных и грунтовых вод необходимо проведение следующих первоочередных мероприятий:

- Строительство ливневой канализации с территории застройки, промышленной и коммунально-складских зон и очистных сооружений ливневой канализации.

- Строительство «сухого» полигона снега.

- Строительство автомоек с очистными сооружениями.

- Кроме того, для снижения рисков катастрофического загрязнения окружающей среды в случае прорыва дамб шламоотстойников и снижения негативного влияния на здоровье населения предусматривается утилизация 2,5 млн. тонн осадков в шламонакопителе ГУП ЧР «БОС».

- Вывод на проектную мощность механизма обезвоживания на ГУП ЧР «БОС».

- Проведение работ по наблюдению, стабилизации и понижению уровня грунтовых вод.

- Продолжение работы по расширению и реконструкции биологических очистных сооружений г. Новочебоксарска.

- Проведение научно-исследовательских работ по разработке промышленной технологии очистки осадков ГУП ЧР «БОС» с помощью адаптированных микроорганизмов и переработки осадков с помощью препарата «Биостин».

- Внедрение приборов учета воды (установка счетчиков холодной и горячей воды).

- По «Программе обеспечения населения Чувашской Республики питьевой водой» намечаются следующие мероприятия:

– строительство и реконструкция водоводов;

– строительство II-ой очереди водоочистных сооружений.

- Дальнейшее внедрение оборотного и повторного использования воды на предприятиях города.

- Благоустройство городских родников.

- Строительство второй ступени очистки питьевой воды с доведением качества питьевой воды до стандарта.

- Санация изношенных трубопроводов питьевой воды.

Одним из основных мероприятий по охране вод от загрязнения, засорения и истощения является организация водоохранных зон и прибрежных полос.

В соответствии с постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» № 1404 от 23.11.1996г., Постановлением Администрации Чувашской Республики минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных полос в пределах рассматриваемой территории принимаются следующими:

###### Таблица № 65

| № п/п | Водный объект | Размер, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоохраной зоны | Прибрежной защитной полосы |
| 1. | Чебоксарское водохранилище | 1000 | 100 |
| 2. | Куйбышевское водохранилище | 1000 | 100 |
| 3. | р.Цивиль | 300 | 100 |
| 4. | р.Кукшум | 100 | 35-50 |

В границах города водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы должны быть откорректированы специализированной организацией после утверждения решений генерального плана с учетом намечаемого на расчетный срок уровня благоустройства прибрежных территорий города (строительства набережной, организации сбора и очистки поверхностных вод.).

В пределах ВЗ запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры, ядохимикатов, минеральных удобрений, животноводческих комплексов и ферм, свалок и полигонов ТБО, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- заправка топливом и мойка автотранспортных средств;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохраной зоны менее 100м и крутизне склонов более 3° и т.д.

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; использование навозных стоков для удобрения почв;

- проведение без согласования с бассейновыми и др. территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда министерства природных ресурсов РФ строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и др. объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ.

Прибрежные защитные полосы должны быть залужены или залесены. В пределах прибрежных защитных полос разрешается размещение объектов технологически связанных с использованием водных ресурсов (порты, водозаборы, сбросные устройства, пляжи, лодочные станции и др.).

### 12.3.2 Охрана подземных вод

Как отмечалось выше, в разделе 6.2. «Инженерно-геологическая характеристика» непосредственно на территории города отсутствуют водообильные горизонты. Водоносный горизонт верхнепермских (татарских) отложений, эксплуатируемый одиночными скважинами, защищен от поверхностного загрязнения толщей глин юрского возраста. Отсутствие достоверной информации по существующим эксплуатационным скважинам предполагает необходимость проведения обследования их с целью оценки возможного водоотбора. Для контроля за количеством отбираемой воды на каждой скважине должна быть установлена водоизмерительная аппаратура. Водоотбор должен быть ограничен лимитами, установленными на недропользование Комитетом природных ресурсов по ЧР.

Необходимо выявление бездействующих скважин и проведение на них ликвидационного тампонажа.

На всех эксплуатируемых и резервных скважинах требуется организация зон санитарной охраны: строгого режима – I пояса, радиусом до 50 м и II пояса.

Из зон санитарной охраны II пояса предусматривается вынос всех потенциальных источников загрязнения.

Контроль качества питьевой воды подаваемой потребителю по санитарно-химическим и бактериологическим показателям должен проводится.

## 12.4.Охрана почв

Исходя из анализа антропогенного загрязнения почв, следует ограничить потребление человеком и животными продукции растениеводства, выращенной вблизи дорог и промышленных предприятий. Для этого необходимо:

- Запретить распахивание и выращивание сельскохозяйственной продукции вблизи дорог;

- Вынести из санитарно-защитных зон промпредприятий (в первую очередь ОАО «Химпром») садово-огородные участки, индивидуальную застройку с приусадебными участками;

- Выявленные загрязнённые почвы следует подвергать реабилитации. В первую очередь необходимо проведение реабилитации почв на территориях детских и оздоровительных учреждений, а также территории сельхозугодий вблизи города.

Институт Урбанистики предлагает несколько вариантов очистки почвенного покрова.

Наиболее доступным и дешевым способом является так называемый «минеральный», с использованием существующих в природе сорбентов.

Широко известным минералом, обеспечивающим достаточно высокую степень очистки, является цеолит, крупные месторождения которого находятся в Забайкалье. Цеолитовая крошка вносится на загрязнённые участки почвы и обеспечивает удаление вредных веществ.

Отрицательной стороной использования цеолита является то, что, выполнив свою функцию, впитав в себя вредные вещества, он остаётся в почве и для продолжения процесса повторной, дополнительной или дальнейшей очистки необходимо внесение новой порции минерала с предварительным удалением ранее внесённого сорбента.

Более эффективным способом очистки почвы является метод с использованием углерода.

Разработчиками данной методики являются учёные Санкт-Петербургского Технологического института.

Проектные предложения

- Ликвидация садово-огородных участков в СЗЗ ОАО «Химпром», ГУП ЧР «БОС» и промышленных предприятий.

- Предоставление садово-огородных участков на чистых территориях в районе.

- Экологическая реабилитация СЗЗ ОАО «Химпром». Озеленение, очистка почвы.

- Проведение мероприятий по биологической детоксикации почвы в городе, в первую очередь на территориях детских садов, школ, медико-профилактических учреждений.

## 12.5. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления

Санитарная очистка

В городе Новочебоксарске по данным МУ «ДЕЗ в ЖКХ» среднегодовая норма накопления ТБО в жилищном секторе составляет 0,8 м3 на человека. С увеличением уровня потребления и увеличения ассортимента продукции с использованием разнообразных упаковочных материалов, будут увеличиваться объёмы образования ТБО в жилищном секторе. Увеличению количества ТБО будет способствовать планируемый рост численности населения.

##### Ориентировочные расчёты образования ТБО
(СНиП-2.07.01-98*)

###### Таблица № 66

| Расчётный срок |
| --- |
| Числен. насел. (тыс.чел) | Нормативное кол-во отходов (кг) | Проектн. кол-во отходов (тонн/м3) |
| 130 | 300 | 39000 189000 |
|  |  | 5400* 25000 |

* Количество отходов с учётом изъятия утильной фракции 20% на расчётный срок и уплотнения отходов в 6 раз на расчётный срок.

Таким образом, внедрение селективного сбора ТБО и разработка и внедрение схемы обращения с отходами уменьшит количество вывозимых ТБО на полигон в 3 раза, а с развитием всей системы до 5 раз.

Согласно комплексной программе по выводу территории г. Новочебоксарска из неблагоприятного экологического состояния в городе предусматривается строительство Новочебоксарского завода по переработке и утилизации ТБО методом биокомпостирования мощностью 200 тыс. куб.м/год. Завод включает в себя, как обязательную, неотъемлемую часть, систему предварительной сортировки твёрдых бытовых отходов на придомовых контейнерных площадках. Биокомпостирование ТБО будет осуществляться совместно с осадками биологических очистных сооружений.

В генеральном плане предлагается вариант двухэтапного вывоза бытового мусора с использованием компакторов для уменьшения неутилизируемой части ТБО.

Схема обращения с твёрдыми бытовыми отходами

Образуемые у населения твёрдые бытовые отходы, собираются в специальные комбинированные контейнеры, расположенные среди жилой застройки на специально оборудованных площадках, и направляется на мусороперегрузочную станцию. Не утилизируемая часть ТБО поступает из контейнеров на компактор, где уплотняется и формируется в компактные пакеты, после чего вывозится на полигон ТБО. Утильная фракция уже частично отсортированная на местах образования, подвергается окончательной сортировке на механизированном комплексе для получения промышленного сырья.

Внедрение двухэтапной системы вывоза мусора в уплотнённом виде может сократить транспортные расходы на 30%. Одновременно сокращаются выбросы в атмосферу от мусоровозного транспорта, уменьшаются площади для захоронения мусора.

Проектные предложения

- Усовершенствование селективного сбора ТБО с целью увеличения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов:

- Внедрение системы селективного сбора отходов в квартире.

- Внедрение системы сбора у населения отработанных элементов питания и люминистентных ламп.

- Строительство комплекса по механизированной сортировке отходов

- Уменьшение количества захораниваемых отходов за счёт изъятия утильной фракции (на 10-20%).

- Строительство мусороперегрузочной станции. Размещение станции предусматривается на территории промзоны. На площадке станции размещаются: комплекс по механизированной сортировке отходов, прессор, термические установки, небольшие установки по переработке сырья (например по переработке полимерных и резинотехнических отходов и др.).

- Вывоз мусора на полигон осуществлять с предварительным уплотнением в виде компактных пакетов. Установка по прессованию размещается на мусороперегрузочной станции. Существующие компакторы и прессоры позволяют уменьшать объём мусора от 4 до 8 раз (проспекты некоторых видов компакторов и прессоров зарубежных производителей, имеющихся на российском рынке смотреть в приложении).

- Обезвреживание твёрдых отходов лечебно-прфилактических учреждений (ЛПУ), в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов (ЛПУ) (СП 2.1.7. 1038-01) на термической установке, размещаемой на территории мусороперегрузочной станции.

- Утилизации трупов павших животных может осуществляться на территории мусороперегрузочной станции в термической установке для их сжигания.

- В целях изучения ресурсного потенциала отходов необходимо провести инвентаризацию образующихся на территории города твёрдых бытовых отходов с определением морфологического состава ТБО.

## 12.6. Охрана ландшафтов и особо охраняемые природные территории

Учитывая сложную экологическую обстановку в городе, значение природных ландшафтов города и прилегающих территорий трудно переоценить. Древесно-кустарниковая растительность способствует очищению воздушного бассейна от вредных примесей, насыщению его легкими ионами, переводит поверхностный сток во внутрипочвенный, предохраняя почву от размыва, имеет большое эстетическое и рекреационное значение. Охране растительности и ландшафта в целом способствует уход за зелеными насаждениями, их благоустройство, уход за почвой.

На территории города имеется особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения – памятник природы «Парк культуры и отдыха «Ельниковская роща».

Согласно Положению о ПКиО «Ельниковская роща» в парке запрещены:

- самовольные рубки деревьев и кустарников;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- проезд и стоянка автотранспорта, устройство привалов, туристических стоянок и лагерей, разжигание костров;

- предоставление земельных участков в другие виды землепользования, кроме рекреационного;

- сбор растений;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, на связанные с выполнением задач парка и влекущие за собой нарушение сохранности природных объектов.

Тем же положением запрещается проведение массовых мероприятий в весенне-летний период. По-видимому этот пункт должен быть исключен.

Разрешенные виды деятельности:

- необходимые санитарные и противопожарные мероприятия;

- организация и устройство экскурсионных маршрутов;

- мероприятия по рекреационному устройству территории, по проектам, получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- научные исследования, учебно-просветительская и рекреационная деятельность;

В непосредственной близости от города имеется перспективная ООПТ федерального значения – национальный парк «Заволжье» (существующая – леса природных парков).

Леса зеленой зоны г. Новочебоксарска и г. Чебоксары являются ООПТ регионального значения.

## 12.7. Проектно – планировочные мероприятия по защите от транспортного шума

##### Автотранспорт

Одним из источников загрязнения воздушного бассейна является автотранспорт. Из загрязняющих веществ в составе выбросов превалируют окислы азота, сероводорода, а так же пыль.

Новочебоксарск – тупиковый город, плотность магистралей на расчетный срок соответствует рекомендациям нормативов, магистральные улицы дублируют друг друга и несмотря на прогнозы увеличения уровня автомобилизации на расчетный срок транспортное движение по городским магистралям не велико и интенсивность движения транспорта, а следовательно и уровень автотранспортного шума в городе не превышает нормативные.

Для уменьшения зон дискомфорта от автотранспорта и для защиты от транспортного шума предусматривается использование проектно-планировочных, технических, организационных мероприятий и строительно–акустических средств:

- Разграничение грузового и пассажирского потоков;

- Вывод грузового движения из селитебной территории на дорогу грузового движения, в обход селитебных территорий г.Новочебоксарска.

- Благоустройство магистральных и жилых улиц в городе, устройство усовершенствованного типа покрытий проезжих частей;

- Озеленение улично–дорожной сети города;

- Внедрение системы координированного регулирования движения и оборудование сети средствами автоматизации и светофорными объектами;

- Техническое перевооружение предприятий транспорта и систематическая проверка технического состояния;

- Обновление подвижного состава и переход на новые марки и электротранспорт.

- Снижение шума в жилых помещениях, выходящих на магистральные улицы, осуществляется применением стеклопакетов и двойного – тройного остекления;

- Строительство жилых зданий с применением конструкций с повышенной звукоизоляцией и специальной планировкой квартир.

- Организационные мероприятия – отмена звуковых сигналов, ограничение движения в определенное время суток.

##### Железнодорожный транспорт

Линия железной дороги в пределах города Новочебоксарска расположена переферийно по отношению к существующей жилой застройке и не оказывает на нее отрицательного шумового влияния.

##### Воздушный транспорт

По оси полосы воздушного подхода, где уровень авиационного шума превышает допустимый нормами для жилой застройки и не обеспечивается комфортность проживания и безопасность населения от полетов, проживает порядка 200 тыс. чел. населения г.г. Чебоксары и Новочебоксарска.

В «Территориальной комплексной схеме градостроительного планирования развития территории Чувашской Республики» отмечается необходимость решения вопроса о кардинальных мерах по обеспечению безопасности эксплуатации аэропорта – либо вынос аэропорта, либо альтернативный вариант строительства и поворота дополнительной взлетно-посадочной полосы при сохранении существующей ВПП и инфраструктуры.

Уменьшение уровня шума за счет модернизации двигателей и совершенствования конструкций авиалайнеров.

# 13. Качество жизни

Гипотеза дальнейшего развития экономики города тесным образом связана с вопросами качества жизни населения.

Происходящие в стране социально-экономические преобразования, вызвавшие интенсивный процесс экономического расслоения населения с явлениями значительного снижения уровня жизни у преобладающей группы семей, ставят перед обществом на современном этапе ряд серьезных проблем, требующих безотлагательного решения.

В их число, прежде всего, входят задачи стабилизации уровня жизни, преодоления обнищания, достижения рационального уровня дифференциации доходов и потребления, оказания социальной помощи семьям в процессе адаптации к новой системе экономических отношений.

Качество жизни – комплексная характеристика удовлетворения материальных и культурных потребностей людей, сложившихся условий жизнедеятельности и свободного развития отдельного человека и общества в целом.

Она включает показатели комфорта и безопасности существования, стабильности среды обитания и жилища, уровня благосостояния, доступности образования и культуры, эффективности сферы медицинского обслуживания, транспортной подвижности и др.

Качество жизни – главный критерий в конкретной социальной ситуации развития научно-технического и человеческого потенциала территории.

Базовыми интегральными компонентами категории «качества жизни» являются следующие:

- качество населения, интегрирующее в себе такие его свойства, как ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования, квалификация, рождаемость и смертность, брачность и т.п.

- благосостояние населения, включающее в себя основные показатели уровня жизни и отражающее степень удовлетворения его материальных и духовных потребностей (реальные доходы, их дифференциация, уровень потребления благ и услуг, уровень здравоохранения, культуры и т.п.)

- социальная безопасность (или качество социаьлной сферы), отражающая уровень условий труда, социальной защиты, физической и имущественной безопасности члена общества, криминагенности и т.п.

- качество окружающей среды (или качество экологической ниши), аккумулирующее данные о загрязнении воздушного пространства и воды.

- природно-климатические условия, характеризующиеся составом и объемами природно-сырьевых ресурсов, климатом, частотой и спецификой форс-мажорных ситуаций

В настоящее время планово-экономическим управлением администрации города была осуществлена интегральная оценка качества жизни с помощью таких показателей, как уровень социального благополучия, уровень жизни и уровень социальной напряженности, которые, в свою очередь, были рассчитаны на основе ряда частных показателей с их взвешиванием.

При этом уровень социального благополучия складывается из двух уровней – уровня жизни и уровня социальной напряженности и характеризует степень соответствия между ценностями, интересами, потребностями населения и возможностями для их удовлетворения.

Анализ статистических показателей свидетельствует о тенденции улучшения качества жизни населения города за последнее десятилетия, хотя и остается еще ряд нерешенных проблем:

- рост зарплаты отстает от роста уровня инфляции; соответственно снизился уровень покупательной способности

- уровень заболеваемости населения возрос на 6,6% по сравнению с 2000 годом. в настоящее время он значительно выше, чем в областном центре

- наблюдается тенденция уменьшения коэффициента жизненности (отношение числа родившихся к числу умерших)

- имеет место рост уровня преступности

- снижение показателей брачности и рост коэффициента разводимости

- процесс старения населения

- нерешение вопросов в области обеспечения социально-незащищенных слоев населения жильем

- неразвитость сферы услуг

Справочно:

Проектом отмечается, что на Западе уже давно отошли от столь популярной у нас в России теории оценки развития территории с помощью макроэкономических факторов.

Там заострили внимание на развитии именно человека, его производительного потенциала и благосостояния.

В международной практике широко используется методология оценки качества жизни на основе определения индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП).

Специалисты ООН проводят ежегодную оценку качества жизни населения 174 стран мирового сообщества на основе всего трех равнозначимых индексов по каждой стране:

- ожидаемая средняя продолжительность жизни (лет)

- уровень образования (грамотность населения, численность специалистов со средним и высшим образованием и др)

- валовой национальный продукт на душу населения с учетом паритета покупательской способности

При этом конечной целью вложений в экономику является развитие человека, а экономический рост – лишь средство достижения этой цели.

ИРЧП не претендует быть измерителем качества жизни, ибо потенциал человека – это еще не комплекс его жизненных условий, тем не менее, средняя продолжительность жизни может служить оценкой такого основного качества жизни людей, как здоровье.

Уровень образования – ключевой индикатор культурного уровня жизни людей, ибо в зависимости от него находятся и качество труда, и качество быта людей.

ВВП – обобщает все текущие экономические ресурсы, определяющие весь быт людей и возможность его улучшения.

Показатель реального валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения характеризует, с одной стороны, доступный уровень удовлетворения потребностей (благосостояние населения), а с другой – оплату за труд производителей (стоимость ВВП в денежном выражении).

Для комплексной оценки ситуации в городе Центром ООН по населенным пунктам было предложено использовать индекс городского развития (ИГР), являющийся хотя и ориентировочным, но, в целом, неплохим отражением уровня развития основных городских активов. Принцип построения этого индекса аналогичен принципу, используемому Программой ООН по развитию для вычисления ИРЧП.

Изложенные выше системы расчетов показателей ИРЧП, как составной части интегрального показателя качества жизни, представлены с целью возможности установления ведущих критериев социально-экономического развития территории города на ближайшие годы и перспективу, и с целью решения стратегических задач по вхождению города в состав наиболее развитых территорий, с показателями, приближенными к среднероссийским (см. предыдущую таблицу)

С целью реальной возможности такого решения проектом выделяются наиболее значимые социальные приоритеты:

- Здоровье

- Образование

- Благосостояние

- Духовное развитие личности

Настоящим проектом для укрупненной оценки и анализа качества жизни используется метод интегрального измерения качества жизни, (применяемый Комитетом по экономике и инвестициям г. Санкт – Петербурга).

Интегральный показатель качества жизни рассчитывается по формуле:

Рi - частный показатель уровня жизни (статистическая величина)

Pin - региональное значение ί-го частного показателя качества жизни.

К – весовой коэффициент (коэффициент значимости) частного индикатора качества жизни, оценивается экспертно.

n – количество частных показателей качества жизни, имеющих решающее и обобщающее значение для каждой сферы жизни.

ί – индекс частного показателя качества жизни.

Основой методики являются:

- номенклатура частных показателей

- весовой коэффициент показателя в составе частного индикатора

- коэффициент значимости частного индикатора качества жизни

- региональное значение для частного индикатора

В проекте выбраны (экспертно) следующие индикаторы качества жизни и их коэффициент значимости:

- демография – 0,0309

- образование – 0,1570

- здравоохранение – 0,3780

- культура – 0,0328

- жилищные условия – 0,1300

- экономика – 0,2713

Выбраны номенклатура и весовые коэффициенты показателей, включенных в состав частных индикаторов (см. таблицу №50, в конце раздела). Укрупненный расчет интегрального показателя качества жизни по 5 городам республиканского значения Чувашии представлен в томе III.

Из приведенного расчета следует, что города республиканского подчинения Чувашии распределяются по интегральному показателю качества жизни следующим образом:

- г. Чебоксары – 1,138

- г. Новочебоксарск – 0,901

- г. Алатырь – 0,876

- г. Шумерля – 0,831

- г. Канаш – 0,787

Как видно, в силу разных принципов и подходов к определению интегральных показателей качества жизни, изложенных в различных методиках, собственно показатели качества жизни различны по абсолютной величине. И город Новочебоксарск среди пяти республиканских городов Чувашии по показателю качества жизни занимает второе место.

# 14. Вопросы инвестиционной политики

В настоящее время проблема улучшения инвестиционного климата приобретает особую актуальность, ибо реализация социальных программ напрямую связана с такими понятиями, как «инвестиции» и «экономический рост».

Для стабилизации экономики и активизации инвестиционного климата требуется принятие ряда кардинальных мер, направленных на формирование в городе, как общих условий развития цивилизационных рыночных отношений, так и специфических, относящихся к решению задач привлечения инвестиций.

Программа привлечения инвестиций, предлагаемая настоящим проектом, включает
II блока: аналитический и программный.

В аналитическом фиксируется анализ социально-экономического положения города, с учетом его сильных и слабых сторон.

В программном – формулируется собственно программа, т.е. перечень взаимоувязанных мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата, создание и поддержку имиджа города, на реализацию конкретных инвестиционных проектов и поддержку производств, являющихся точками роста.

I. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК

Применительно к городу Новочебоксарск можно выделить слабые и сильные стороны социально-экономического развития территории, влияющие на ее инвестиционную привлекательность (таблица № 71).

Анализ сильных и слабых сторон развития города обобщен в следующей таблице.

Анализ инвестиционной привлекательности г. Новочебоксарск с учетом анализа сильных и слабых сторон социально-экономического развития

###### Таблица№ 71

|  | Сильные стороны | Слабые стороны. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выгодное экономо-географическое положение на пересечении важных транспортных магистралей (близость к столице Республики – г. Чебоксары) | Экономическая база города – монопрофильна. |
| 2 | Мощный производственный потенциал города. Объем промышленной продукции на душу населения самый высокий в Республике. | Сложные инженерно-строительные условия – интенсивное оврагообразование, оползни и осыпи на склонах оврагов и береговых склонах Волги, глубина залегания уровня грунтовых вод – более 2 м. |
| 3 | Положение с трудовыми ресурсами более благоприятное, чем в других городах. Самый высокий в Республике удельный вес лиц трудоспособного возраста в общей численности населения города. Город самый молодой в Республике, следовательно, – самый низкий процент лиц старше трудоспособного возраста | Неблагоприятная экологическая ситуация. |
| 4 | Избыточные мощности (ТЭЦ –3) теплового источника для развития | Самый высокий в Республике уровень безработицы, из-за ориентации экономики преимущественно на мужскую рабочую силу. |
| 5 | Значительные мощности электроэнергии, 50% вырабатываемой в республике. | Дефицит территориальных ресурсов для дальнейшего развития. |
| 6 | Имеются наиболее благоприятные рекреационные ресурсы по р. Волге. Размещение города на урбанизированной территории с сетью городских и сельских пунктов, развитыми отраслями сельского хозяйства и формирующихся рекреационными зонами. | Устойчивый недостаток инвестиций в экономику города. |
| 7 | Факт привлечения иностранных инвестиций в экономику города. | Недостаток квалифицированных кадров всех уровней в экономике города, особенно специалистов, отвечающих требованиям рыночной экономики (экономист, юрист, менеджер, эколог и др.) |
| 8 | Активное стремление администрации улучшить социально-экономическую обстановку в городе. | Недостаточное количество общегородских транспортных связей между местами приложения труда и районами жилой застройки. |
| 9 | Развитая инженерная инфраструктура города. | Отсутствие выхода города к Волге – современная пространственная средовая проблема города.. |
| 10 | Высокий уровень благоустройства города. | Неэффективность использования производственно-коммунальных территорий |
| 11 |  | Высокий процент износа основных производственных фондов (особенно в химической промышленности). |
| 12 |  | Наличие простаивающих производственных мощностей предприятий обрабатывающей промышленности. |
| 13 |  | Проблема «хрущевок» – ресурс градостроительного развития. |
| 14 |  | Вопрос обеспечения муниципальным жильем социально незащищенных слоев населения. Очередь – 7 609 семей. |
| 15 |  | Городская свалка - проблемы вывоза, рекультивации. |
| 16 |  | Отсутствие Схемы санитарной уборки города и использования отходов. |
| 17 |  | Отсутствие ливневой канализации. |
| 18 |  | Вопросы размещения гаражей, парковки, стоянки транспортные. |
| 19 |  | Охранные территории – дубравы – защита. |
| 20 |  | Отсутствие территории для кладбища. |
| 19 |  | Отсутствие благоустроенной зоны отдыха. |
| 20 |  | Недостаточное количество обслуживающих объектов и некомплектность системы обслуживания. Нехватка торговых предприятий для реализации продукции. Отсутствие специализированных центров обслуживания. |
| 21 |  | Отсутствие перерабатывающих производств. |
| 22 |  | В плане города территории садоводств, представляют проблемные территории – захламленность долин рек, отсутствие инженерной инфраструктуры. |
| 23 |  | Вопрос ликвидации садоводческих участков в СЗ зонах «Химпром» и промышленных предприятий города. |
| 24 |  | Проблема очистки города – строительство полигона. |
| 25 |  | Отсутствие пространственно-архитектурного имиджа города. |
| 26 |  | Не достаточное развитие учебной базы (ВУЗы, образование, культура). |

В целом предложения по развитию территории и привлечению инвестиций должны быть направлены с одной стороны на усиление бесспорных имеющихся преимуществ территории, а с другой стороны – на ослабление или ликвидацию основных недостатков (слабых сторон).

Цель этого подхода – дать импульс социально-экономическому развитию территории, определить приоритетные направления деятельности, позволяющие улучшить инвестиционный климат, способствовать притоку внешних и внутренних инвестиций в реальный сектор экономики, что позволит обеспечить удовлетворение интересов населения и повышение качества жизни.

В настоящее время г. Новочебоксарск, имея относительно социально стабильное развитие, имея свободные земельные площади, достаточно развитую социальную инфраструктуру и избыток трудовых ресурсов – может быть привлекательным для инвесторов.

Справочно:

Существенное влияние на экономику города окажет проект по созданию территории опережающего развития. Это территория максимального благоприятствования для развития новых высокотехнологичных производств, основу которых составят проекты, реализуемые в сотрудничестве с РОСНАНО.

Объем привлекаемых частных инвестиций оценивается в 74,55 млрд. рублей, что практически эквивалентно годовому бюджету республики.

Всего на первом этапе планируется к размещению 12 производств. Причем в основном это проекты наукоемких отраслей шестого уклада, среди которых нанотехнологии, солнечная энергетика, энергосберегающие технологии и технологии тонкой химии, а также смежные с ними отрасли.

Коротко по самим резидентам. Базовый проект, вокруг которого концентрируются все остальные – это строительство завода по производству солнечных модулей по технологии «тонких пленок», инициатором которого выступают ЗАО «Ренова Оргсинтез» и госкорпорация РОСНАНО. Производство будет основано на новейших мировых технологиях, разработанных лидером рынка солнечной энергетики – компанией Oerlikon Solar (Швейцария). Проектная мощность – 1 млн. модулей в год. Выход на проектную мощность запланирован в I квартале 2012 года. Общая стоимость проекта составит 20,1 млрд.рублей. В результате будет создано 300 новых рабочих мест.

Имеются следующие инвестиционные проекты – на Новочебоксарком «Химпроме»:

- Установка экологической печи дожига на производстве хлорорганической продукции и гранулирование ацетонанилина Н.

- Химическая нефтехимическая промышленность: Создание производства трихлорсилана особой чистоты. (организация производства трихлорсилана полупроводниковой чистоты на базе существующего производства трихлорсилана химического качества).

Другие проекты, реализуемые в Новочебоксарске:

- Легкая и пищевая промышленность: «Производство функциональных продуктов питания на основе «бифидумбактерина нативного жидкого» (Проект по производству функциональных продуктов питания на основе биологически активной добавки «Бифидумбактерин нативный жидий».

- Здравоохранение, образование: «Развитие материально-технической базы» (Организация высококвалифицированного гинекологического лечения ЧР с применением современных методик и современного лечебно-диагностического оборудования).

- Медицинская промышленность: Создание производства анестетиков. (Организация производства субстанций анестезина и новокаина на базе имеющегося оборудования и свободных производственных площадей).

- Легкая и пищевая промышленность: «Совместное предприятие по переработке картофеля в чипсы. (Создание совместного предприятия по переработке картофеля в чипсы СП немецкой фирмы «Медипарт» и ОАО Яковлев Холдинг».

- Коммунальное и социальное хозяйство: «Создание сети заводов по переработке ТБО». (Проект по созданию сети заводов по переработке твердых бытовых отходов и изготовление из полученного сырья товаров народного потребления и продукции производственно-технического значения).

- Производство стройматериалов: «Внедрение изготовления оконных блоков с тройным остеклением. (Освоение технологии по изготовлению оконных блоков с тройным остеклением).

II. ПРОГРАММНЫЙ БЛОК

Приоритетами современной инвестиционной политики в экономических и политических условиях России, которые по примеру успешных регионов, могут реально повысить инвестиционную привлекательность территории, являются:

Инвестиционное законодательство

- Современное инвестиционное законодательство, не только представляющее инвесторам налоговые и другие льготы, но и гарантирующие неизменность льготного режима в течение предусмотренного срока, вне зависимости от изменений в российском законодательстве, в том числе, и через механизм субвенций и компенсаций за счет бюджет субъекта РФ. Как показывает опыт регионов, инвесторы очень ценят такое отношение. С другой стороны руководству городов требуется немалая политическая воля, чтобы принять решение о компенсации издержек инвесторов, которые возникают в результате действий федеральных властей.

Регламент работы с инвесторами

- Принятие указов и постановлений, четко регламентирующих как деятельность инвесторов, претендующих на льготы, так и деятельность органов власти, работающих с инвесторами. Продуманный и четко выписанный механизм принятия решений по инвестиционному проекту может существенно снизить опасность коррупции, которая очевидна, когда речь заходит о предоставлении льгот.

- Создание института уполномоченных консалтинговых, страховых, лизинговых компаний, которые будут регулярно отбираться по проводимому гласно конкурсу. Эти компании будут активными участниками инвестиционного процесса, от разработки и экспертизы бизнес-плана до страхования проекта.

- Осуществление сопровождения инвестиционных проектов с целью разрешения различных проектных, строительных, земельных, инфраструктурных и прочих вопросов.

Информационная открытость

- Мероприятия по повышению информационной открытости территории. В частности, этому поможет регулярная разработка и предоставление внешнему миру каталога инвестиционных проектов города, либо потенциальных объектов.

- Разработка интернет-презентации инвестиционного климата города Новочебоксарска на русском и английском языках для ознакомления потенциальных инвесторов с территорией.

- Создание каталога недвижимости и базы данных о свободных производственных помещениях, в котором инвесторам будут предлагаться незадействованные производственные площади, обеспеченные определенным набором необходимой инфраструктуры.

Развитие института девелоперов

Создание новых инвестиционных зон, освоение новых территорий, подготовка инженерной инфраструктуры и передача обустроенных земельных участков инвесторам для застройки (девелопмент). Развитие институтов девелоперов – компании, которые выиграв это право по конкурсу, смогут за счет собственных или привлеченных финансовых средств освоить и обустроить земельный участок на территории горда, превратить его в некое подобие технопарка или «промышленной деревни» со всей необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой. Спрос на свободные производственные площади стремительно растет. В связи с наблюдающимся ростом отечественной промышленности, увеличением производственных программ, грамотным менеджментом излишков площадей предложение также стремительно снижается. Новых российских и иностранных промышленников уже не устраивают ветхие корпуса недостроя или заброшенных заводских цехов начала XX века. Многие готовы строить сами новые светлые корпуса, в том числе из легких металлических конструкций. Сегодня необходимо привлечь инвесторов с целью застройки земельных участков, где отсутствует инженерная инфраструктура.

Развитие малого бизнеса

- Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства – через создание сети бизнес - центров, бизнес – инкубаторов в городе, где начинающие и действующие предприниматели могут рассчитывать на квалифицированную консультацию и практические рекомендации по разным аспектам ведения бизнеса, в том числе и в сфере бухгалтерского учета.

- Помощь в обеспечении доступа малым предприятиям к финансовым ресурсам. Например, оказание за счет бюджета поддержки тем малым предприятиям, которые разрабатывают бизнес - планы, подают документы для привлечения кредитов из банковских организаций, через компенсацию средств, затраченных на разработку бизнес – планов.

- Развитие при поддержке бюджета программ лизинга для малых предприятий. Например, в сельской местности, для фермеров, для предприятий, занятых переработкой сельскохозяйственной продукции.

Если рассматривать инвестиционный потенциал как степень, ограниченную рядом объективных факторов (природных, трудовых, инфраструктурных), привлекательности региона для инвестиций, то приоритетом инвестиционной политики региональных властей логично сделать – повышение инвестиционной привлекательности.

# 15. Сводные данные об использовании земель 
МО ГО Новочебоксарск (баланс территории)

Настоящий баланс территории составлен на основе обмера чертежа проектного плана и дает ориентировочные представления о существующем положении и об изменении использования городских земель в результате градостроительных предложений генерального плана г.Новочебоксарска.

В границы обмера баланса вошли территории в границах существующей черты МО ГО Новочебоксарск в количестве 5114 гектар, показанные на опорном чертеже, и новые земли, присоединяемые к существующей территории города в результате градостроительного освоения, показанные на основном проектном чертеже.

Основные сведения об использования земель г. Новочебоксарска в исходном году и на проектный период приводятся в таблице № 73.

##### Баланс территорий г. Новочебоксарска

###### Таблица № 73

| № п/п | Функциональное назначение территории | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
|  | Селитебные территории |  |  |  |  |
| 1 | Территории жилого фонда, всего | 402 | 46 | 597 | 44 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - многоэтажного | 352 |  | 507 |  |
|  | - индивидуального | 50 |  | 90 |  |
| 2 | Участки учреждений культурно-бытового обслуживания общегородского значения | 70 | 8 | 203 | 18 |
| 3 | Зеленые насаждения общего пользования | 135 | 16 | 202 | 14 |
| 4 | Улицы, дороги, проезды, площади | 165 | 19 | 290 | 21 |
| 5 | Прочие территории (включая не застроенные) | 98 | 11 | 45 | 3 |
|  | Всего селитебных территорий | 870 | 100 | 1337 | 100 |
|  | Внеселитебные территории |  |  |  |  |
| 1 | Территории промышленных предприятий | 602 | 14 | 690 | 16 |
| 2 | Территории коммунально-складских организаций | 617 | 15 | 733 | 17 |
| 3 | Территории внешнего транспорта, всего | 190 | 4 | 200 | 5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -- полоса отвода железной дороги | 120 |  | 120 |  |
|  | -- территории водного транспорта | 70 |  | 80 |  |
| 4 | Улицы, дороги, площади, автостоянки | 109 | 3 | 165 | 4 |
| 5 | Коллективные сады, всего | 274 | 6 | 27 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -- в санитарно-защитной зоне | 247 |  | - |  |
|  | -- за пределами санитарно-защитной зоны | 27 |  | 27 |  |
| 6 | Лесные земли | 187 | 4 | 300 | 7 |
| 7 | Сельскохозяйственные угодья | 752 | 18 | 752 | 17 |
| 8 | Прочие территории | 1513 | 36 | 1430 | 33 |
|  | Всего внеселитебных территорий | 4244 | 100 | 4297 | 100 |
|  | Всего в границах существующей горчерты | 5114 |  | - |  |
|  | Всего в границах проектной горчерты | - |  | 5634 |  |

В течение проектного периода территория города Новочебоксарска получает некоторую структурную трансформацию, вызванную перераспределением её функционального использования в ходе градостроительного освоения.

К концу расчетного срока, за счет освоения новых территорий, увеличивается территория селитьбы во всех ее составляющих на 467 га или на 60%.

Доля селитебных территорий в составе существующей городской черты, увеличивается с 17% в настоящее время до 24% на расчетный - срок.

Актуальная задача оптимизации использования земельных ресурсов города требует создания современной системы правового зонирования, учитывающего интересы различных собственников земли и города вцелом.

В связи с недостатком свободных территорий для новой жилой и общественной застройки в границах существующей городской черты, настоящий генеральный план г.Новочебоксарска вынужден предлагать изъятие под новое градостроительное освоение 540га. земель Чебоксарского района.

# 16. Основные технико-экономические показатели генерального плана ГО Новочебоксарск

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2010 год | Расчетный срок (2025 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс. чел | 127,6 | 130,0 |
| 1.2 | Естественный прирост населения | чел. на 1 000 жителей | +0,9 | +2,3 |
| 1.3 | Механический прирост | чел. в среднем в год | +0,2 | +0,3 |
| 1.4 | Возрастная структура населения | % | 100 | 100 |
|  | - дети до 15 лет | _,,_ | 16,0 | 18,5 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 – 59 женщины 16 – 54 лет) | _,,_ | 66,5 | 56,3 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | _,,_ | 17,5 | 25,2 |
| 1.5 | Численность занятого в экономике населения – всего: | тыс. чел. % | 51,7 100 | 61,5 100 |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | - в сфере производства товаров | тыс. чел. % от численности занятых в экономике | 31.5 61 | 30,0 49 |
|  | - в сфере услуг | _,,_ | 20,2 39 | 31,5 51 |
| II | Территории |  |  |  |
| 2 | В границах горчерты | га | 5114 | 5634 |
|  | В том числе |  |  |  |
| а) | Селитебные территории | га | 870 | 1337 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Территории жилого фонда | га | 402 | 597 |
|  | из них |  |  |  |

|  | - жилые кварталы и микрорайоны многоэтажной застройки | га | 352 | 507 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - индивидуальной застройки | га | 50 | 90 |
|  | - территории общественной застройки | га | 70 | 203 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 135,0 | 202,0 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 165 | 290 |
|  | - прочие территории, включая незастроенные | га | 98 | 25 |
|  | - в расчете на 1 чел. | м2 |  |  |
| б) | Внеселитебные территории | га | 4244 | 4297 |
| III | Жилищный фонд | _,,_ |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд на конец периода, всего: | тыс. м2общей площади квартир | 2372 | 3250 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2общей площади на 1чел. | 18,6 | 25 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство на конец периода – всего*: | тыс. м2общей площади % | — | 878 100 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - в 5-ти этажных домах | _,,_ | — | 72 8 |
|  | - в 5-7 этажных домах |  |  | 520 59 |
|  | - в 2 – 4 этажных домах | _,,_ | — | 222 26 |
|  | - 1-2этажных индивидуальных | _,,_ | — | 64 7 |
| 3.4 | Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2общей площади | 35 | 57 — 60 |

*Мансардная реконструкция 5-этажных крупнопанельных домов первых серий индустриально-массовой застройки может дать городу дополнительно около 110 тыс.м2 общей площади или сэкономить порядка 18 га городской территории

| 3.5 | Из общего жилого фонда | тыс. м2общей площади квартир/% к общему объему жилищного фонда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - в домах выше 5 этажей |  | 1155/48.7 | 1675/51,5 |  |
|  | - в 5-ти этажных домах |  | 1125/47,4 | 1197/36,8 |  |
|  | - в 2 – 4 этажных домах |  | 85/3,6 | 307/9,5 |  |
|  | - 1-2этажных индивидуальных |  | 7/0,3 | 71/2,2 |  |
| 3.6 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: | тыс. м2общей площади |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | _,,_ | — | 878 |  |
| 3.7 | Территории жилищного строительства всего | га | — | 195 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | на свободных территориях | га | — | 195 |  |
| 3.8 | Обеспеченность жилищного фонда | % от общего жилого фонда |  |  |
|  | - водопроводом | _,,_ | 99,0 | 100 |
|  | - канализацией | _,,_ | 99,0 | 100 |
|  | - электроплитами | _,,_ | 1.7 | 3 |
|  | - газоснабжением | _,,_ | 97,6 | 97 |
|  | - отоплением | _,,_ | 99,8 | 100 |
|  | - горячей водой | _,,_ | 99,0 | 100 |
| 3.9 | Средняя плотность населения в районах нового строительства (без усадебного фонда) | чел./га | — | 250 |
| IV | V Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта по оси улиц |  |  |  |
|  | троллейбус | км | 17 | 28 |
|  | автобус | км | 27 | 45 |
| 4.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 42 | 60,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - общегородского значения | _,,_ | 19 | 26 |
|  | - районного значения | _,,_ | 15 | 30 |
|  | - основные автодороги | _,,_ | 8 | 5,5 |
| 4.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | _,,_ | 82 | 155 |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием | _,,_ | 76 | 155 |
| 4.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги не удовлетворяющие пропускной способности | % | 40 | — |
| 4.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | - в пределах застроенных территорий | км/км2 | 2,2 | 2,5 |
|  | - в пределах центральных районов городского поселения | _,,_ | 2,7 | 3,2 |
| 4.6. | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | 3 |
| 4.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 25 | 28 |
| 4.8 | Аэропорт | единиц | 1 | 1 |
| 4.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями /на 1 000 жителей | автомобилей | 146 | 235 |
| V | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | Расходы воды |  |  |  |
|  | - питьевого качества | тыс. м3/сут | 54,4 | 71,0 |
|  | - технический (сырой) | тыс. м3/сут | 30,6 | 35,5 |
| 5.1.2 | Средняя норма водопотребления воды питьевого качества | л/сут. на чел | 440,0 | 563,0 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | _,,_ | 368,0 | 400,0 |
| 5.1.3 | Водообеспеченность застройки системы центролизованным водоснабжение | % |  | 100 |
| Примечание: * прогнозные расходы подлежат уточнению в проектах производственного водоснабжения промышленных предприятий |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |
| 5.2.1 | Расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения г.Новочебоксарска | тыс. м3/сут | 45,3 | 54,4 |
| 5.2.2 | Расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения г.Чебоксары (химкомбинат г.Новочебоксарск) | тыс. м3/сут | 186,9 | 359,0 |
| 5.2.3 | Метод очистки |  | биологический с доочисткой |
| 5.2.4 | Обеспеченность застройки централизованными системами канализации | % |  | 100 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.3.1 | Потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн./кВт/ч/год | 150 | 299,0 |
|  | В том числе на 1 человека в год | кВт/ч | 1 100 | 2 300 |
| 5.3.2 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |
|  | ТЭЦ 3 | МВт | 380 | 400 |
|  | ГТС | МВт | — | 50 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 5.4.1 | Максимальный тепловой поток, в том числе | МВт | 766 | 1 170 |
|  | коммунально-бытовые нужды | МВт | 320 | 470 |
| 5.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения- всего (округленно) | Гкал/час | 1 157 | 1 250 |
| 5.4.3 | Обеспеченность капитального жилого фонда централизованным теплоснабжением | % | 100% | 100% |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.5.1 | Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды | млн.м3/год | н/д | 17,5 |
|  | VI Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.1 | Устройство закрытых водостоков | км | 10 | 49,8 |  |
| 6.2 | Устройство открытых водостоков | км | 0,6 | 7,6 |  |
| 6.3 | Устройство очистных сооружений дождевой канализации | объект | 1 | 7 |  |
| 6.4 | Устройство контрбанкета | км | 2,0 | 2,0 |  |
| 6.5 | Противооползневые мероприятия в верхнем бьефе | км | — | 3,8 |  |
| 6.6 | Строительство Волжской набережной | км | 1,2 | 1,2 |  |
| 6.7 | Откосное берегоукрепление в нижнем бьефе | км | 0,6 | 4,0 |  |
| 6.8 | Заключение русел водотоков в трубу | км | — | 3,8 |  |
| 6.9 | Засыпка водотоков | км | — | 2,2 |  |
| 6.10 | Засыпка карьера | тыс. м3 | — | 440 |  |
| 6.11 | Благоустройство русел ручьев | км | — | 5,1 |  |
| 6.12 | Благоустройство русла р. Кукшум | км | — | 7,0 |  |
| 6.13 | Благоустройство оврагов | га | 16 | 53 |  |
| 6.14 | Засыпка отвершков оврагов | т. м3 | 1 800 | 1 940 |  |

|  | VII Охрана природы и рациональное природоиспользование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га |  |  |
| 7.2 | Объем бытовых отходов | тыс. м3./год | 121,5 | 25 |
|  | В том числе |  |  |  |
| 7/3 | Утилизируемые ТБО | тыс. м3./год | 0,9 | 0,9 |
| 7.4 | Общая площадь свалок, шламоотвалов, солеотвалов | тыс. га |  |  |
| 7.5 | Мусороперегрузочная станция | шт. |  |  |
| 7.6 | Общая территория кладбищ | га | 7,5 | 7,5 |
| 7.7 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | 10,48 | ПДВ |
| 7.8 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3/год | 48,5 | ПДС |
|  | Зеленые насаждения |  |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 135,0 | 202,0 |
|  | Обеспеченность | м2/чел | 10,7 | 16,0 |